Trzcinica, dnia 25.04.2022r.

RRS -V.6220.4.2020-2022

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 30, art. 71 ust. 1, ust. 2  pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 80 ust. 2 , art. 82, oraz art. 85 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  2373 ze zm. ),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego                  ( t.j. Dz. U.  z 2021r., poz 735 ze zm. ),

- § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku                     w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku CEPV 5 Sp. z.o.o, ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

Określam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie pn.: Transformacja energetyczna Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica,

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

a) Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;

b) W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej   pojemności zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

c) Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić bez zaopatrzenia w energię cieplną powodującą emisję zanieczyszczeń do powietrza.

d) Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

e) Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, generowane przez pracowników prowadzących montaż elektrowni odprowadzać do przenośnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty;

f) Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych i placu montażowego oraz montaż konstrukcji wsporczych wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego.

g) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów.

h) Wszystkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;

i) W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

j) Odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach                               i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;

k) W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w misy                               o pojemności pozwalającej pomieścić cały wyciek oleju, zabezpieczając tym samym środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem;

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.

a) Pod elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczyć maksymalnie do 134 ha łącznej powierzchni działek o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica.

b) Prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

c) Miejsce magazynowania odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować na terenie utwardzonym.

d) Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;

e) Plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualnie wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

f) Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych;

g) Wszystkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;

h) W przypadku występowania na terenie inwestycji urządzeń wodnych (np. sieci drenarskich, rowów melioracyjnych) prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i naruszenia struktury; montaż paneli i innych obiektów przeprowadzać w taki sposób, aby żadne urządzenia i pojazdy nie przemieszczały się po terenie urządzeń wodnych;

i) W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w misy o pojemności pozwalającej pomieścić cały wyciek oleju, zabezpieczając tym samym środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem;

j) Wody opadowe i roztopowe z terenu nawoprojektowanej elektrowni odprowadzać w sposób niezorganizowany  w grunt;

k) Po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren inwestycji należy uporządkować.

l) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 września do końca lutego.

ł) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

m) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

n) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie polegające na Transformacji energetycznej Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica, nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się               w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu                   o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138 )

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na lokalizację w znacznej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamieniowej nie mniejszej niż 300 MW.

Nie dotyczy

7. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

8. Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2020 r. do Urzędu Gminy w Trzcinicy wpłynął wniosek CEPV 5 Sp. z.o.o, ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek., dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Transformacji energetycznej Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica.

Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.

W związku z prowadzonym postępowaniem przeanalizowano lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Ustalono, że działka nr 837/1 położona w obrębie Trzcinica nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast działki nr 811/2 i nr 828 położona w obrębie Trzcinica w większej części również nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednak częściowo są pokryte MPZP gdzie stanowią jednostkę: R6 – tereny rolnicze. Zgodnie                z zakresem mapy lokalizującej przedsięwzięcie przedłożonej przez inwestora, zakres planowanej inwestycji nie obejmuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 05.11.2021r. (data wpływu: 06.11.2021r.) pismem znak: ON – NS.72.2.37.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor w Kępnie, ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno  wyraził opinię, dla przedsięwzięcia pn. „Transformacja energetyczna Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica„, nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsiębiorstwo na środowisko.

W dniu 17.12.2020r.(data wpływu: 21.12.2020r.) pismem                                                                znak:   PO.ZZŚ.2.435.339m.2020.AN.2 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód w Kaliszu wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia pn. „Transformacja energetyczna Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica” nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsiębiorstwo na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, które zostały ujęte w niniejszej decyzji tj.:

1. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;

2. Plan budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualnie wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

3. Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych;

4. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;

5. Wszystkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;

6. W przypadku występowania na terenie inwestycji urządzeń wodnych (np. sieci drenarskich, rowów melioracyjnych) prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i naruszenia struktury; montaż paneli i innych obiektów przeprowadzać w taki sposób, aby żadne urządzenia i pojazdy nie przemieszczały się po terenie urządzeń wodnych;

7.Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, generowane przez pracowników prowadzących montaż elektrowni odprowadzać do przenośnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty;

8.Odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach                          i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;

9.W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w misy                               o pojemności pozwalającej pomieścić cały wyciek oleju, zabezpieczając tym samym środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem;

10.Wody opadowe i roztopowe z terenu nawoprojektowanej elektrowni odprowadzać w sposób niezorganizowany  w grunt;

11. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren inwestycji należy uporządkować

W dniu 09.11.2020r. pismem znak: WOO-IV.4220.1625.2020.MM.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię, iż dla przedsięwzięcia polegającego na „ Transformacja energetyczna Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazał zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 11.01.2021r. znak pisma: GKM-V.6220.4.2021 Wójt Gminy Trzcinica postanowieniem zobowiązał wnioskodawcę do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie w dniu 11.01.2021r. postanowieniem Wójt Gminy Trzcinica zawiesił w/w postępowanie do czasu przedłożenia w/w raportu.

W dniu 28.01.2021r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłyną wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku                           z powyższym Wójt Gminy Trzcinica, w dniu 02.02.2021r. postanowieniem podjął zawieszone postępowanie.

W dniu 09.03.2021r pismem znak: WOO-I.4221.23.2021.JP3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wymagał od wnioskodawcy uzupełnienia raportu.

W dniu 8.04.2021r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Gminy: 12.04.2021r. ) wnioskodawca zwrócił się z prośbą o zawieszenie postępowania. W rezultacie Wójt Gminy Trzcinica wydał postanowienie w dniu 19.04.2021, w którym zawiesza przedmiotowe postępowanie.

W dniu 10.06.2021r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Gminy: 11.06.2021r.) wnioskodawca przedłożył uzupełniony raport wraz z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania. W dniu 16.06.2021r. Wójt Gminy Trzcinica postanowieniem podjął zawieszone postępowanie.

W dniu 29.07.2021r pismem znak: WOO-I.4221.23.2021.JP3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wymagał od wnioskodawcy ponownego uzupełnienia raportu.

W dniu 16.08.2021r. wnioskodawca przedłożył do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełniony raport.

W dniu 08.09.2021r. pismem znak: WOO-I.4221.23.2021.JP.9 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię, iż dla przedsięwzięcia polegającego na „ Transformacja energetyczna Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica”, nie stwierdza konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, które zostały ujęte w niniejszej decyzji tj.:

1. Pod elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczyć maksymalnie do 134 ha łącznej powierzchni działek o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica.

2. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej   pojemności zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

3. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić bez zaopatrzenia w energię cieplną powodującą emisję zanieczyszczeń do powietrza.

4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

5. Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych i placu montażowego oraz montaż konstrukcji wsporczych wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego.

6. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 września do końca lutego.

7.Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

8. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

9. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem

10. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

11. Prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

12. Miejsce magazynowania odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować na terenie utwardzonym.

13. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów.

Zgodnie z art. 85 ust.2 pkt 1 lit. b ustawy  dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 2373) wszystkie opinie tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinia  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Kaliszu oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zostały uwzględnione w przedmiotowej decyzji ze wskazaniem wszystkich warunków i wymagań wskazanych we wspomnianych opiniach.

Podczas analizy przedsięwzięcia ustalono, że stron postępowania jest powyżej  10, w związku z powyższym wszystkie obwieszczenia były publikowane na BIP Gminy Trzcinica oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Trzcinica. Podczas całej procedury wydawania decyzji nie wpłynęła żadna uwaga oraz wniosek ze strony społeczeństwa.

W dniu 29.10.2021r. Wójt Gminy Trzcinica wydał decyzję                                                nr RRS-V.6220.4.2020-2021, w której nie stwierdził konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 17.11.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji.

Wójt Gminy Trzcinica w dniu 23.11.2021r. przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu akta sprawy wraz z odwołaniem oraz ustosunkował się do zarzutów odwołania

W dniu 14.01.2022r. znak sprawy: SKO-4220A/39/21 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu wydało decyzję w której uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji tj. Wójtowi Gminy Trzcinica.

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu przesłało do Wójta Gminy Trzcinica obwieszczenie o rezultacie swojego postępowania. W/w obwieszczenie zostało umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Trzcinica, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwie Trzcinica.

Wójt Gminy Trzcinica w dniu 23.02.2022r. w ramach ponownego rozpatrzenia tejże sprawy,zawiadomił strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy poprzez obwieszenie, które zostało umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Trzcinica, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwie Trzcinica.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica. Moc planowanej elektrowni wyniesie do 100 MW. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 139 ha, natomiast teren przeznaczony pod inwestycję wyniesie do 134 ha. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszego postanowienia, bowiem określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Z raportu wynika, że wnioskodawca dopuszcza realizację przedsięwzięcia w etapach, przy czym obecnie nie jest znana ich liczba. Etapy będą tak zaprojektowane, aby mogły stanowić samodzielne elektrownie. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że wnioskodawca przewiduje zainstalowanie do 4 000 szt. modułów fotowoltaicznych na 1 MW zainstalowanej mocy, do 5 000 szt. inwerterów oraz do 50 stacji transformatorowych hw zabudowie kontenerowej. Konstrukcja pod panele zostanie oparta na stelażach naziemnych. Będą one mocowane w ziemi, bez konieczności wzmacniania konstrukcji betonem. Całkowita wysokość konstrukcji wyniesie do 5 m nad ziemią. Inwertery zamocowane będą na konstrukcjach wsporczych paneli fotowoltaicznych pod panelami. W budynkach stacji kontenerowych znajdą się: rozdzielnia SN i rozdzielnia nn, transformator olejowy lub suchy i tablica do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Z raportu wynika, że przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 6 miesięcy. Planowana instalacja zostanie wpięta do sieci za pomocą linii napowietrznej SN lub za pośrednictwem stacji GPZ zgodnej z wydanymi warunkami przyłączeniowymi. W raporcie wskazano, że opcjonalnie dopuszcza się realizację magazynu energii, który składa się z zespołu baterii magazynujących wyprodukowaną energię elektryczną i poprawia stabilność systemu oraz jakość dostaw energii.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, źródłami hałasu na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będą transformatory i inwertery oraz okazjonalnie ruch pojazdów serwisowych. Projektowane do zastosowania panele fotowoltaiczne, transformatory                       i inwertery będą chłodzone przez obieg powietrza atmosferycznego. W raporcie wskazano,   że planowana elektrownia fotowoltaiczna należy do obiektów bezobsługowych. Wnioskodawca do celów obliczeniowych założył, że w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia na terenie inwestycji odbywał się będzie ruch (wjazd i wyjazd) maksymalnie                   1 pojazdu ciężkiego i 2 pojazdów lekkich. W porze nocy nie będzie występował ruch pojazdów. Z pisma Wójta Gminy Trzcinica z 03.03.2021 r. wynika, iż teren inwestycyjny graniczy z obszarami rolnymi i rolno-leśnymi, a najbliższymi, w stosunku do planowanego przedsięwzięcia terenami chronionymi akustycznie są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położone w odległości od 330 m od terenu inwestycji. Zgodnie z przedłożoną do uzupełnienia raportu analizą akustyczną, poziom hałasu wyznaczony na granicy ww. terenów nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia                      14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mając                 na uwadze rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości                  w tym zakresie mogą wystąpić jedynie na etapie prowadzania prac budowlano-montażowych. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Prace budowlane oraz ruch pojazdów na tym etapie zostanie ograniczony do pory dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00. Powyższe założenia wskazano w warunkach niniejszego postanowienia.

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn roboczych związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, lokalne i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W raporcie wskazano, że praca instalacji nie będzie wiązać się z poborem energii cieplnej ani gazu. W związku z powyższym, w warunkach niniejszej decyzji wskazano, aby eksploatację przedsięwzięcia prowadzić bez zaopatrzenia w energię cieplną powodującą emisję zanieczyszczeń do powietrza. Z przedstawionych w raporcie informacji wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Z raportu wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest do realizacji podobna inwestycja. Z uwagi na fakt,                           że instalacja nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji,                      nie przewiduje się na tym etapie kumulowania oddziaływań w zakresie emisji substancji                 do powietrza. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby eksploatacja instalacji miała wpływ na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W przedstawionym raporcie opisano sposób ich magazynowania, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady komunalne i budowlane będą składowane w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych, o utwardzonej powierzchni. Wskazane odpady będą przekazywane                        w pierwszej kolejności do odzysku uprawnionym podmiotom. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Etap eksploatacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z możliwością powstania niewielkich ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń. Część odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej                                 w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany                    do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Masy ziemne z wykopów zostaną w całości wykorzystane na terenie przedsięwzięcia m.in.                     do zasypania kabli elektroenergetycznych.

Z raportu wnika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarze żadnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Z raportu wynika, że planowana inwestycja nie będzie znajdowała się w strefie ochronnej ujęć wód podziemnych. Pierwszy poziom wodonośny występuje na głębokości od 2 do 5 m i jest słabo izolowany.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia teren inwestycji zostanie zaopatrzony w sorbenty. Usterki maszyn i urządzeń planowanych do zastosowania będą naprawiane w punktach przeznaczonych do naprawy tego rodzaju sprzętu. Z przedłożonej dokumentacji wynika,                   iż wnioskodawca dopuszcza możliwość mycia paneli fotowoltaicznych, które odbywać                się będzie za pomocą czystej wody pod ciśnieniem – bez dodatku jakichkolwiek substancji chemicznych. Woda przeznaczona do mycia paneli fotowoltaicznych dostarczona zostanie               na teren przedsięwzięcia z wykorzystaniem beczkowozów. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wpisano jako warunek aby na etapie eksploatacji inwestycji w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych używać do tego celu wyłącznie czystą wodę               bez użycia detergentów. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażone będą one w szczelne misy olejowe mogące pomieścić całość oleju znajdującego                           się w transformatorze. W warunkach realizacji przedsięwzięcia wskazano, aby w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej   pojemności zastosowanego    w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, będą swobodnie infiltrować do gleby. Tankowanie pojazdów transportowych i budowlanych odbywać się będzie na stacjach paliw, jednak w przypadku konieczności tankowania sprzętu budowlanego w terenie, wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych do podłoża. Dodatkowo, plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty do zbierania możliwych wycieków substancji płynnych oraz w szczelne, zamykane pojemniki służące do gromadzenia zużytych sorbentów.

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów                  o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych                          w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138).

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń                      do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi                 na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego Stawy Milickie – Bory Stobrawskie, wyznaczonego opracowaniem: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011. Najbliższa strefa ochrony miejsca rozrodu i regularnego przebywania (utworzona wokół gniazda bielika Haliaeetus albicilla) znajduje się w odległości ok. 6 km. Miejsce realizacji inwestycji znajduje się poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi w opracowaniu Wylegała P., Kuźniak S., Dolatę P. T. „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego”.

Do raportu dołączono Inwentaryzację przyrodniczą oraz ocenę wpływu na wybrane elementy środowiska przyrodniczego planowanej instalacji fotowoltaicznej, Paweł Grabowski, Toruń 2021 r., w ramach której przeprowadzono 5 kontroli terenowych w datach granicznych: 25.03 – 22.05.2021 r. Istniejące po stronie północnej zadrzewienia stanowią oddziały leśne poza PGL LP, na których prowadzona jest gospodarka leśna i zlokalizowane są poza terenem przeznaczonym pod przedmiotowe przedsięwzięcie. Inwentaryzacja flory wykazała, że na terenie planowanej elektrowni słonecznej Trzcinica 1 nie stwierdzono występowania siedlisk i gatunków chronionych, zagrożonych i wymienionych w Załączniku I, II i IV Dyrektywy Siedliskowej. Spośród chronionych bezkręgowców wykazano relatywnie pospolite gatunki: trzmiela ziemnego i ślimaka winniczka. Nie stwierdzono występowania płazów, a spośród gadów stwierdzono jednego osobnika jaszczurki zwinki. Podczas inwentaryzacji awifauny stwierdzono obecność 39 gatunków ptaków na całym obszarze badań spośród których 37 gatunków uznano za lęgowe, natomiast w granicach działek inwestycyjnych jako prawdopodobnie lęgowe uznano 2 gatunki – skowronka i pliszkę żółtą. Jako gatunki najbardziej cenne uznano: błotniaka stawowego, pokląskwę i gąsiorka, z czego dwa ostatnie uznano za prawdopodobnie lęgowe poza granicami inwestycji. Podczas obserwacji nie stwierdzono żerujących ptaków szponiastych na obszarze zainwestowania. Na podstawie przeprowadzonych wizji uznano, że różnorodność gatunkowa awifauny jest stosunkowo niska. Stwierdzone w trakcie badań gatunki należą do stosunkowo licznych                   i szeroko rozpowszechnionych, związane są głównie z użytkami rolnymi i zadrzewniami, dla których uszczuplenie zasobów żerowisk położonych na polach uprawnych nie będzie miało istotnego znaczenia. Należy również wskazać, że obszar ten po zrealizowaniu przedsięwzięcia dla części gatunków, będzie nadal mógł pełnić funkcje odpowiedniego siedliska rozrodczego  i żerowiska. Dla gniazdującego w odległości ok. 6 km bielika pola uprawne przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia nie stanowią atrakcyjnego żerowiska. Spośród ssaków stwierdzono 7 gatunków, w tym 3 chronione gatunki nietoperzy: borowiec wielki, karlik malutki i karlik większy, które rejestrowano głównie wzdłuż liniowych elementów krajobrazu (aleje drzew przydrożnych i skraj lasu), niewystępujących na terenie przeznaczonym pod inwestycję, a w buforze badawczym.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni pozostawiony będzie naturalnej sukcesji, która będzie wykaszana i usuwana. Zamontowanie paneli na wysokości min. 0,8 m ułatwi wzrost roślinności pod panelami. W celu ochrony ptaków lęgowych, w postanowieniu nałożono warunek prowadzenia koszenia poza okresem lęgowym ptaków. Ponadto w związku z wykazaniem prawdopodobnie lęgowych gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Czerwonej listy ptaków Polski Wilk T., Chodkiewicz T., Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L. 2020. Czerwona lista ptaków Polski. OTOP, Marki, występujących w buforze badawczym, biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z realizacji inwestycji w postaci hałasu, ruchu pojazdów oraz obecności człowieka mogących powodować nadmierne płoszenie, nałożono warunek realizacji prac związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych i placu montażowego oraz montaż konstrukcji wsporczych, poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego. W celu ochrony zwierząt oraz umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej opinii nałożono warunki: regularnych kontroli wykopów i wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki. W celu ograniczenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej. W celu zmniejszenia oddziaływania przedsięwzięcia wskutek „zanieczyszczania” światłem nałożono w opinii warunek rezygnacji ze stosowania ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej.

Mając powyższe na uwadze, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących  oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Uwzględniając nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia, inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Uwzględniając położenie poza obszarami Natura 2000, nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary Natura 2000, w szczególności na cele ochrony tych obszarów, gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami, a także na pozostałe obszary chronione. Organ nie stwierdził również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na cel i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w znacznej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu                     w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Trzcinica.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

Otrzymują:

1. CEPV 5 Sp. z.o.o, ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu

5. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

6.  a/a

Załącznik do decyzji

Wójta Gminy Trzcinica

RRS-V.6220.4.2020-2022

z dnia 25.04.2022r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Transformacja energetyczna Wielkopolski – budowa farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica „

Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej Trzcinica 1, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 811/2, 828, 837/1, obręb Trzcinica, gmina Trzcinica. Moc planowanej elektrowni wyniesie do 100 MW. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 139 ha, natomiast teren przeznaczony pod inwestycję wyniesie do 134 ha. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszego postanowienia, bowiem określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Przedmiot  i technologia

Wnioskodawca dopuszcza realizację przedsięwzięcia w etapach, przy czym obecnie nie jest znana ich liczba. Etapy będą tak zaprojektowane, aby mogły stanowić samodzielne elektrownie. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że wnioskodawca przewiduje zainstalowanie                 do 4 000 szt. modułów fotowoltaicznych na 1 MW zainstalowanej mocy, do 5 000 szt. inwerterów oraz do 50 stacji transformatorowych w zabudowie kontenerowej. Konstrukcja pod panele zostanie oparta na stelażach naziemnych. Będą one mocowane w ziemi, bez konieczności wzmacniania konstrukcji betonem. Całkowita wysokość konstrukcji wyniesie do 5 m nad ziemią

Oddziaływanie na środowiska

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Wójt Gminy Trzcinica									  /-/ Grzegorz Hadzik