SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  OGÓLNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) sa wymagania ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót

zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robót objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogólne, wspólne dla robót objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekroc w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – nale3y przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca całosc techniczno-u3ytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, który jest trwale

zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale3y przez to rozumiec budynek wolno

stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, słu3acy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna całosc, w którym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli – nale3y przez to rozumiec ka3dy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysłowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie scieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak3e czesci budowlane urzadzen technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotów składajacych sie na całosc u3ytkowa.

1.4.5. obiekcie małej architektury – nale3y przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w

szczególnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy3e przydro3ne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u3ytkowe służace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego u3ytkowania w okresie krótszym od jego trwałosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak3e obiekt budowlany nie połaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w

okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – nalezy przez to rozumiec budowe, a tak3e prace

polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie

budowlanym robót budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych bieżacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych – nale3y przez to rozumiec urzadzenia techniczne

zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mo3liwosc u3ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłacza i urzadzenia instalacyjne, w tym słuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu scieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy – nale3y przez to rozumiec przestrzen, w której prowadzone sa

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z

załaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy służace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiażke obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montazu – także dziennik montażu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – nale3y przez to rozumiec dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym – nale3y przez to rozumiec teren zamkniety, o którym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zło3a, bedacy w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumiec wyrób w rozumieniu przepisów o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połaczeniu stanowiacym integralna całosc użytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (monta3owej) – nalezy przez to rozumiec droge specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy – nale3y przez to rozumiec dziennik wydany przez własciwy

organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robót.

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – nale3y przez to rozumiec grupy, klasy,

kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadajaca odpowiednie

wykształcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie3aca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzedne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koncowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podział na dokumentacje projektowa: dostarczona przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowia załaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbie3nosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich

wa3nosci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo3e wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżnosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów sa wźniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uważane za wartosci docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robót, wygody społecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, 3e jest właczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

− utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

− podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucia3liwosci dla osób lub własnosci społecznej, a wynikajacych ze ska3enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miał szczególny wzglad na:

− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

− srodki ostro3nosci i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo3liwoscia powstania po3aru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po3arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona własnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych u3ytkowników oraz bedzie z nimi współpracował, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdów

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcia3enia na os przy transporcie

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciagły bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujace nadmierne

obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swie3o ukonczony fragment budowy w obrebie

terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe wszelkich robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej nie

podlegaja odrebnej zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia

używane do robót od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,

póz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposób ciagły bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Zródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagłych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, 3e materiały uzyskane z dopuszczalnego zródła spełniaja wymagania SST w czasie postepu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, właczajac w to zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, 3e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru beda formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zło3one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy beda one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robót i były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mo3liwosc zastosowania ró3nych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo3e byc pózniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do u3ywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do u3ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je3eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mo3liwosc wariantowego u3ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u3yciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może byc pózniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i własciwosci przewo3onych materiałów.

Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia3en na osie i innych parametrów technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcia3en na osie moga byc

dopuszczone przez własciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego

u3ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na bie3aco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawce nie pózniej niź w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazków Wykonawcy nale3y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania

robót, mo3liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów

robót,

− system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robót,

− wyposażenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

− sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak3e

wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

− wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2 Zasady kontroli jakosci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, 3e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, je3eli niedociagniecia te beda tak powa3ne, 3e moga wpłynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u3ycie do robót badanych materiałów i dopusci je do u3ytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiałów. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mo3liwosc udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej,nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania. Do umo3liwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru mo3e pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezale3nie od Wykonawcy, na swój koszt. Jezeli wyniki tych badan wyka3a, 3e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale3nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuscic do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

− posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, że zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

− posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je3eli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spełniaja wymogi SST.

− znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, ka3da ich partia

dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie3aco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia o jakosci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru robót. Winny byc udostepnione na ka3de 3yczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

− pozwolenie na budowe,

− protokoły przekazania terenu budowy,

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

− protokoły odbioru robót,

− protokoły z narad i ustalen,

− operaty geodezyjne,

− plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie bedzie dokonywany obmiar robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zale3nosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

− odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

− odbiorowi czesciowemu,

− odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

− odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr

129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta3u i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pózniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- ogrodzenie

CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robót zwiazanych z montażem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m

1.3.2. Wykonanie  furtki ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

- furtka

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiazan należy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczna

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nale0y przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spełniac wymogi bezpieczenstwa

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mo0na przewozic dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny

byc zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.Monta0 ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

6. kontrola jakosci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i monta0u przeseł

a) słupki musza byc ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przesła zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawe0nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In0yniera, je0eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe 0elbetowe i spre0one.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i 0elbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u0ytku. Skład,

wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powłok

metalowych metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie

agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogólnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na

zimno ogólnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy0szonej wytrzymałosci.

Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i

ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego

przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.

Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki równoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierównoramienne stalowe walcowane na

goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i 0eliwa do malowania. Ogólne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych

ustrojów nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złacza spawane w konstrukcjach

spawanych. Podział i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc złaczy spawanych.

Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin

zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych.

Badania

31. PN-M-80026 Druty okragłe ze stali niskoweglowej ogólnego

przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragłego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogólnego przeznaczenia.

Ogólne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Własnosci mechaniczne srub iwkretów

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podło0y stalowych przed nakładaniem

farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłozy stalowych po całkowitym usunieciu wczesniej nałożonych powłok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS TRESCI :

1.2/D.01. – Korytowanie I Profilowanie podłoza

2.OST D-04.04.00 - wymagania ogólne dla kruszyw

3.2/D.02. – Warstwy odsaczajace

4.2/D.03. – Podbudowa

5.2/D.04. – Betonowe obrzeża

6.2/D.05. – Nawierzchnie syntetyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM

PODŁOAŻA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podłoza gruntowego pod poszerzenie  boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem :

-koryta i wywezienem nadmiaru ziemi

-profilowanie i zageszczanie podłoża pod nawierzchnie poszerzanego boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robót

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazac sie

możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

−równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inżynier moze dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

−koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

−walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpływu na własciwosci gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Wywóz ziemi na odległosc ustalona przez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robót

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podłoża bezposrednio przed rozpoczeciem robót zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podłoża, jest mozliwe wyłacznie za zgoda Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podłozu nie może odbywac sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny byc

wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiac naciagniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrów.

Rodzaj sprzetu, a w szczególnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w którym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi byc zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Profilowanie i zageszczenie podłoża należy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt

5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podłoza

Przed przystapieniem do profilowania podłoze powinno byc oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu

umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podłoża. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niz projektowane rzedne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wystepuja zaniżenia poziomu w podłożu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podłoże na głebokosc

zaakceptowana przez Inżyniera, dowiezc dodatkowy grunt spełniajacy wymagania obowiazujace dlagórnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosowac równiarki. Sciety grunt powinien byc wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podłoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie

podłoza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w

tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podłoza (Is)

Minimalna wartosc Is dla:

Strefa Autostrad i drógInnych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ciezki

i bardzocieżki

Ruch mniejszy

od cie#kiego

Górna warstwa o grubosci 20

cm

1,03 1,00 1,00

Na głebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podłoża

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzacy podłoze uniemozliwia przeprowadzenie

badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obciażen płytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc gruntu podłoża podczas zageszczania powinna byc równa wilgotnosci optymalnej

z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podło@a

Podłoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrymstanie. Jezeli po wykonaniu robót zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podłoza nastapi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to

powinien on zabezpieczyc podłoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłozenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podłoze uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do

układania kolejnej warstwy można przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych

napraw. Jezeli zawilgocenie nastapiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

własny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badani pomiarów

Minimalna czestotliwosc

badan i pomiarów

1 Szerokosc koryta 10 razy na 1 km

2 Równosc podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla

pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w planie

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla

pozostałych dróg

7 Zageszczenie, wilgotnosc

gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nalezy

wykonac w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podłoża)

Szerokosc koryta i profilowanego podłoza nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o

wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równosc koryta (profilowanego podłoza)

Nierównosci podłuzne koryta i profilowanego podłoza nalezy mierzyc 4-metrowa łata zgodnie

z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierównosci poprzeczne nale#y mierzyc 4-metrowa łata.

Nierównosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło#a powinny byc zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancja ± 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ró#nice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podło#a i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Os w planie nie mo#e byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej ni# ± 3 cm

dla autostrad i dróg ekspresowych lub wiecej ni# ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podło#a)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podło#a okreslony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien byc mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porównanie wartosci modułów

odkształcenia, to wartosc stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreslonych

zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byc wieksza od 2,2.

Wilgotnosc w czasie zageszczania nale#y badac według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc

gruntu podło#a powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podło@a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny byc naprawione przez spulchnienie do głebokosci co najmniej 10

cm, wyrównanie i powtórne zageszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In#yniera, je#eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

−załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

−profilowanie dna koryta lub podło#a,

−zageszczenie,

−utrzymanie koryta lub podło#a,

−przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podło#a przez obcia#enie płyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i

łata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6

OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogólne

dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robót objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja

OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o własciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych

poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

podano w OST dotyczacych poszczególnych rodzajów podbudów:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżec miedzy

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (górna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagła i nie mo#e przebiegac od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie mo#e przekraczac 2/3 grubosci warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Własciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spełniac wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Lp.

Wyszczególnienie

Kruszywa

naturalne

Kruszywa

łamane

Żużel

Badania

własciwosci Podbudowa według

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

zasad

-nicza

pomocnicza

1 Zawartosc ziarn mniejszych

niż 0,075 mm, % (m/m)

od 2do 10

od 2 do 12

od 2 do 10

od 2 do 12

od 2 do 10

od 2 do 12

PN-B-06714 -15 [3]

2 Zawartosc nadziarna, % (m/m), nie wiecej niż

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3]

3 Zawartosc ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz

35 45 35 40 - - PN-B-06714 -16 [4]

4 Zawartosc zanieczyszczen

organicznych, %(m/m), nie wiecej niż

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481 [1]

5 Wskaznik piaskowy po

piecio-krotnym zageszczeniu

metoda I lub II wg PNB-

04481, %

od 30

do 70

od 30

do 70

od 30

do 70

od 30

do 70

-

-

BN-64/8931

-01 [26]

6 Scieralnosc w bebnie Los

Angeles

a) scieralnosc całkowita po

pełnej liczbie obrotów, nie

wiecej ni#

b) scieralnosc czesciowa po

1/5 pełnej liczby obrotów,

nie wiecej ni#

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714

-42 [12]

7 Nasiakliwosc, %(m/m), nie

wiecej niż

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714

-18 [6]

8 Mrozoodpornosc, ubytek

masy po 25 cyklach zamra#ania,

%(m/m), nie wiecej niż

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714

-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy

łacznie, % (m/m), nie

wiecej niż

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714

-37 [10]

PN-B-06714

-39 [11]

10 Zawartosc zwiazków siarki

w przeliczeniu na SO3, %(m/

m), nie wiecej ni#

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714

-28 [9]

11 Wskaznik nosnosci wnos

mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy ni#:

a) przy zageszczeniu IS

1,00

b) przy zageszczeniu IS

1,03

80

120

60

-

80

120

60

-

80

120

60

-

PN-S-06102

[21]

2.3.3. Materiał na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

−żwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

−piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

−piasek wg PN-B-11113 [16],

−miał wg PN-B-11112 [15],

−geowłóknine o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania własciwosci kruszyw

Do ulepszania własciwosci kruszyw stosuje sie:

−cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

−wapno wg PN-B-30020 [19],

−popioły lotne wg PN-S-96035 [23],

−zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzednych efektów

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilosc dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Należy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robót

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki

powinny zapewnic wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c)walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny byc stosowane zageszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce

wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa mo#na przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostałych materiałów powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoąa

Podło#e pod podbudowe powinno spełniac wymagania okreslone w OST D-04.01.01 „Koryto

wraz z profilowaniem i zageszczeniem podłoza” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byc ułozona na podłozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych

czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzic wzorem:

d85

D15

5 (1)

w którym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

Jeżeli warunek (1) nie może byc spełniony, nalezy na podłozu ułożyc warstwe odcinajaca lub

odpowiednio dobrana geowłóknine. Ochronne własciwosci geowłókniny, przeciw przenikaniu

drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

O90

d50

1,2 (2)

w którym:

10

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podło#a, w milimetrach,

O90 -umowna srednica porów geowłókniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie

na geowłókninie w ilosci 90% (m/m); wartosc parametru 090 powinna byc podawana przez

producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byc wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi,

lub w inny sposób zaakceptowany przez In#yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo#liwiac naciagniecie sznurków lub linek do

wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych ni# co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nale#y

wytwarzac w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na

koniecznosc zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc od razu

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkładana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby

jej ostateczna grubosc po zageszczeniu była równa grubosci projektowanej. Grubosc pojedynczo

układanej warstwy nie może przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc

rozło#ona w sposób zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych.

Jeżeli podbudowa składa sie z wiecej niż jednej warstwy kruszywa, to ka#da warstwa powinna byc

wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy ka#dej nastepnej warstwy mo#e nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez

In#yniera.

Wilgotnosc mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci

optymalnej, okreslonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał

nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je#eli

wilgotnosc mieszanki kruszywa jest ni#sza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc

zwil#ona okreslona iloscia wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc

mieszanki kruszywa jest wy#sza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nale#y osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny

Je#eli w SST przewidziano koniecznosc wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpoczeciem robót, Wykonawca powinien wykonac odcinek próbny w celu:

−stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkładania i zageszczania kruszywa jest

własciwy,

−okreslenia grubosci warstwy materiału w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu,

−okreslenia liczby przejsc sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u#yc takich materiałów oraz sprzetu do

mieszania, rozkładania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosic od 400 do 800 m2.

Odcinek próbny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In#yniera.

Wykonawca mo#e przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez In#yniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uło#eniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana

w dobrym stanie. Je#eli Wykonawca bedzie wykorzystywał, za zgoda In#yniera, gotowa podbudowe

11

do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłasciwego utrzymania podbudowy obcia#a

Wykonawce robót.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawic wyniki tych badan In#ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowac wszystkie własciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów

Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosc ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Czestotliwosc badan

Lp.

Wyszczególnienie badan

Minimalna

liczba badan

na dziennej

działce

roboczej

Maksymalna

powierzchnia

podbudowy

przypadajaca

na

jedno badanie

(m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnosc mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie własciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt

2.3.2

dla ka#dej partii kruszywa i

przy ka#dej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki

nale#y pobierac w sposób losowy, z rozło#onej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powinny byc na bie#aco przekazywane In#ynierowi.

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnosc mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej według próby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnosc nale#y okreslic według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie ka#dej warstwy powinno odbywac sie a# do osiagniecia wymaganego

wskaznika zageszczenia.

12

Zageszczenie podbudowy nale#y sprawdzac według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemo#liwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole

zageszczenia nale#y oprzec na metodzie obcia#en płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej

ni# raz na 5000 m2, lub według zalecen In#yniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale#y uznac za prawidłowe, gdy

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla

ka#dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2

2,2

6.3.5. Własciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich własciwosci okreslonych w pkt

2.3.2.

Próbki do badan pełnych powinny byc pobierane przez Wykonawce w sposób losowy w

obecnosci In#yniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów

Czestotliwosc oraz zakres pomiarów dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów Minimalna czestotliwosc pomiarów

1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równosc podłu#na w sposób ciagły planografem albo co 20 m łata

na ka#dym pasie ruchu

3 Równosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubosc podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka#dej działce roboczej, lecz

nie rzadziej ni# raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni# raz na 2000

m2

8 Nosnosc podbudowy:

- moduł odkształcenia

- ugiecie spre#yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka#de

1000 m

co najmniej w 20 punktach na ka#de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale#y wykonac w

punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy

13

Szerokosc podbudowy nie mo#e ró#nic sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni# +10 cm,

-5 cm.

Na jezdniach bez krawe#ników szerokosc podbudowy powinna byc wieksza od szerokosci

warstwy wy#ej le#acej o co najmniej 25 cm lub o wartosc wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równosc podbudowy

Nierównosci podłu#ne podbudowy nale#y mierzyc 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie z

BN-68/8931-04 [28].

Nierównosci poprzeczne podbudowy nale#y mierzyc 4-metrowa łata.

Nierównosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byc zgodne z dokumentacja

projektowa, z tolerancja ± 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ró#nice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło#a

Os podbudowy w planie nie mo#e byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

ni# ± 5 cm.

6.4.7. Grubosc podbudowy i ulepszonego podło#a

Grubosc podbudowy nie mo#e sie ró#nic od grubosci projektowanej o wiecej ni#:

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosc podbudowy

−moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byc zgodny z podanym w tablicy 4,

−ugiecie spre#yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byc zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa

o

wskazniku

wnos nie

mniejszym

Wskaznik

zageszczeni

a IS nie

mniejszy ni#

Maksymalne ugiecie

spre#yste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia

mierzony płyta o

srednicy 30 cm, MPa

ni#, % 40 kN 50 kN od

pierwszego

obcia#enia

E1

od drugiego

obcia#enia E2

60

80

120

1,0

1,0

1,03

1,40

1,25

1,10

1,60

1,40

1,20

60

80

100

120

140

180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłasciwe cechy geometryczne podbudowy

14

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w

punkcie 6.4 powinny byc naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głebokosci co najmniej 10

cm, wyrównane i powtórnie zageszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

Je#eli szerokosc podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej ni# 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wy#ej le#acym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyc

podbudowe przez spulchnienie warstwy na pełna grubosc do połowy szerokosci pasa ruchu, doło#enie

materiału i powtórne zageszczenie.

6.5.2. Niewłasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona

naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie

warstwy na odpowiednia głebokosc, zgodnie z decyzja In#yniera, uzupełnione nowym materiałem o

odpowiednich własciwosciach, wyrównane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastapi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, według wy#ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłasciwa nosnosc podbudowy

Je#eli nosnosc podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez In#yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani#enie

nosnosci podbudowy wynikło z niewłasciwego wykonania robót przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In#yniera,

je#eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z #u#la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

15

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki

metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu #elazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie

Los Angeles

13. PN-B-06731 Ou#el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Owir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u#ytku. Skład, wymagania i ocena

zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego

23. PN-S-96035 Popioły lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podło#a przez obcia#enie płyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i

łata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych ugieciomierzem

belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa

1997.

16

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z

wykonaniem warstw odcinajacych stanowiacych czesc podbudowy pomocniczej pod nawierzchniewykonanie

i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

−piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spełniac nastepujace

warunki:

a) szczelnosci, okreslony zale#noscia:

15

85

5

D

d

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło#a.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci

musi byc spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zale#noscia:

17

U

d

d

=

60

10

5

gdzie:

U - wskaznik ró#noziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien

spełniac wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Owir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny

spełniac wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spełniac wymagania normy

PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny

Geowłókniny przewidziane do u#ycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny

posiadac aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa

Je#eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest

wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyc kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podło#e w miejscu składowania powinno byc równe,

utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robót

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien

wykazac sie mo#liwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

−- równiarek,

−- walców statycznych,

−- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo#na przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

18

5.2. Przygotowanie podło@a

Podło#e gruntowe powinno spełniac wymagania okreslone w SST „Roboty ziemne” oraz

„Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podło#a”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byc wytyczone w sposób umo#liwiajacy

wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych

specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi,

lub w inny sposób zaakceptowany przez In#yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo#liwiac naciagniecie sznurków lub linek do

wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych ni# co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc rozkładane w warstwie o jednakowej grubosci, przy u#yciu równiarki,

z zachowaniem wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych. Grubosc rozło#onej warstwy

luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosc projektowana.

Je#eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub

odcinajacej o grubosci powy#ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale#y wykonac dwuwarstwowo.

Rozpoczecie układania ka#dej nastepnej warstwy mo#e nastapic po odbiorze przez In#yniera warstwy

poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale#y przed zageszczeniem

wymienic kruszywo na materiał o odpowiednich własciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nale#y

przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nale#y rozpoczynac od krawedzi i stopniowo

przesuwac pasami podłu#nymi czesciowo nakładajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie

nawierzchni o jednostronnym spadku nale#y rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami

podłu#nymi czesciowo nakładajacymi sie, w kierunku jej górnej krawedzi.

Nierównosci lub zagłebienia powstałe w czasie zageszczania powinny byc wyrównywane na

bie#aco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, a# do otrzymania

równej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walców warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byc

zageszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nale#y kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaznik

zageszczenia nale#y okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwe odsaczajaca lub

odcinajaca, uniemo#liwia przeprowadzenie badania zageszczenia według normalnej próby Proctora,

kontrole zageszczenia nale#y oprzec na metodzie obcia#en płytowych. Nale#y okreslic pierwotny i

wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego

modułu odkształcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc kruszywa podczas zageszczania powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wy#sza od

wilgotnosci optymalnej, kruszywo nale#y osuszyc przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,

gdy wilgotnosc kruszywa jest ni#sza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nale#y zwil#yc okreslona

iloscia wody i równomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed uło#eniem nastepnej warstwy

powinny byc utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z

geowłóknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robót.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawic wyniki tych badan In#ynierowi. Badania te

powinny obejmowac wszystkie własciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny

posiadac aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczególnienie

badan i pomiarów

Minimalna czestotliwosc badan

i pomiarów

1 Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km

2 Równosc podłu#na co 20 m na ka#dym pasie ruchu

3 Równosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla

pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w

planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla

pozostałych dróg

7 Grubosc warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka#dej działce roboczej, lecz nie

rzadziej ni# raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni# raz na 2000 m2

8 Zageszczenie, wilgotnosc

kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie

rzadziej ni# raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale#y wykonac w

punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokosc warstwy

Szerokosc warstwy nie mo#e sie ró#nic od szerokosci projektowanej o wiecej ni# +10 cm, -5

cm.

6.3.3. Równosc warstwy

Nierównosci podłu#ne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nale#y mierzyc

4 metrowa łata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nierównosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nale#y mierzyc

4 metrowa łata.

Nierównosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i łukach powinny byc

zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ró#nice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekraczac +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Os w planie nie mo#e byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej ni# ± 3 cm

dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wiecej ni# ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubosc warstwy

Grubosc warstwy powinna byc zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja

+1 cm, -2 cm.

Je#eli warstwa, ze wzgledów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,

nale#y mierzyc łaczna grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona

naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na głebokosc co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym

materiałem o odpowiednich własciwosciach, wyrównanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastapi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, według wy#ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]

nie powinien byc mniejszy od 1.

Je#eli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porównanie wartosci

modułów odkształcenia, to wartosc stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,

okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna byc wieksza od 2,2.

Wilgotnosc kruszywa w czasie zageszczenia nale#y badac według PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosc kruszywa powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In#yniera, je#eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

−- prace pomiarowe,

−- dostarczenie i rozło#enie na uprzednio przygotowanym podło#u warstwy materiału o grubosci i

jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

−- wyrównanie uło#onej warstwy do wymaganego profilu,

−- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

−- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

−- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowłóknin obejmuje:

−- prace pomiarowe,

−- dostarczenie i rozło#enie na uprzednio przygotowanym podło#u warstwy geowłóknin,

−- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

−- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych . Owir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podło#a przez obcia#enie płyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i

łata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. 9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podło#u z zastosowaniem  geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGOSTABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.Zakres robót objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

Zakres robót :

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm pod wszystkie boiska

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubosci po zageszczeniu 5 cm –pod boiska koszykówki i siatkówki

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubosci po zageszczeniu 9 cm

1.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, która stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno byc kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczaków albo ziarn Swiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Własciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spełniac wymagania okreslone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło#a

Przygotowanie podłoSa powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa naleSy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub

popiołami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej

podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkładania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac odcinki próbne, zgodnie z

zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z

ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosc oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podłoSa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłoSenie mieszanki,

- zageszczenie rozłoSonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 04.

BETONOWE OBRZEA NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robót zwiazanych z ustawieniem betonowego obrze#a na zakonczeniu

nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych:

a)Obrze#a betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrze#a chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

2.2.2. Obrze@a betonowe 8x30

2.2.3. Materiały na ławe i do zaprawy

Owir do wykonania ławy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -

wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac wymaganiom podanym w

OST D-08.01.01 „Krawe#niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

26

3.2. Sprzet do ustawiania obrze@y

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze@y betonowych

Betonowe obrze#a chodnikowe moga byc przewo#one dowolnymi srodkami transportu po

osiagnieciu przez beton wytrzymałosci minimum 0,7 wytrzymałosci projektowanej.

Obrze#a powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawe#niki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (ławe) nale#y wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom ławy w planie z uwzglednieniem w

szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podło@e lub podsypka (ława)

Podło#e pod ustawienie obrze#a mo#e stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

(ława) ze #wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (ławe)

wykonuje sie przez zasypanie koryta #wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrze@y chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podłozu w miejscu i zeswiatłem (odległoscia górnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrze#a powinna byc obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypełnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmyc woda. Spoiny musza byc wypełnione całkowicie na pełna głebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materiałów

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze#y chodnikowych i przedstawic wyniki tych badanIn#ynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nale#y przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długosci i głebokosci uszkodzen nale#y wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale#y przeprowadzic z dokładnoscia do 1 mm przy u#yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katów prostych w naro#ach elementów wykonuje sie przez przyło#enie katownika do badanego naro#a i zmierzenia odchyłek z dokładnoscia do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmowac wszystkie własciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale#y sprawdzac wykonanie:

a)koryta pod podsypke (ławe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)podło#a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze #wiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,

c)ustawienia betonowego obrze#a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

−linii obrze#a w planie, które może wynosic ± 2 cm na każde 100 m długosci obrzeża,

−niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które moze wynosic ±1 cm na każde 100 m długosci obrzeża,

−wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywac całkowite wypełnienie

badanej spoiny na pełna głebokosc.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrze#a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In#yniera, je#eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

−wykonane koryto,

−wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−dostarczenie materiałów,

−wykonanie koryta,

−rozscielenie i ubicie podsypki,

−ustawienie obrzeża,

−wypełnienie spoin,

−obsypanie zewnetrznej sciany obrzeża,

−wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeża.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

BOISK

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą

zasad prowadzenia robót związanych z :

a)wykonanie nawierzchni na boisku do koszykówki

l .4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania

dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne"

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich

pozyskiwania i składowania, podano w OST B00.00.00 „Wymagania ogólne"

2.2.Materiały na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej: Badania na

zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna

ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,

wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń

programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa

budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną

Badania na zgodność z normą PNEN 15330- 1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2.4. URZĄDZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim , siatka turniejowa czarna z

antenkami –1kpl

b) stojaki metalowe do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą uchylną i siatką –2kpl

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" .

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne"

5.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki

Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną

5.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej

Badania na zgodność z normą PNEN 15330- 1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,

wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej

przez producenta na tą nawierzchnię.

5.4. Montaż urządzeń boiskowych :

5.4.1. Boisko do siatkówki:

a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei

b)Ustawienie demontowalnych stojaków do siatkówki w tym jeden

z krzesłem sędziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )

5.4.2.. Boisko do koszykówki :

a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub

b)Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą uchylną i siatką –2kpl

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO

„Wymagania ogólne"

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania

ogólne"

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne"

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

podano w STO „Wymagania ogólne"

10. Normy i dokumenty związane

a)Atesty PZH

b)Instrukcje producentów

c)Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków

miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną