Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych

# Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in.:

- działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez przedsiębiorstwa wykonawcze w celu prawidłowego przygotowania się do zadania zimowego utrzymania dróg,

- przygotowanie materiałów do zwalczania, tj. do zapobiegania powstawaniu i likwidowaniu śliskości,

- usuwanie śniegu z dróg,

- zwalczanie, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych, mieszanki piaskowo solnej lub piachu.

- Doba liczona jest od momentu rozpoczęcia zakresu przedmiotu umowy przez 24 godziny (potwierdzenie rozpoczęcia prac telefon,  faks, email).

- Płużenie następuje przy obfitym opadzie na całej długości i szerokości jezdni (drogi) oraz na skrzyżowaniach dróg i zakrętach.

- Posypywanie następuje przy gołoledzi i śliskości do momentu likwidacji śliskości za pomocą piasku, piasku z solą.

- Czas reakcji - od 1 do 2 godzin od powiadomienia Wykonawcy do momentu podjęcia prac.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zakończeniu akcji (potwierdzenie zakończenia prac: telefon., faks, e-mail).

- Wykonawca przystępuje do prac odśnieżania, posypywania dróg na zlecenie Zamawiającego.

# Wymagania ogólne i jakość robót

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, które opracowuje Zamawiający, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

# Definicja śliskości zimowej

Śliskość zimowa jest to zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu, lub zlodowaciałego śniegu, przybiera następujące formy:

- gołoledź

- lodowica

- zlodowaciały lub ubity śnieg

gołoledź jest to cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię 
o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

lodowica  jest to warstwa lodu powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu lub lodu, bądź z opadu deszczu.

zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do powierzchni pozostałości nie usuniętego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą grub. kilku milimetrów.

- przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów.

- zlodowaciałej lub ubitej powierzchownie warstwy śniegu o oznaczonej grubości.

Śliskość występującą na warstwie śniegu w postaci a) określa się jako śliskość pośniegową, a na warstwach podanych w b) i c) jako śliskość śniegową.

Gołoledź powstaje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie nast. okoliczności:

- temperatura nawierzchni ujemna,

- temperatura powietrza w granicach - 6°C do + 1°C,

- względna wilgotność powietrza – większa od 85 %.

Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza,  
                   następuje raptowne obniżenie temperatury poniżej 0°C.

Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów pozostałe resztki śniegu zostają ubite 
   i przymarzają do nawierzchni.

Śliskość śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty śnieg pod  wpływem ruchu zostaje ubity z jego górna warstwa lodowacieje.

Materiały

Do usuwania skutków powyższych zjawisk należy stosować materiały – mieszanka piaskowo-solna (3/1).

Likwidację śliskości zimowej należy rozpocząć nie później niż w ciągu od 1 do 2 godzin
od powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego na wskazanych przez niego odcinkach dróg. Praca winna być rejestrowana w rejestrze wyjazdów, a każdy wyjazd sprzętu potwierdzony przez osobę upoważnioną.

Uszorstnienie śliskości zimowej należy rozpocząć niezwłocznie po stwierdzeniu jej występowania 
i powtórzyć w przypadku stwierdzenia dalszego jej występowania.

Uszorstnienie lodu i zlodowaciałego śniegu polega na równomiernym rozsypaniu z piaskarki mieszanki  
w ilości 60 – 100 g/m2 a śniegu ubitego w ilości 100 – 150 g/m2

# Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie dróg odbywa się przy pomocy pługów odśnieżnych oraz maszyn drogowych i budowlanych. Wyjazd pługów winien nastąpić nie później niż w ciągu od 1 do 2 godzin od powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego na wskazanych przez niego odcinkach dróg.

# Odśnieżanie interwencyjne

Odśnieżanie interwencyjne polega na usuwaniu z drogi warstwy śniegu lub zasp śnieżnych powstałych podczas opadów i zawiei śnieżnych.