. Wyposażenie

Wyposażenie stacji

System sterowania

Moduł identyfikujący przewoźników

Oprogramowanie do komputera PC (komunikacja, sczytywanie danych, zmiana parametrów stacji z centralnego

komputera dyspozytorni)

Drukarka EPSON z obcinakiem papieru

Przepływomierz COPA XE F1SCHER & PORTER z detekcją pustej rury

Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej H18N9 grubości 2 mm (l = 3000 mm, 0 100 mm)

Naczynie pomiarowe

Układ automatycznego płukania

Identyfikatory 10 szt.

Zasuwa pneumatyczna

Elektrozawory sterujące zasuwą

Kompresor

Parametry stacji

przepustowość - ok. 100 m3/h;

kontrolowane przyjęcie ścieków (przyjmuje tylko ścieki od uprawnionych przewoźników);

rejestracja danych dotyczących dostawy (identyfikacja przewoźnika, data i godzina zrzutu, ilość i jakość przywiezionych ścieków);

system identyfikacji dostawców za pomocą kluczy DALLAS;

regulacja czasu pracy staq'i dla każdego dnia oddzielnie, z możliwością stosowania drugiej taryfy (dla godzin, w których np. oczyszczalnia jest niedociążona);

obsługa do 250 przewoźników oraz możliwość przyjęcia bez potrzeby sczytania danych do 20000 dostaw; 5 przedziałów taryfowych uzależnione od jakości ścieków; możliwość stosowania kontyngentów - dla niezdyscyplinowanych przewoźników;

oprogramowanie  dla komputera PC umożliwiające: sczytywanie danych o dostawach i dostawcach, ustawianie i zmiany parametrów stacji, dodawanie lub usuwanie klientów, drukowanie raportów dotyczących dostaw, wprowadzanie kontyngentów oraz administrowanie czasem pracy stacji;

komunikaqa poprzez połączenie kablowe (interfejs RS 485 lub 422) z komputerem umieszczonym w dyspozytorni (programowanie stacji, sczytywanie danych, itp.);

możliwość generowanie raportów za wybrany czasokres (dla danego przewoźnika, ogólny oraz szczegółowy); drukowanie kwitów informacyjnych dla przewoźników po każdym zrzucie ścieków;

automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych granic pH, przewodnictwa (wybór Użytkownika); automatyczne płukanie ciągu spustowego po każdym zamknięciu zasuwy; drukarka z automatycznym obcinakiem papieru.

Wyposażenie dodatkowe stacji zlewnej

Zestaw do pomiaru pH

Przetwornik pH

Elektroda pH z czujnikiem temp.

Kabel elektrody

Moduł do przenoszenia danych

Kontener o wymiarach 1435x2435 mm

Kontener posiada :

- instalację elektryczną oświetleniową

- instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem

- podłoga z płyty OSB z wykładziną PCV

- ściany typu "sandwich"

- drzwi blaszane zewnętrzne

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne wykonane są z płyt warstwowych typ „Sandwich" grubości 10 cm, ułożo
nych w formie kaset wykonanych z blachy stafowej ocynkowanej i lakierowanej o grubości 0,8
mm.

Materiał izolacyjny - wełna mineralna, styropian i pianka poliuretanowa. Współczynnik przenikania ciepła - 0,43 W/m2K. Elewacje wykończone blachą ocynkowaną lakierowane.

Śtacja zlewna  -  zainstalowana w kontenerze - rysunek poglądowy

# Text boxes

PRZEKRfiJ PIONOWY A-A

2 - noesfia _..__

rjKHHO

3 - Ffzsplywraen óśtrarrcswtjrctfy W'OC       .-^^

4 - teĘtk3 sctkwe

5 - *

- jtórata jłłrjJKC l pciwrari