Zał. nr 2a

Załącznik do oferty

Wyposażenie kuchni przedszkola w m. Laski

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie / część nr 1 – wyposażenie technologiczne kuchni przedszkola |
| 1 | Szafka Bateria | 1 szt. 1 szt. | Szafka z komorą umywalkową, drzwiami skrzydłowymi i syfonem w zestawie, wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 400 x 600 x 850 mm. Bateria umywalkowa (pasująca do szafki z komorą umywalkową). |  |  |  |
| 2 | Szafki wiszące | 2 szt. 1 szt. 1 szt. 4 szt. 1 szt. | Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi i półką przestawną wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 400 x 400 x 600 mm. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi i półką przestawną wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 800 x 400 x 600 mm. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi i półką przestawną wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 900 x 400 x 600 mm Szafka wisząca z drzwiami suwanymi i półką przestawną wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 1000 x 400 x 600 mm. Szafka wisząca narożnikowa z półką przestawną i drzwiami skrzydłowymi wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 650 x 650 x 600 mm. |  |  |  |
| 3 | Basen Bateria | 1 szt. 1 szt. | Basen z komorą o głębokości 400 mm, z syfonem w zestawie, nietypowe wycięcie w blacie, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1000 x 600/800 x 850 mm. Bateria ze spryskiwaczem dwukolumnowa (pasująca do basenu z komorą), wylewka i prysznic. |  |  |  |
| 4 | Basen Bateria | 1 szt. 1 szt. | Basen z komorą o głębokości 400 mm, z syfonem w zestawie, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1100 x 700 x 850 mm. Bateria ze spryskiwaczem dwukolumnowa (pasująca do basenu z komorą), wylewka i prysznic. |  |  |  |
| 5 | Regały | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Regał perforowany z 5 półkami wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1000 x 500 x 1800 mm Regał perforowany z 4 półkami wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1200 x 700 x 1800 mm. Regał perforowany z 4 półkami wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 800 x 700 x 1800 mm. Regał perforowany z 4 półkami wykonany ze stali 1.4301. Wykonanie nietypowe, boki i góry zaślepione nierdzewnymi blendami, z przodu otwierane drzwi skrzydłowe. Wymiary 1200 x 700 x 1800 mm. Regał z 4 półkami gładkimi wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1250 x 550 x 1800 mm. Regał z 4 półkami gładkimi wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1000 x 550 x 1800 mm |  |  |  |
| 6 | Pojemniki na odpadki | 3 szt. | Pojemniki na odpadki z pokrywą o pojemności 80 litrów, jezdny, wykonany z tworzywa. |  |  |  |
| 7 | Zlew Bateria | 1 szt. 1 szt. | Zlew jednokomorowy z wystającym ociekaczem nad chłodziarkę i syfonem w zestawie, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1400 x 700 x 850 mm. Bateria zlewozmywakowa (pasująca do zlewu). |  |  |  |
| 8 | Zlew Bateria | 1 szt. 1 szt. | Zlew jednokomorowy z wystającym ociekaczem nad chłodziarkę i syfonem w zestawie, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1100 x 700 x 850 mm. Bateria zlewozmywakowa (pasująca do zlewu). |  |  |  |
| 9 | Zlew Bateria | 1 szt. 1 szt. | Zlew dwukomorowy z półką i 2 szufladami, miejscem na kloc i syfonem w zestawie, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1800 x 700 x 850 mm. Bateria zlewozmywakowa (pasująca do zlewu). |  |  |  |
| 10 | Zlew Bateria | 1 szt. 1 szt. | Zlew dwukomorowy z półką i syfonem w zestawie, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1900 x 700 x 850 mm. Bateria zlewozmywakowa (pasująca do zlewu). |  |  |  |
| 11 | Umywalki Baterie | 4 szt. 4 szt. | Umywalki nierdzewna wykonane ze stali 1.4301, z syfonem z zestawie. Osłona komory. Wymiary 400 x 383 x 400 mm. Baterie zlewozmywakowe (pasujące do umywalek). |  |  |  |
| 12 | Mikser | 1 szt. | Mikser planetarny o wymiarach 460 x 520 x 880 mm: - obudowa ze stali lakierowanej - dzieża ze stali nierdzewnej o pojemności 19 litrów, średnicy 320 mm i wysokości 300 mm - silnik 1/2 KM = 375 W - 3 prędkości: 142, 264, 482 obroty/minuta - timer do 15 minut - panel sterowania ręczny - 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie, rózga - waga – 100 kg |  |  |  |
| 13 | Stół mroźniczy | 1 szt. | Stół mroźniczy z 2 drzwiami skrzydłowymi o pojemności 280 litrów, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1370 x 700 x 850 mm. |  |  |  |
| 14 | Stół chłodniczy | 1 szt. | Stół chłodniczy z 2 drzwiami skrzydłowymi o pojemności 280 litrów wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1370 x 700 x 850 mm. |  |  |  |
| 15 | Stół chłodniczy Bateria | 1 szt. 1 szt. | Stół chłodniczy z 3 drzwiami skrzydłowymi o pojemności 440 litrów oraz zlewem jednokomorowym, z syfonem w zestawie, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1840 x 700 x 850 mm. Bateria zlewozmywakowa (pasująca do zlewu). |  |  |  |
| 16 | Stoły robocze | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Stół roboczy z dolna półką oraz blokiem z 3 szuflad, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1800 x 700 x 850 mm. Stół roboczy z dolna półką, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1050 x 700 x 850 mm Stół roboczy z otwartym dołem wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 700 x 700 x 850 mm. Stół roboczy z otwartym dołem wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1600 x 700 x 850 mm. |  |  |  |
| 17 | Lodówka na próbki | 1 szt. | Lodówka na próbki o wymiarach 510 x 580 x 800 mm: - kompaktowa budowa - cichy agregat - obudowa nierdzewna - zamek - 9 kaset metalowych na pojemniki na próbki żywności - 81 pojemników na próbki żywności o pojemności 0,25 litrów |  |  |  |
| 18 | Wilk do mięsa | 1 szt. | Wilk do mięsa o wymiarach 432 x 231 x 484 mm: - wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie przeznaczone do mielenia wszystkich rodzajów mięsa bez kości i skóry - lej załadowczy i głowica wykonane z polerowanego stopu aluminium - prosty demontaż ułatwiający czyszczenie urządzenia - silnik posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem - gardziel wykonana z odlewu żeliwa - lejek do kiełbas z polipropylenu w zestawie - taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej - 2 sitka z otworami 6 i 8 mm wykonane ze stali nierdzewnej - nóż i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej - kołek dociskowy wykonany z polietylenu - przycisk resetujący chroniący przed przeciążeniem - antypoślizgowe nóżki - wyłącznik zgodny z normami EC i CE - wydajność chwilowa – 100 kg/h (210 802) i 200–220 kg/h (210 819) - prędkość obrotowa – 170 (rpm) |  |  |  |
| 19 | Krajalnica | 1 szt. | Krajalnica z powłoką teflonową o wymiarach 494 x 402 x 398 mm: - obudowa wykonana z anodowanego aluminium - transparentna osłona bezpieczeństwa podczas pracy - odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie z resztek pozostałych po krojeniu - łatwy demontaż osłony noża ułatwiający czyszczenie - bezpieczna osłona na nóż, wbudowana ostrzałka - wysokiej jakości nóż ustawiony skośnie - zabezpieczenie przed obrotem noża podczas zdejmowana obudowy - 4 antypoślizgowe nóżki z tworzywa - nóż, osłona noża oraz osłona oporowa pokryte teflonem ułatwiającym krojenie serów żółtych - silnik o mocy 0,2 KM chłodzony powietrzem, zabezpieczony od spodu pokrywą z tworzywa - średnica noża – 250 mm - orientacyjna maksymalna średnica krojonego produktu – 180 mm - płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 11 mm - waga – 16,4 kg |  |  |  |
| 20 | Okapy | 1 szt. 2 szt. | Okap centralny wykonany ze stali 1.4301 z filtrami siatkowymi i oświetleniem zintegrowanym (zabudowanym). Wymiary 2400 x 2200 x 550 mm. Okap kondensacyjny nad zmywarkę wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1000 x 1300 x 500 mm. |  |  |  |
| 21 | Odwodnienia | 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Odwodnienie liniowe z syfonem, kraty nierdzewne (kratka 23 x 23 mm), wykonanie antypoślizgowe, ze stali 1.4301. Wymiary 2000 x 300 mm. Odwodnienie liniowe z syfonem, kraty nierdzewne (kratka 23 x 23 mm), wykonanie antypoślizgowe, ze stali 1.4301. Wymiary 1100 x 400 mm Odwodnienie liniowe z syfonem, kraty nierdzewne (kratka 23 x 23 mm), wykonanie antypoślizgowe, ze stali 1.4301. Wymiary 900 x 300 mm |  |  |  |
| 22 | Patelnia gazowa | 1 szt. | Patelnia gazowa o wymiarach 800 x 730 x 850 mm: - misa uchylna o pojemności 60 litrów i wymiarach 705 x 463 mm - moc – 16kW - zakres temp. 120–280C - wylewka doprowadzająca wodę - misa z AISI 304 - zapalacz pizoelektryczny - 8 stopni regulacji mocy - zawór dopuszczający wodę - osłona pokręteł z pręta |  |  |  |
| 23 | Podstawa chłodnicza | 1 szt. | Podstawa chłodnicza pod urządzenia z szufladami 2 x 2, wykonany ze stali nierdzewnej. Szuflady z pełnym wysuwem 550 mm, przystosowane do pojemników GN 1/1-100. Wymiary 1200 x 705 x 600 mm. |  |  |  |
| 24 | Element | 1 szt. | Element neutralny nastawny z szufladą pod blatem, wykonany ze stali 1.4301. Szuflada z pełnym wysuwem, przystosowana do pojemników GN 1/1. Wymiary 400 x 730 x 250 mm. |  |  |  |
| 25 | Kuchnia gazowa | 1 szt. | Kuchnia gazowa 4–palnikowa nastawna o wymiarach 800 x 730 x 250 mm: - wykonana ze stali nierdzewnej - demontowalny kominek - moc palników 2 x 4 kW i 2x 7 kW - demontowalne misy - palniki typu SF (smilling flame) |  |  |  |
| 26 | Piec konwekcyjno- parowy Blachy | 1 szt. 8 szt. | Piec konwekcyjno-parowy 15 x GN 1/1 gazowy o wymiarach 860 x 910 x 1870 mm: - moc gazowa – 27 kW - w zestawie podstawa pod piec z prowadnicami na GN 1/1 oraz półautomatyczny uzdatniacz wody - wykonanie ze stali nierdzewnej - wnętrze wykonane ze stali polerowanej - zewnętrzna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej - komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwiajaca czyszczenie - sterowanie cyfrowe - 200 regulowanych programów - 4 fazy gotowania - sonda rdzenia - system gotowania Δt - system podgrzewania wstępnego - system chłodzenia - funkcja opóźnionego czasu gotowania - obrót automatyczny wentylatora - podwójna prędkość wentylatora - kontrola wilgotności - oświetlenie komory pieca - podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszczenie - drzwi otwierane na lewo - zdejmowana uszczelka komory pieca - zdejmowane ruszty ułatwiające czyszczenie (odległość między półkami 70 mm) Blachy do pieca konwekcyjnego powinny być różnego rodzaju np.: - perforowane nieprzywierające GN 1/1 (aluminiowo–teflonowane) – 2 szt. - emaliowane GN 1/1 – 2 szt. - głębokie aluminiowe perforowane – 2 szt. - ruszt ze stali nierdzewnej GN 1/1 – 2 szt. |  |  |  |
| 27 | Taboret gazowy | 1 szt. | Taboret gazowy 2 palnikowy o wymiarach 900 x 600 x 380 mm: - trzykoronowe palniki gazowe o mocy 4,5 kW, które równomiernie ogrzewają dno naczynia zwiększając efektywność wykorzystania gazu - zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinającym dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia - możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia” - zapalacze piezoelektryczne - emaliowane ruszty - rurowe przyłącze gazy „½” - nóżki z regulowaną wysokością |  |  |  |
| 28 | Zmywarki | 1 szt. 1 szt. | Zmywarka do mycia termosów o wymiarach 720 x 780 x 1700 mm: - wyposażona w system SPP gwarantujący Stałe Parametry Płukania - 4 programy mycia: 120, 240, 360 sekund oraz program ciągły - maszyna zabezpieczona na wypadek nagłego wzrostu ciśnienia wody lub napięcia zasilającego - elektroniczny system TERMOSTOP - zaawansowany elektroniczny panel sterowania - w standardowym wyposażeniu kosz płaski o wymiarach 550 x 610 mm - zużycie wody – 4 litry/cykl - wysokość wsadu – 65 cm - wyposażona w pompę spustową, pompę podnoszącą ciśnienie wody oraz 2 dozowniki płynu myjącego i płuczącego regulowane z poziomu panelu. Zmywarka kapturowa do naczyń o wymiarach 658 x 756 x 1540 mm: - w zestawie z półautomatycznym uzdatniaczem - nowa linia EVO - z kompletem dozowników płynów - prześwit 440 mm - 3 cykle mycia (od 90 do 180 sekund) - nierdzewne filtry - łagodny start - podwójne nierdzewne ramiona zużycie wody – 2,4 litra/cykl |  |  |  |
| 29 | Szafy chłodnicze | 2 szt. | Szafy chłodnicze o pojemności 350 litrów i wymiarach 600 x 600 x 1850 mm: - nośność półek do 8 kg - cichy agregat - posiadające wymuszony obieg powietrza - wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) - elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem - wbudowany zamek na klucz - nowoczesna konstrukcja - w komplecie 3 półki o wymiarach 505 x 365 mm - automatyczne odszranianie - czynnik chłodniczy – R134a |  |  |  |
| 30 | Szafa mroźnicza | 1 szt. | Szafa mroźnicza o pojemności 350 litrów i wymiarach 600 x 600 x 1850 mm: - nośność półek do 8 kg - cichy agregat - posiadająca wymuszony obieg powietrza - wykonana z blachy malowanej proszkowo (biała) - elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem - wbudowany zamek na klucz - nowoczesna konstrukcja - w komplecie 3 półki o wymiarach 485 x 410 mm - automatyczne odszranianie - czynnik chłodniczy – R134a |  |  |  |
| 31 | Paleta | 1 szt. | Paleta magazynowa wykonana z tworzywa, na płozach. Wymiary 800 x 600 x 150 mm. |  |  |  |
| 32 | Naświetlacz do jaj | 1 szt. | Naświetlacz do jaj o wymiarach 360 x 530 x 245 mm: - wykonany ze stali nierdzewnej - urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży - możliwość dezynfekcji jednorazowo 30 szt. jaj lub 17 szt. noży o długości 320 mm i wysokości 40 mm - w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki - czas naświetlania (sterylizacji) – 150 sekund - automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie - kratka ze stali chromowanej |  |  |  |
| 33 | Chłodziarka | 1 szt. | Chłodziarka ze stali nierdzewnej o wymiarach 540 x 580 x 800 mm. |  |  |  |
| 34 | Szafki ubraniowe | 4 szt. | Szafki ubraniowe dwudzielne, malowane. Wymiary ok. 360 x 490 x 1800 mm. |  |  |  |
| 35 | Ławeczka | 1 szt. | Ławeczka wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach ok. 1440 x 300 mm. |  |  |  |
| 36 | Szafa porządkowa | 1 szt. | Szafa porządkowa z drzwiami skrzydłowymi, półką, relingiem i haczykami, wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 400 x 500 x 2000 mm. |  |  |  |
| 37 | Stół Krzesła | 1 szt. 2 szt. | Stół do pomieszczenia socjalnego. Krzesła do pomieszczenia socjalnego (pasujące do stołu). |  |  |  |
| 38 | Umywalka | 1 szt. | Umywalka ceramiczna do toalety dla personelu |  |  |  |
| 39 | Toalety | 2 szt. | Toalety do toalety dla personelu |  |  |  |
| 40 | Stół wyładowczy | 1 szt. | Stół wyładowczy do zmywarki, z przegłębieniem na kosze, z relingami na kosze pod spodem, wykonany ze stali 1.4301. Wymiary 1700 x 610 x 850 mm. |  |  |  |
| 41 | Stół załadowczy Bateria | 1 szt. 1 szt. | Stół załadowczy z komorą 500 x 400 x 250 mm, z syfonem w zestawie, z przegłębieniem na kosze. Wymiary 700 x 735 x 850 mm. Bateria ze spryskiwaczem dwukolumnowa (pasująca do stołu z komorą), wylewka i prysznic |  |  |  |
| 42 | Stół sortowniczy | 1 szt. | Stół sortowniczy z otworem na odpadki, wykonany ze stali 1.4301. Kołnierz zrzutowy gumowy oraz zgarniacz talerzowy w zestawie. Wymiary 1400 x 735 x 850 mm. |  |  |  |
| 43 | Szafy | 1 szt. 1 szt. | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiary 1100 x 600 x 1800 mm. Szafa z drzwiami skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiary 400 x 500 x 1800 |  |  |  |
| 44 | Szafka | 1 szt. | Szafka z drzwiami suwanymi i półką przestawną, wykonana ze stali 1.4301. Wymiary 1800 x 600 x 850 mm. |  |  |  |
| 45 | Bemar | 1 szt. | Bemar jezdny 3 x GN 1/1 z niezależnym sterowaniem komór i dolna półką. Wymiary 1235 x 660 x 850 mm. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Zadanie / część nr 2 – wyposażenie dodatkowe kuchni przedszkola |
| 1 | Talerze, miseczki, salaterki | 350 szt. | Talerze wykonane z wysokiej jakości hartowanego szkła w kolorze białym. Powinny mieć estetyczny i ładny wygląd. Odporne na stłuczenia, zarysowania i działania ciepła. Przystosowane do zmywarki. - płytkie o średnicy ok. 24 cm – 100 szt. - głębokie o średnicy ok. 22 cm – 100 szt. - deserowe o średnicy ok. 19,5 cm – 100 szt. - salaterki o średnicy ok. 12 cm – 50 szt. |  |  |  |
| 2 | Kubki, szklanki | 150 szt. | Kolor biały. Odporne na stłuczenia i działania ciepła. Przystosowane do mycia w zmywarce. - kubki o pojemności ok. 0,18 litra – 100 szt. - szklaneczki o średnicy ok. 8 cm – 50 szt. |  |  |  |
| 3 | Filiżanki | 60 szt. | Filiżanki o pojemności 0,22 litra ze spodkami, wykonane z wysokiej jakości hartowanego szkła w kolorze białym. Powinny mieć estetyczny i ładny wygląd. Odporne na stłuczenia, zarysowania i działania ciepła. Przystosowane do zmywarki |  |  |  |
| 4 | Cukiernice | 6 szt. | Cukiernice (pasujące do filiżanek) wykonane z wysokiej jakości hartowanego szkła w kolorze białym. Powinny mieć estetyczny i ładny wygląd. Odporne na stłuczenia i zarysowania. Przystosowane do zmywarki. |  |  |  |
| 5 | Dzbanki do mleka | 6 szt. | Dzbanki do mleka o pojemności ok. 0,20 litra (pasujące do filiżanek) wykonane z wysokiej jakości hartowanego szkła w kolorze białym. Powinny mieć estetyczny i ładny wygląd. Odporne na stłuczenia i zarysowania. Przystosowane do zmywarki. |  |  |  |
| 6 | Sztućce | 400 szt. | Sztućce powinny być ze stali nierdzewnej 18/0 specjalne dla dzieci: - łyżka stołowa – 100 szt. - widelec stołowy (zaokrąglone ząbki) – 100 szt. - nóż stołowy (bez ostrza do rozdzielania potraw) – 100 szt. - łyżeczka do deserów – 100 szt. |  |  |  |
| 7 | Waza do zupy z chochlą i pokrywą | 6 szt. | Waza wykonana ze stali o pojemności ok. 3 litrów z dwoma ergonomicznymi uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Pokrywa do wazy z wycięciem na chochlę. Chochelka o średnicy ok. 8 cm i pojemności około 0,1 litra. |  |  |  |
| 8 | Garnki | 17 szt. | Garnki ze stali nierdzewnej, wielowarstwowe dno kapsułowe z możliwością używania na kuchenkach gazowych, elektrycznych oraz indukcyjnych. Powinny być o różnej pojemności z pokrywą w komplecie. - garnki średnie (średnica 40 cm) 37 litrów – 3 szt. (średnica 36 cm) 22 litry – 3 szt. (średnica 36 cm) 18 litrów – 2 szt. (średnica 32 cm) 13 litrów – 2 szt. (średnica 28 cm) 8 litrów - 2 szt. - garnki niskie (średnica 24 cm) 5 litrów – 2 szt. (średnica 20 cm) 3 litry – 2 szt. - rondel (średnica 20 cm) 3 litry – 1 szt. |  |  |  |
| 9 | Podstawa pod garnki | 1 szt. | Wykonana w całości ze stali nierdzewnej o wymiarach ok. 40 x 40 x 45 cm |  |  |  |
| 10 | Patelnie | 2 szt. 3 szt. | Patelnie powinny być nieprzywierające z powłoką tytanową, rączką ze stali nierdzewnej. Średnica patelni ok. 28 cm, wysokość 5,5 cm. Patelnia do naleśników o średnicy ok. 32 cm wysokości około 3 cm. |  |  |  |
| 11 | Miski | 6 szt. 6 szt. | Miski ze stali nierdzewnej, powinny się różnić pojemnością: - wanna okrągła (z uchwytami) ok. 17 litrów – 1 szt. - miska ok. 8 litrów – 1 szt. - miska ok. 5 litrów – 2 szt. - miska ok. 3 litrów – 2 szt. Miski do serwowania o podwójnych ścianach, powinny różnić się wielkością: - miski o średnicy 34 cm – 3 szt. - miski o średnicy 24 cm – 3 szt. |  |  |  |
| 12 | Miski cedzakowe | 2 szt. | Miski cedzakowe powinny się różnić pojemnością: - miska o średnicy ok. 36 x 22 cm (z uchwytami) - miska o średnicy ok. 25 x 15 cm |  |  |  |
| 13 | Wiadra | 4 szt. | Wiadra ze stali nierdzewnej z pokrywą. Powinny różnić się pojemnością: - wiadro ok. 12 litrów – 2 szt. - wiadro ok. 15 litrów – 2 szt. |  |  |  |
| 14 | Zestawy przyborów kuchennych | 2 szt. | Wszystkie narzędzia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. W skład zestawu powinny wejść m.in. chochla, widelec do przewracania, łyżka perforowana, łyżka do serwowania, ubijak do ziemniaków, łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa, łopatka do przewracania. |  |  |  |
| 15 | Chochle | 2 szt. | Chochle bez spawów i zagięć, powinny różnić się wielkością: - chochle o średnicy ok. 14 cm – 1 szt. - chochle o średnicy ok. 12 cm – 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Łyżki cedzakowe | 4 szt. | Łyżki cedzakowe ze stali nierdzewnej, powinny różnić się wielkością: - łyżka o średnicy ok. 16 cm – 2 szt. - łyżka o średnicy ok. 12 cm – 2 szt |  |  |  |
| 17 | Dzbanki | 6 szt. 4 szt. | Dzbanki ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 2 litrów. Dzbanki szklane do pojemników o pojemności ok. 2 litrów |  |  |  |
| 18 | Tace stalowe | 5 szt. | Tace stalowe z uchwytami o wymiarach ok. 53 x 33 x 7 cm |  |  |  |
| 19 | Deski | 6 szt. | Deski do krojenia z polietylenu o wymiarach około 45 x 30 x 1,5 cm. Powinny być w 6-ciu kolorach związanych z miejscem użytkowania zgodnie z zaleceniami HACCP (czerwona, zielona, żółta, niebieska, biała, brązowa). |  |  |  |
| 20 | Stojak na deski | 1 szt. | Stojak na 6 desek wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  |  |
| 21 | Noże | 12 szt. | Noże kuchenne ze stali walcowanej o kolorowych rękojeściach (czerwonej, zielonej, żółtej, niebieskiej, białej, brązowej) powiązanych z ich miejscem użytkowania zgodnie z zaleceniami HACCP. Możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania. - nóż kuchenny z uchwytem czerwonym – 2 szt. - nóż kuchenny z uchwytem zielonym – 2 szt. - nóż kuchenny z uchwytem niebieskim – 2 szt. - nóż kuchenny z uchwytem żółtym – 2 szt - nóż kuchenny z uchwytem białym – 2 szt. - nóż kuchenny z uchwytem brązowym – 2 szt. |  |  |  |
| 22 | Termosy stalowe | 3 szt. 4 szt. | Termosy wykonane ze stali nierdzewnej, o podwójnych izolowanych ścianach. Powinny posiadać również ergonomiczne uchwyty transportowe, 6 zatrzasków trzymające pokrywę i różnić się pojemnością: - termos o pojemności 35 litrów – 1 szt. - termos o pojemności 20 litrów – 1 szt. - termos o pojemności 10 litrów – 1 szt. Termosy stalowe z przyciskiem z pokrywą i uchwytem wykonanym z polipropylenu. Pojemność ok. 2 litry. |  |  |  |
| 23 | Frytownica | 1 szt. | Obudowa ze stali nierdzewnej. Wyposażona w termostat bezpieczeństwa, automatyczne filtrowanie oleju, regulację temperatury. Wymiary ok. 19 x 43 x 32 cm. |  |  |  |
| 24 | Warnik | 1 szt. | Urządzenie do podgrzewania lub zagotowania wody z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej. Czas regulacji termostatu od 30 stopni do 110 stopni. Posiada wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku, termostat bezpieczeństwa i bezkropelkowy kranik. Wymiary około 58 x 19 cm. Pojemność 19 litrów. |  |  |  |
| 25 | Mikser | 1 szt. | Mikser ręczny pozwalający w łatwy sposób przygotować zupy, sosy czy kremy. |  |  |  |
| 26 | Pojemniki gastronomicze | 4 szt. | Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej z ruchomymi uchwytami. Powinny być o różnej pojemności: - pojemnik pojemność 8 litrów – 1 szt. - pojemnik pojemność 14 litrów – 1 szt. - pojemnik pojemność 19 litrów – 1 szt. - pojemnik pojemność 26 litrów – 1 szt. |  |  |  |
| 27 | Pojemniki termoizolacyjne | 2 szt. | Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 o nośności ok. 38 kg. Wymiary 60 x 40 x 29 cm. |  |  |  |
| 28 | Kuchenka mikrofalowa | 1 szt. | Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca o pojemności ok. 25 litrów i mocy min. 800 W. Sterownie elektroniczne. |  |  |  |
| 29 | Tostery/opiekacze | 3 szt. | Opiekacz z funkcją 3w1 (toster do kanapek, gofrownica i grill kontaktowy). Posiada 3 wymienne płytki z nieprzywierającą powłoką. |  |  |  |
| 30 | Waga kuchenna | 1 szt. | Elektroniczna waga kuchenna o max. obciążeniu 5 kg. |  |  |  |
| 31 | Czajnik bezprzewodowy | 1 szt. | Elektryczny czajnik bezprzewodowy o pojemności ok. 1,7 litra. Moc 2200 W, grzałka płytowa. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |