załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4 x 4 dla OSP Laski

- Warunki ogólne:

  - Pojazd musi spełniać wymagania:

- polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów  
           uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 
           z 2020r. poz. 110 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie  
          wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
          mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 
          poz. 1002 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz 
          Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów 
          specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
          Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
          Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej 
          (Dz.U. z 2019r. poz. 594),

- Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważnych).

  - Samochód musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm).

  - Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie 
z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. 
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3).

- Podwozie z kabiną:

  - Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.

  - Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).

  - Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).

  - Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3600 mm.

  - Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

  - Samochód wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne i dźwiękowe) pojazdu uprzywilejowanego.

Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz 
o mocy min. 200 W (lub 2 x 100 W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2 x 100 W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.

Urządzenia świetlne:

- belka sygnalizacyjna z napisem „STRAŻ lub 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane 
    w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy,

- na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie LED, min. 2 szt.,

- co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej 
  części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy 
  w przypadku jazdy w kolumnie,

- fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki  
   autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w 2 niebieskie światła pulsujące LED połączone 
   z sygnalizacją świetlną samochodu,

- dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu 
   pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego.

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.

  - Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min. 7”.

  - Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem w niego innego pojazdu.

  - W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący 
z radiotelefonem przewoźnym.

  - Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:

- silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 320 KM,

- silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
     min. EURO 6.

  - Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca.

  - Układ jezdny – napęd 4 x 4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów  
   różnicowych min.:

- międzyosiowego,

- osi tylnej,

- osi przedniej,

- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, 
   stabilizator przechyłów.

  - Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia, zawieszona na 
   poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa z układem siedzeń 1 + 1 + 4 
   (siedzenia usytuowane przodem do kierunku jazdy). 4 miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale 
   kabiny, wyposażone w 4 uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli  
   kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). 
   Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego 
   jego wypinania. Pozostałe 2 uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie 
   pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu 
   umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża.

  - Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,

- wywietrznik dachowy,

- klimatyzację,

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,

- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,

- lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe dojazdowe przednie,

- lusterka zewnętrzne podgrzewane,

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,

- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- radio samochodowe,

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,

- radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone 
       w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP 
       z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach 
       radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP Nr 1 z 2009r. poz. 16). Samochód 
       wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą 
       napięcia.

Kabina wyposażona dodatkowo w:

- uchwyty uniwersalne do 4 aparatów oddechowych umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. podczas 
      hamowania.

  - Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,

- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,

- kontrolka włączenia autopompy,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- wskaźnik niskiego ciśnienia.

  - Fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia 
   pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotel dla kierowcy 
   z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

  - Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa 
  w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi 
  zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

  - Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które 
   wymagają stałego zasilania.

  - Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające 
   podłączenie ładowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd Zamawiający ustala z Wykonawcą.

  - Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.

  - Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230 V (wraz 
   z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi 
   kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda 
   w momencie rozruchu silnika.

  - Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 
  dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

  - Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako 
  sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

  - Kolorystyka:

- elementy podwozia – czarne, ciemnoszare,

- błotniki i zderzaki – białe,

- nadwozie samochodu (kabina, zabudowa) – czerwony RAL 3000,

- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium.

  - Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. 
   Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.

  - Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy 
   w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.

  - Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.

  - Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd min. 300 km lub 4-godzinną pracę autopompy.

  - Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz 
   przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie min. 4 godzin 
   podczas postoju.

  - Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania   
   ABS lub równoważny.

  - Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.

  - Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe, szosowo-terenowe z bieżnikiem 
   dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.

  - Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce 
   uzgodnić z Zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego.

  - Pojazd wyposażony w:

- standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.),

- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający jego odholowanie,

- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i z tyłu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać 
     obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu,

- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 
     24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy.

- Zabudowa pożarnicza:

  - Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały 
   kompozytowe. Wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego. 
   W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, 
   przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być 
   zabezpieczone.

  - Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową 
   o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną 
   z kompozytu.

  - Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję. 
  Skrzynia wyposażona w oświetlenie LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę 
  wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt 
  dostarczony przez Zamawiającego.

  - Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności 
   i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający (końcówka 
   do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez 
   Zamawiającego).

  - Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

  - Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia 
   wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. 
   Po 3 skrytki na bokach pojazdu, 1 skrytka z tyłu (w układzie 3 + 3 + 1).

  - Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu 
   roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub odchylanych podestów roboczych. Jeżeli 
   wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie 
   podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi 
   być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia 
   z zachowaniem ergonomii.

  - Drabina do wejścia na dach „składana”, wykonana z materiałów nierdzewnych z powierzchniami stopni 
   w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona z tyłu pojazdu. W górnej części drabinki zamontowane 
   poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 
   600 mm.

  - Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem 
   sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych 
   na korozję, wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne. Zamki zamykane na klucz 
   (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające 
   zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). Dostęp do sprzętu z zachowaniem 
   wymagań ergonomii.

  - Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu 
     umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane 
     siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, 
     uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie 
     kierowcy.

  - Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz 
     podesty wysuwane 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp.

  - Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED, włączane automatycznie po 
     otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.

  - Pojazd wyposażony w:

- listwę LED umieszczoną na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,

- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,

- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami LED,

- oświetlenie LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi.

  - Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz 
     posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem, wypadaniem z prowadnic.

  - Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają 
     oznakowanie ostrzegawcze.

  - Uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac 
     skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

  - Zbiornik wody o pojemności nominalnej min. 4000 litrów wykonany z kompozytu. Układ napełniania 
     zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu    
     odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające  
     jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. 
     Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny.

  - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany 
     z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych 
     i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. 
     Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.

  - Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami 
     żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego 
     producenta co w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.

  - Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 
     1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

  - W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, 
     uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.

  - Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.

  - Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie 
      kierowcy.

  - Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze 
      zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości 
      ssania 1,5 m.

  - Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości 
     węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z prądem zwartym 
     i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Prądownica zainstalowana 
     w linii szybkiego natarcia powinna posiadać płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego 
     i zawór zamknięcia / otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie 
     wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec 
     bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego 
     natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.

  - Zwijadło wyposażone w 2 niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. 
     Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.

  - Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu, do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych 
     lub do celów gaśniczych:

- powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,

- 2 zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, 2 zraszacze po bokach pojazdu,

- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednia osią, drugi dla 
        zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,

- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów 
         odcinających.

  - Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

- min. 2 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach,

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.

  - Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

  - Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.,

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

  - W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy 
     pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

-  manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony 
        w kabinie kierowcy),

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu 
        środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego 
       sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na 
       sterowanie ręczne,

- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,

- głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie, 
         umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.

  - Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej 
     jedną nasadę W75 z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed 
     dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed 
     swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

  - Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności pompy, zapewniający uzyskiwanie 
     stężeń 3% i 6% w całym zakresie wydajności pompy.

  - Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do 
     stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

  - Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie 
     najmniejszej ilości zaworów.

  - Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane 
     elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy 
     ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujące bezpieczną 
     eksploatację pompy.

  - Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. 
     Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. Zakres obrotu 
     działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko 
     obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających 
     elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.

  - Wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia 
     lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. 2 reflektorami LED o mocy 
     min. 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, 
     na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością 
     sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony 
     masztu i reflektorów min. IP 65. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-
     pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.

- Wyposażenie:

  - Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP Laski, logo jednostki oraz 
   oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer 
   operacyjny zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego).

  - Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami § 12 ust. 1 
   pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
   technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.Urz. z 2003r. Nr 32 poz. 262 
   z późn. zm). Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania 
   konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.

  - Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co 
   najmniej 27 m wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu 
   przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, 
   zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia 
   wyciągarki. Wyciągarka zabudowana.

  - Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez Zamawiającego lub dostarczy kompletne mocowania 
   sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu.

  - Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik 
   hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.

  - Pojazd należy doposażyć w:

- pionową paletę obrotową w schowku bocznym oraz narzędzia m.in. łom zwykły – 1 szt., łom-wyciągacz 
     – 1 szt., młotek 2 kg i 5kg – po 1 szt., siekiera – 2 szt., nożyce do drutu – 1 szt. Wszystko zamontowane 
     na pionowym regale obrotowym,

- zamontowaną na dachu skrzynię na drobny sprzęt o wymiarach ok. 2000 x 550 x 350 z oświetleniem 
     LED,

- aparat powietrzny typu AUER AirGo Pro (lub równoważny) – 4 szt., maskę Ultra Elite PS-MaXX (lub 
      równoważną) – 4 szt., butlę – 4 szt., sygnalizator bezruchu – 4 szt.,

- radiotelefon przenośny Motorola DP 4601e lub DP 4600 (lub równoważny) z ładowarkami 
       samochodowymi – 4 szt., zamontowane na podeście w kabinie,

- radiotelefon przewoźny Motorola DM 4601e lub DM 4600 (lub równoważny) – 1 szt., zamontowany 
     w kabinie,

- latarka SURVIVOR LED EX-ATEX (lub równoważna) z ładowarkami samochodowymi – 4 szt., 
      zamontowane na podeście w kabinie,

- węże do motopomp i autopomp W 52-20ŁA COLOR (lub równoważne) – 10 szt.,

- węże do motopomp i autopomp W 75-20ŁA COLOR (lub równoważne) – 8 szt.,

- agregat prądotwórczy3-fazowy FOGO FH8000 6,4 kW 3⁓ / 4,0 kW 1⁓ (lub równoważny),

- drabina dwuprzęsłowa ZS 2100/3 (lub równoważna) zamontowana na dachu pojazdu,

- przetwornica VOLT 12 V 230 V 3000 W sinus (lub równoważna) z min. mocą 2500 W,

- CB radio.

- Warunki gwarancji i serwisu:

  - Gwarancja min. 24 miesiące.

  - Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej oraz 
       zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

- aktualnego świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy 
     „Prawo o ruchu drogowym”.

  - Min. jeden punkt serwisowy podwozia.

  - Min. jeden punkt serwisowy nadwozia.

  - Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający.