Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Trzcinica, dnia 10.05.2022r.

RRS-VI.271.12.2022

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż 10 hydrantów naziemnych na terenie Gminy Trzcinica”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż 10 hydrantów naziemnych w tym:

- wykonanie prac ziemnych,

- montaż hydrantów naziemnych ø80 H=1900/Rd=1250, stal nierdzewna,

## - dezynfekcja armatury i badanie mikrobiologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody z każdego zamontowanego hydrantu.

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 wrzesnia 2022r.

4. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 m-cy.

5. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%

7. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.

8. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

II. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 20.05.2022r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 
63-620 Trzcinica, parter, pok. 1 z dopiskiem „Zakup i montaż 10 hydrantów naziemnych na terenie Gminy Trzcinica”.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem     
       o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres e-mail: 
     gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
      z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
     postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
     zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
     przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
     ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
     zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
     stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych       
       z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
     że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną   
       przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Trzcinica

/-/ Grzegorz Hadzik

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy