OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DLA BUDYNKU

DOMU LUDOWEGO W LASKACH

I. DANE OGÓLNE

- obiekt 		- Dom Ludowy;

- lokalizacja 		- Laski, nr ewid. gruntu 324/2

- inwestor		- Gmina Trzcinica

63-620 Trzcinica ul. Jana Pawła II

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna sk. 1:500;

- wizja i pomiary w terenie;

- opinie i uzgodnienia;

III. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny dla budynku Domu Ludowego. W budynku ponadto wydzielone boksy dla samochodów strażackich.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce położonej w Laskach; działka uzbrojona jest w media jak woda, energia elektryczna, telefon, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa; budynki na działce posiadają przyłącza w/w mediów.

Budynek Domu Ludowego zrealizowany został na podstawie decyzji Wojewody Kaliskiego - nr pozwolenia na budowę nr A-BA/128/8381/54/2/84 z dnia 29.02.1984r. Obiekt w stanie wykończeniowym zamkniętym.

Obiekt wykonany jako budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony; wykonanie metodą tradycyjną, posadowienie na ławach betonowych; budynek wolnostojący; stropy żelbetowe; dachu dwuspadowy z wiązarów deskowych; pokrycie papa i blacha; stolarka drewniana i stalowa; budynek wyposażony we wszystkie media; przy budynku znajduje się parking dla samochodów.

Zakres projektu zamiennego obejmuje doprojektowanie elementów celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i warunkami technicznymi.

Projektuje się:

- podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz i „schodołaz” do pokonywania schodów wewnątrz,

- wymianę drewnianej  stolarki okiennej i drzwiowej na PCV oraz ślusarki na bramy segmentowe i drzwi ocieplone,

- ocieplenie stropu nad piwnicą i stropu nad piętrem,

- wykonanie nawiewników podokiennych i wentylacji wywiewnej,

- wykonanie komina spalinowo-wentylacyjego,

- przebudowę sanitariatów – oddzielnych dla kobiet i mężczyzn,

- wykonanie instalacji c.o. i c.w.u..

- zwiększenie wysokości pom. WC dla kobiet poprzez przesunięcie podbitki stropu nad pas dolny wiązarów;

- wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych;

Bilans terenu:

- tereny zabudowy 					- 576,00 m2

- tereny zieleni 					- 260,00 m2

- tereny komunikacji 				- 504,00 m2

Teren na którym lokalizuje się przedmiotową inwestycje w miejscowym planie za-gospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica jest przeznaczony pod tego typu zabudowę; teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. Działka nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej.

Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi jak również nie będzie powodował nowych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia.

#### IV. OCENA TECHNICZNA

Przedmiotowy budynek wykonany jako budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony; wykonanie metodą tradycyjną, posadowienie na ławach betonowych; budynek wolnostojący; stropy żelbetowe; dachu dwuspadowy z wiązarów deskowych; pokrycie papa i blacha; stolarka drewniana i stalowa; budynek wyposażony we wszystkie media;

Budynek do istniejącego stanu wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną.

Stwierdza się, że przyjęte rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zapewniają, prawidłowe i bezpieczne użytkowanie obiektu.

V. DANE TECHNICZNE

Budynek o wymiarach: długość – 30,94m, szerokość – 17,27m, wysokość 9,80m.

- powierzchnia zabudowy					-   576,00 m2

- kubatura							- 5547,90 m3

- powierzchnia użytkowa					- 1077,54 m2

wykaz  pomieszczeń:

piwnica

1 – WC mężczyzn				-     9,85 m2

2 - korytarz					-     6,16 m2

3 – pom. gosp.				-   28,62 m2

4 – pom. gosp.				-   26,83 m2

5 – pom. gosp.				-   27,00 m2

6 - kotłownia					-   27,00 m2

parter

A – sala					-     8,24 m2

B - korytarz					-   32,84 m2

C – sala					-   86,42 m2

D – sala	.				- 136,08 m2

E – pom. gosp.				-     9,38 m2

F – przygot. posiłków gotowych		-   50,64 m2

G - korytarz					-   12,81 m2

H - magazyn					-     1,48 m2

I - magazyn					-     6,88 m2

J – pom. gosp..				-     2,80 m2

K – pom. gosp.				-     9,98 m2

L – korytarz					-     9,74 m2

Ł - garaż					-   68,04 m2

M - garaż					-   28,19 m2

N – kl. schodowa				-     2,06 m2

O – WC niepełnosprawnych		-     5,21 m2

P - zaplecze	.				-     6,23 m2

piętro

a – WC  kobiet				-   10,30 m2

b - magazyn					-     1,44 m2

c - korytarz					-   17,95 m2

d - sala	.				- 336,82 m2

e – pom. gosp.				-   17,92 m2

f – pom. gosp.				-   14,73 m2

g – kl. schodowa				-     4,13 m2

h – scena					-   71,77 m2

VI. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNA

ławy fundamentowe – wykonane jako żelbetowe;

pod ściankę muru oporowego podjazdu projektuje się ławy betonowe z betonu B15 o szerokości 25cm wylewane bezpośrednio w wykopie;

ściany fundamentowe – wykonane z bloczków betonowych;

ściany zewnętrzne – wykonane z pustaków żużlobetonowych, ceramicznych i cegły;

ściankę oporową przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych należy wykonać z bloczków betonowych M-6 grub. 14cm, na zaprawie cementowej;

układ i wymiary pokazano na rys. nr 3,5;

ściany wewnętrzne – wykonane z pustaków żużlobetonowych, ceramicznych i cegły;

w sanitariatach projektuje się ścianki z płytek gazobetonowych 			grub. 6cm na zaprawie klejowej;

układ i wymiary pokazano na rys. nr 2,4,5;

stropy – wykonane jako żelbetowe z prefabrykowanych płyt kanałowych; nad piętrem 			strop z wiązarów deskowych;

w zakresie WC dla kobiet projektuje się rozbiórkę istniejącej podbitki stropu z płyt paździerzowych i wykonanie nowej z płyt gips.-karton. grub. 12,5mm wodoodpornej mocowane na pasie górnym wiązarów;

układ i wymiary stropu pokazano na rys. nr 5;

nadproża – ceglane, stalowe i z elementów prefabrykowanych;

wieńce – żelbetowe;

schody – żelbetowe;

projektuje się nadbudowę istniejących schodów zewnętrznych wejściowych celem uzyskania podestu manewrowego przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych;

układ i wymiary pokazano na rys. nr 3,5;

dach – z wiązarów deskowych i stalowych;

kominy – z cegły pełnej;

dla przygotowalni posiłków gotowych projektuje się komin spalinowo-wentylacyjny z elementów gotowych-systemowy;

układ pokazano na kolejnych rysunkach;

posadzki -  lastrykowe, z desek, parkiet, płytki, betonowe;

projektuje się posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych;

na podjeździe projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej grub. 6cm;

układ warstw posadzki pokazano na rys. nr 5;

izolacje – z papy;

projektuje się izolacje przeciwwilgociowe posadzek z folii 0,3mm; 			izolacja termiczna stropu nad piwnica ze styropianu grub. 5cm 			mocowanego od dołu stropu; izolacja termiczna stropu nad 				piętrem z wełny mineralnej grub. 15cm;

układ warstw izolacji pokazano na rys. nr 6,7;

stolarka okienna i drzwiowa - projektuje się stolarkę PCV z szybami termoizolacyjnymi

– k = 1,1 W/m2K; bramy garażowe segmentowe ocieplone, drzwi 	zewnętrzne stalowe lub aluminiowe lub PCV ocieplone;

stolarka o wymiarach zgodnie z zestawieniem na str. 8 i 9;

obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej;

wykończenie wewnętrzne –  w nowoprojektowanych sanitariatach zakłada się okładzinę z płytek ceramicznych na pełnej wysokości; sufity malowane farbami akrylowymi; parapety PCV;

wykończenie zewnętrzne – istniejące;

schody i podjazd obłożyć płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi;

wyposażenie budynku -

- instalacja elektryczna 	 – istniejąca 22/380V;

- instalacja wodociągowa – istniejąca; projektuje się instalację c.w.u., i   instalację p.poż.,

- kanalizacja sanitarna	– istniejąca; projektuje się nową instalację sanitarną

- instalacja deszczowa 	- istniejąca - wody deszczowe sprowadzone rynnami 				    i rurami powierzchniowo na tereny utwardzone;

- wentylacja 			- istniejąca; projektuje się wentylację grawitacyjną i 				   mechaniczną nawiewno-wywiewną

- ogrzewanie 			- projektuje się instalację c.o. na paliwo stałe;

### VIII. CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPOŻAROWA

Warunki ochrony przeciwpożarowej:

- przedmiotowy obiekt budynkiem piętrowym,  częściowo podpiwniczonym;

parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy					-   576,00 m2

- kubatura							- 5547,90 m3

- powierzchnia użytkowa					- 1077,54 m2

- przedmiotowy obiekty zlokalizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami; lokalizacja nie powoduje zwiększenia zagrożenia pożarowego;

3. charakter budynku  będącego przedmiotem niniejszego opracowania zakłada użyt-kowanie pomieszczeń jako sanitarno-higieniczne, techniczne socjalne, garażowe, sale widowiskowe; zaprojektowane materiały nie są substancjami palnymi i niepalnymi, zaś lokalizacja obiektu oraz jego konstrukcja zapewnia w miarę skuteczny, utrudniony sposób rozprzestrzeniania się potencjalnego źródła ognia;

4. zgodnie z klasyfikacją określoną w obowiązujących przepisach przedmiotowy obiekt

klasyfikuje się jako parterowy; obciążenie ogniowe strefy pożarowej dla tego typu obiektu wynosi do 1000 MJ/m2;

5. docelowo w budynku może przebywać ok. 80  osób; przyjęte założenia projektowe

klasyfikują przedmiotową inwestycję do kategorii zagrożenia ludzi ZL III;

6.	nie zakłada się pomieszczeń w których mogłoby zaistnieć zagrożenie wybuchem;

- rozwiązanie konstrukcyjne zakłada wydzielenie jednej strefy pożarowej, którą stanowić będą ściany oddzielenia pożarowego; wyznaczone strefy pożarowe nie przekraczają dopuszczalnej, wynoszącej 8000 m2;

- przedmiotowy budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej D; narzuca to zastosowanie przy realizacji inwestycji materiałów w najgorszym przypadku, należących do słabo rozprzestrzeniających ogień; zaprojektowano konstrukcję nośną dachu z stalo-wych wiązarów kratowych;  zastosowano pokrycie z materiałów niepalnych – blachy; stropy zaprojektowano z płyty gipsowo-kartonowej lub blachy trapezowej ocynkowanej;

- długość dróg ewakuacyjnych nie przekracza 10.0m - drogi ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z zasadami oznaczania dróg ewakuacyjnych;

- jako zabezpieczenie przeciwpożarowe przyjęto zastosowanie materiałów nie rozprzestrzeniających ognia;

- w obiekcie nie projektuje się urządzeń przeciwpożarowych ani alarmowych; jako urządzenia przeciwpożarowe zakłada się wykorzystanie wentylacji; jako urządzenia oddymiające zakłada się wykorzystanie wentylacji oraz projektowanego otworowania budynku;

- wszystkie instalacje użytkowe zabezpieczone są zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać, określonymi w odpowiednich przepisach; w pomieszczeniach  zakłada się rozmieszczenie gaśnic proszkowych w ilości 2kg środka gaśniczego na 100.0 m2 powierzchni;

- jako zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zakłada się wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej wyposażonej w hydranty ;

- lokalizacja obiektów oraz działki zapewnia odpowiednie drogi pożarowe dostępne z dowolnego miejsca; istnieje możliwość dojazdu ze wszystkich stron.

## VIII. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do I kat. geotechnicznej.

Teren na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja charakteryzują jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntu ułożone równolegle do powierzchni terenu; poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia obiektów; na działkach brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych, gruntów słabonośnych i niejednorodnych.

Grunty będące stanowić teren sklepu charakteryzują się odpowiednimi parametrami w zakresie geotechnicznym, geologiczno-inżynieryjnym i hydrogeologicznym.

IX. OSZCZĘDNOŚĆ  ENERGII

Zgodnie z ( 329 ust.1 i 2 rozporz. MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 10, poz.46 z 1995r z późn. zmianami/ wymagania w zakresie wskaźnika E w myśl pkt.2) są spełnione gdyż:

dla ścian	- przyjęte rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne wynosi

kmax = 0.30 W/m2K > kśc = 0298 W/m2K;

dla stropu	- przyjęte rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne wynosi

kmax = 0.30 W/m2K > kst = 0.21 W/m2K;

Ponadto zastosowano stolarkę o współczynniku dla szyb k=1.1 W/m2K; zaprojektowano również dodatkową izolację cieplną podłogi na gruncie; przyjęte rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne ściany pozwoliło uzyskać stałą temperaturę na wewnętrznej powierzchni ściany większą o 1oC od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu;

##### X. TECHNOLOGIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dla budynku Domu Ludowego.

Budynek w całości przeznaczony będzie dla obsługi potrzeb mieszkańców wsi w zakresie kulturalno-oświatowo-rozrywkowym.

Charakter pracy obiektu opiera się o pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi – organizacja imprez rozrywkowych (zabawa taneczna, wesele), kulturalnych (akademia), oświatowych (lokal wyborczy). Ponadto w obiekcie znajdują się dwa garaże samochodów strażackich.

Nie zakłada się żadnego zatrudnienia.

Klasyfikacja pomieszczeń:

- przeznaczone na czasowy pobyt ludzi – wszystkie pomieszczenia; ilość osób: 30 mężczyzn i 50 kobiet.

Obiekt wykonany jako budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony; wykonanie metodą tradycyjną, posadowienie na ławach betonowych; budynek wolnostojący; stropy żelbetowe; dachu dwuspadowy z wiązarów deskowych; pokrycie papa i blacha; stolarka drewniana i stalowa; budynek wyposażony we wszystkie media; przy budynku znajduje się parking dla samochodów; wysokość w pomieszczeniach 2,50-4,0m.

Wyposażenie budynku -

- instalacja elektryczna 	 – istniejąca 22/380V;

- instalacja wodociągowa – istniejąca; projektuje się instalację c.w.u., i   instalację p.poż.,

- kanalizacja sanitarna	– istniejąca; projektuje się nową instalację sanitarną

- instalacja deszczowa 	- istniejąca - wody deszczowe sprowadzone rynnami 				    i rurami powierzchniowo na tereny utwardzone;

- wentylacja 			- istniejąca; projektuje się wentylację grawitacyjną i 				   mechaniczną nawiewno-wywiewną

- ogrzewanie 			- projektuje się instalację c.o. na paliwo stałe;

wykaz  pomieszczeń:

piwnica

1 – WC mężczyzn				-     9,85 m2

2 - korytarz					-     6,16 m2

3 – pom. gosp.				-   28,62 m2

4 – pom. gosp.				-   26,83 m2

5 – pom. gosp.				-   27,00 m2

6 - kotłownia					-   27,00 m2

parter

A – sala					-     8,24 m2

B - korytarz					-   32,84 m2

C – sala					-   86,42 m2

D – sala	.				- 136,08 m2

E – pom. gosp.				-     9,38 m2

F – przygot. posiłków gotowych		-   50,64 m2

G - korytarz					-   12,81 m2

H - magazyn					-     1,48 m2

I - magazyn					-     6,88 m2

J – pom. gosp..				-     2,80 m2

K – pom. gosp.				-     9,98 m2

L – korytarz					-     9,74 m2

Ł - garaż					-   68,04 m2

M - garaż					-   28,19 m2

N – kl. schodowa				-     2,06 m2

O – WC niepełnosprawnych		-     5,21 m2

P - zaplecze	.				-     6,23 m2

piętro

a – WC  kobiet				-   10,30 m2

b - magazyn					-     1,44 m2

c - korytarz					-   17,95 m2

d - sala	.				- 336,82 m2

e – pom. gosp.				-   17,92 m2

f – pom. gosp.				-   14,73 m2

g – kl. schodowa				-     4,13 m2

h – scena					-   71,77 m2

W y t y c z n e   p r o j e k t o w e

We sanitariatach należy wykonać posadzki z płytek ceramicznych; wszystkie pomieszczenia tynkowane i malowane; instalacje elektryczne prowadzone podtynkowo - hermetyczne, z zabezpieczeniami wymaganymi obowiązującymi przepisami; instalacje wodociągowe prowadzone podtynkowo; kanalizacja sanitarna prowadzona na zewnątrz i w ściankach działowych; wentylacja pomieszczeń - grawitacyjna wywiewna za poprzez kominy wentylacyjne - nawiew nawietrzakami podokiennymi; wszystkie pomieszczenia wyposazone w wentylację mechaniczną uruchamianą automatycznie włącznikiem oświetlenia.

Opracował

X. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy  Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

Nazwa obiektu : 	 Dom Ludowy

Adres budowy:	Laski, nr ewid. gruntu 324/2

Inwestor:          	Gmina Trzcinica

63-620 Trzcinica ul. Jana Pawła II

Projektant:        	Ryszard Skiba

zam. Rychtal ul. Kępińska 27

#### Część opisowa

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

w projektowanym budynku nie będą wykonywane roboty budowlane wymienione w § 6 w.w. rozporządzenia M.I.

- wykaz istniejących obiektów budowlanych:

nie dotyczy

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

nie dotyczy

- wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

nie dotyczy

- wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

nie dotyczy

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

nie dotyczy

DLA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU NIE JEST WYMAGANE SPORZĄDZENIE PLANU BIOZ.