Zał. Nr 1b

Specyfikacja wyposażenie Domów Ludowych

| Lp | Zakres wyposażenia nazwa sprzetu | Wymagania zamawiajacego wymiary, parametry, kolor, standart, inne wymogi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło drewniane szt. 14 Krzeszło metalowe szt. 150 | Krzesło drewniane, tapicerowane, oparcie i siedzisko – formatka ze sklejki, pianka poliuretanowa, tkanina w kolorze okołobrązowym Krzesło matalowe stelaż kol. czarnego, tapicerowane wypełnienie gąbka tkanina obiciowa w kolorze okołobrązowym oban(EF) |
| 2 | Chłodziarko-zamrażarka szt. 2 | Wys. 177 cm, szer. 55,8 cm głębo.58 cm, klasa energetyczna A ++, poj. komory chłodniczej 155l, poj. komory zamrażania 52 l, czas przechowywania w przypadku awarii 18 godz., automatyczne rozmrażanie chłodziarki, obustronny montaż drzwi , liczba drzwi zewnętrznych - 2 szt., chłodziarka – 4 szt. balkoników, jedna szuflada/klapka przezroczysta, 4 szt.półek wykonane z hartowanego szkła odporne na peknięcia i zadrapania z możliwoscią regulacji wysokości, zamrażarka na dole , 3 szuflady/klapki przezroczyste, 2 balkonik na drzwiach, zdolnośc zamrażania 6 kg/24 , kol. biały |
| 3 | Kuchnia gazowo-elektryczna szt.2 | Wymiary 50-80-60 cm klasa energetyczna piekarnika A, napiecie zasilania 230V, 1 pole elektryczne 3 gazowe, wykonanie płyty grzewczej emaliowane kol biały, sterowanie płyty grzewczej mechanicznie – pokrętła na froncie piekarnika wyświetlacz elektroniczny, pojemność piekarnika 53 l, drzwi otwierane uchylnie, grill, termoobieg, rożen, wentylator, zapalarka gazu w płycie grzewczej automatycznie, |
| 4 | Patelnia elektryczna szt. 2 | wymiary (szer. x głęb. x wys.): 90x96x85 cm, wymiary wew. misy 78,5x65,5x17 cm, pojemność misy 74 l, pow. robocza 0,53 m2, przechył misy ręczny, moc 12kV, zasilanie 400 V, termostat, wykonana ze stali nierdzewnej |
| 5 | Czajnik elektryczny szt.2 | Poj. 1,7l , podstawa obrotowa 360 st., korpus ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie przed przegrzaniem, moc 1850 – 2200W |
| 6 | Grzejnik elektryczny szt.6 | Grzejnik konwektorowy min. 2000wat z turbo wentylatorem, automatyczne sterowanie temperaturą, regulowany termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, 3 zakresy 750/125/2000 W, funkcja anty-zamrożenie |
| 7 | Kuchnia elektryczna szt.1 | Wymiary 80x70x85, liczba płyt: 4, moc: 9,8 kW [3x2,6 + 2], zasilanie: 400 V, kuchnia elektryczna 4-płytowa wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej |
| 8 | Szafa chłodnicza szt.1 | Szała chodnicza w obudowie metalowej , malowanie proszkowe na biało o poj. ok. 600 l szer. 72,5 cm gł. 73,5 cm h 200 cm, chłodzenie grawitacyjne, agregat skraplający DANFOSS, automatyczne odszranianie, półki z regulacją położenia 5 szt., drzwi przeszklone (otwierane) zakres temperatury + 2 – +8 oC z możliwościa regulacji temperatury, |
| 9 | Szafa chłodnicza – 2 drzwiowa szt. 1 | Szafa chłodnicza witrynowa o poj. całk. 1400 litrów z agregatem umieszczonym na dole. Wyposażona jest w chłodzenie grawitacyjne Korpus szafy wykonany jest z blachy elektrolitycznie powlekanej i malowanej proszkowo, natomiast wnętrze wykończone jest blachą aluminiową, wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 142,5x73,5x200 cm chłodzenie grawitacyjne, agregat skraplający DANFOSS, automatyczne odszranianie, półki z regulacją położenia 5 szt., drzwi przeszklone (otwierane) zakres temperatury + 2 – +8 oC z możliwościa regulacji temperatury, |
| 9 | Regał magazynowy szt. 2 | Stalowy malowany farbami proszkowymi wymiary dł. 2,70 m, gł. 0,60 m, h 2,00m możliwośc regulacji wysokości między półkami – 5 półek metalowe |
| 10 | Kolumna dwudrożna szt. 6 | Kolumna dwudrożna, rozproszenie (stopnie) H 60 x V:90, pasmo przenoszenia 40Hz 20KHz +/- 3 dBmax, SPL 123 dB cont, 129DB peak, mechniczny ogranicznik 140dB, głosnik basowy 12 cali, głośnik wysokotonowy 1,1/3 cala hrommoc ciągła 250W szczytowa 1000W, czułość 1W/1M, inpedencja 8 Ohm, kolor czarny |
| 11 | Mikrofon.1szt. | Mikrofon bezprzewodowy 4 kanałowy, częstotliwość 174-216MHz, modulacja FM, pasmo przenoszenia 40-Hz, dynamika 100dB, zniekształcenie <1,0% 1KHz, zasilanie 12V- 18Vdc, wymiary 203x103x41 mm |
| 12 | Wzmacniacz profesjonalny szt. 1 | Zasilanie 110-120V AC 60 Hz, 230V AC 50 Hz, impedencja wyjściowa 10kOhm, zasilanie stereo 40hm 700W, stereo 80hm 400W, tryb mostkowy 40hm 1700W, tryb mostkowy 80hm 1250 W wejście 0;.77/1.0/1.44 V, pasmo przenoszenia 25Hz-25kHz, zwrotnica 4Hz-50kHz, zakłócenia < 0.03%, stosunek S/N 105dB bezpiecznik 10A ochrona - odcięcie zasilania, obwód otwarty, izolacja, ultrasonic, zabezpieczenie RF, wyłączanie/włączenie wyciszenie, ogranicznik natężenia proądu. |
| 13 | Mikser szt.1 | Czułość kanału wyjściowego mokrofon 60dB, wjście stereo 40dB, wysyłanie EFF 20dB, powrót EFF 20db, wyjścia max 4V, parametryczny Eq wysokie +15dB/10kHz średnie +/- 15dB/250Hz -6kHz niskie +/- 15dB/60Hz, moc wyściowa zasilania 2x150W 4ohm, THD poniżej 0,1% przy 1kHz mocy znamionowej, zasilanie AC 220V/50Hz lub 120V/60Hz, 7-segmentowy equalizer, zasilanie phantom + 48V, gnizado słuchawkowe, gniazdowe/wy do podłączenia zewnętrznego urządzenia cyfrowego, prt USB z funkcją zasilania max 500mA, wejscie mikrofonowe nie symetryczne, symetryczna XLR |