Zał nr 5

| Wyposażenie kuchni ilośc cena |
| --- |
|  | stół roboczy z półką 140x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Ilość półek: 1 szt. Wymiary stołu: 140 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | stół roboczy 120x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary stołu: 120 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | stół roboczy 180x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary stołu: 180 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | stół ze zlewem 1-komorowym i szafką 200x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary stołu: 200 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 2 |  |
|  | stół ze zlewem 1-komorowym i szafką 240x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary stołu: 240 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | stół ze zlewem 2-komorowym i szafką 160x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, zlew z młynkiem koloidalnym, Wymiary stołu: 160 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | stół ze zlewem 1-komorowym 160x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary stołu: 160 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | stół masarski z półką 140x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Ilość półek: 1 szt. Wymiary stołu: 140 długość, 60 szerokość, 85 wysokość | 1 |  |
|  | stół narożnikowy 97x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary stołu: 97 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, Rzut obrazu blatu stołu z wymiarami: | 2 |  |
|  | stół narożnikowy 107x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary stołu: 107 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, Rzut obrazu blatu stołu z wymiarami: | 1 |  |
|  | stół jezdny 100x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, gumowe kółka z hamulcami, Wymiary stołu: 100 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 4 |  |
|  | szafa 140x60x180 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, drzwi skrzydłowe, Wymiary szafy: 140 długość, 60 szerokość, 180 wysokość, | 1 |  |
|  | szafa 54x60x180 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, jedno skrzydło drzwi, Wymiary szafy: 54 długość, 60 szerokość, 180 wysokość, | 1 |  |
|  | szafa przelotowa 140x70x180 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, drzwi przesuwane, Wymiary szafy: 140 długość, 70 szerokość, 180 wysokość, | 1 |  |
|  | szafka wisząca 140x38x60 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, drzwi skrzydłowe, Wymiary szafki: 140 długość, 38 szerokość, 600 wysokość, | 2 |  |
|  | basen 2-komorowy 120x60x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, wysokość komory h = 40, Wymiary: 120 długość, 60 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | zmywarka z wyparzarką 62x85x85 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary: 62 długość, 85 szerokość, 85 wysokość, | 1 |  |
|  | taboret gazowy | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l | 1 |  |
|  | kocioł warzelny gazowy 90x90 | model gazowy z palnikiem gazowym ze stali nierdzewnej AISI 304 z zaworem bezpieczeństwa, termostat pracy i bezpieczeństwa, zawór do napełniania wodą, pokrywa na sprężynach, odporny na korozje i zużycie zbiornik z powierzchnią roboczą ze stali nierdzewnej AISI 316, demontowalny chromowany zawór spustowy, Wymiary: 90 długość, 90 szerokość, | 1 |  |
|  | kuchnia gazowa 90x90 | zasilanie kuchnia gaz, piekarnik 400 V, ruszty podtrzymujące garnki, płomień pilotowy, automatyczne odcięcie gazu przez termoelementy, boki wykonane ze stali nierdzewnej, piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, piezoelektryczna zapalarka piekarnika gazowego, nóżki ze stali nierdzewnej, regulacja w zakresie 50 mm, moc : kuchnia 26,0 kW; piekarnik 7.5 kW, Wymiary: 90 długość, 90 szerokość, | 1 |  |
|  | patelnia gazowa 90x90 | obudowa patelni wykonana ze stali nierdzewnej, misa może być przechylana ręcznie z maksymalnym kątem przechyłu 80°C, zaokrąglone rogi ułatwiają czyszczenie i sterowanie, misa posiada zawór wody z przodu urządzenia i sprężynową pokrywę na zawiasach, regulacja temperatury w zakresie od 100 do 290°C, termostat bezpieczeństwa, patelnia posiada rurkowe palniki ze stali nierdzewnej, zawór bezpieczeństwa i termoelementy, płomień pilotowy, termostatyczny zawór gazowy, piezoelektryczną zapalarkę, Wymiary: 90 długość, 90 szerokość, | 1 |  |
|  | półki 160x60x250 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary: 160 długość, 60 szerokość, 250 wysokość, | 2 |  |
|  | półki 240x60x250 | Materiał wykonania: stal nierdzewna, posiadająca Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, Wymiary: 240 długość, 60 szerokość, 250 wysokość, | 1 |  |
|  | chłodnia 120x80 | elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury, filtr przeciwpyłkowy, grubość ścianki 60 mm, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, samodomykające drzwi, obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej, 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy, 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza, automatyczne oszranianie /rozmrażanie, Wymiary: 120 długość, 80 szerokość, | 2 |  |
|  | bemar jezdny trzykomorowy | niezależne sterowanie temperatury w komorach, bemar wodny, zawór spustowy, maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm, zasilanie 230 V, skrętne kółka, obudowa kółka - stal nierdzewna | 1 |  |
|  | garnek z pokrywką 50l. | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 1 |  |
|  | garnek z pokrywką 100l. | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 1 |  |
|  | garnek z pokrywką 57l. | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 1 |  |
|  | garnek z pokrywką 21l. | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 1 |  |
|  | garnek z pokrywką 23l. | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 1 |  |
|  | garnek z pokrywką 3,3l. | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 1 |  |
|  | garnek z pokrywką 8l. | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 1 |  |
|  | garnki małe | wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie, płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej, konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia, dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się błyskawicznie i nie przypalają się | 6 |  |
|  | podstawa pod garnek | wykonana ze stali nierdzewnej | 1 |  |
|  | wieszak na pokrywki | Materiał wykonania: stal nierdzewna | 1 |  |
|  | patelnia | patelnia aluminiowa, trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania, rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną, dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni, 3 warstwowe pokrycie teflonem, grubość ścianki 5 mm | 2 |  |
|  | brytfanna żeliwna | naczynie żeliwne posiada oksydowaną powierzchnię zapobiegającą rdzewieniu, rozgrzewa się równomiernie, długo utrzymując ciepło, idealne do podawania dań na gorąco, rączka ze stali nierdzewnej | 2 |  |
|  | sito stalowe z siatką | Materiał wykonania: stal nierdzewna | 1 |  |
|  | cedzak | Materiał wykonania: stal nierdzewna | 1 |  |
|  | wanna przecedzakowa d 36 cm | stal polerowana | 1 |  |
|  | wiadro 15 l z pierścieniem | Materiał wykonania: stal nierdzewna, podziałka wewnątrz wiadra, rant 10 mm | 2 |  |
|  | pojemniki z pokrywą ze stali nierdzewnej do wydawania posiłków | polecane do wszystkich zastosowań w temperaturze od -20°C do 300°C, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji, łatwe w utrzymaniu czystości, | 5 |  |
|  | pojemniki białe | wykonane z nieprzezroczystego polipropylenu z systemem ColorClip - zestaw kolorowych klipsów od oznaczania pokrywy i pojemnika (2x4 klipsy - zielony, niebieski, żółty, czerwony), można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C, nie absorbują zapachów i smaków, pokrywa w komplecie | 10 |  |
|  | chochla | profesjonalna chochla monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania | 4 |  |
|  | zestaw przyborów kuchennych | Wieszak do przyborów kuchennych 31,5 cm, Szumówka 33 cm, Widelec do przewracania 33 cm, Łyżka do serwowania 30,5 cm, Łyżka do zupy 28 cm, Łopatka do przewracania 32 cm, Obierak do ziemniaków 18,5 cm, Obierak do warzyw, Otwieracz do konserw 18,5 cm, Ubijak do piany 20 drutów z kulką, | 1 |  |
|  | waga magazynowa do 60 kg | ruchomy wyświetlacz, wodoodporna klawiatura, konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia, czas pracy na akumulatorze ok. 100 godzin, zakres ważenia: do 60 kg, dokładność: 0,02 kg, wymiary platformy WxD - 360 x 460 mm | 1 |  |
|  | zestaw noży | nóż do chleba, do filetowania, do jarzyn, do mięsa, do obierania, do oddzielania kości, do pomidorów, kuchenny itp.. | 1 |  |
|  | deski + stojak | deski do krojenia: brązowa, biała, czerwona, żółta, niebieska, zielona, Stojak stalowy na 6 desek - stal nierdzewna, | 1 |  |
|  | przybory kuchenne | ubijak do ziemniaków, rózga stalowa 30 cm, 50 cm, Cedzak siatkowy d 16 cm, Lejek d 13 cm, Łopatka perforowana do przewracania 39 cm, Łopatka kątowa perforowana, Tarka sześciokątna, Szufelka 0,125 l., Dzbanek miarka 1 l, | 1 |  |
|  | tace | prostokątna, antypoślizgowa, | 4 |  |
|  | łyżki, łyżeczki, widelce, noże na 200 osób | Materiał wykonania: stal nierdzewna | 1 kpl |  |
|  | talerze głębokie i płytkie, kubki, dzbanki na 200 osób | wytrzymała powłoka szklana, przystosowany do mycia w zmywarkach | 1 kpl |  |
|  | wazy do zupy 3l. | Materiał wykonania: stal nierdzewna, waza z dwoma uchwytami ułatwiającymi przenoszenie, pokrywa do wazy z wycięciem na chochlę | 5 |  |
|  | wałki do ciasta | wykonany z drewna, łożyska kulkowe | 1 |  |
|  | naświetlacz do jaj szufladowy | urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj, można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk, w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki, czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund, automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, kratka ze stali chromowanej | 1 |  |
|  | lampa owadobójcza | lampa UV do zwalczania owadów latających, cicha praca, nie wydziela zapachów, do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń, możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia, urządzenie energooszczędne i wydajne, obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą, pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu, posiada uchwyt łańcuchowy, zasięg działania 50 m | 1 |  |
|  | miski do żywności | Materiał wykonania: stal nierdzewna, miski o różnej pojemności | 10 |  |
|  | obieraczka do ziemniaków | Materiał wykonania: stal nierdzewna, jednorazowy wsad do 6 kg, poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa, czasomierz z regulacją do 5 minut, prosta zwarta obudowa, cicha praca, łatwy dostęp do podzespołów obieraczki | 1 |  |
|  | warnik do wody 20l. | urządzenie wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej, zakres regulacji termostatu 30÷100°C, termostat bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku, bezkroplowy kranik, czas zagotowywania płynów: ok. 35 min, grzałka zabudowana, kontrolka zasilania, pokrętło sterowania, włącznik i kontrolka pracy, zabudowana grzałka | 2 |  |
|  | krajalnica do wędlin | przeznaczona do serów i wędlin, podstawa wykonana z lakierowanego aluminium, osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium, wentylowany silnik, ostrzałka, regulowane antypoślizgowe nóżki, maksymalna grubość cięcia 12 mm, wyposażona w teflonowany nóż, grubość noża 250 mm | 1 |  |
|  | maszynka do mielenia mięsa | podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej, zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie, zdejmowana głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej, rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, antypoślizgowe nóżki, praca ciągła do 8 godzin, w standardzie sitka: 6 i 8 mm, średnica sitka - 68 mm | 1 |  |
|  | szatkownica do warzyw | asynchroniczny silnik, zespół silnikowy wykonany ze stali nierdzewnej, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy, grawitacyjny otwór wsadowy, w komplecie ruchoma podstawa ze stali nierdzewnej, zestaw tarcz: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x10mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10mm + siatka 10x10mm) - 714198, otwór wsadowy 227 cm² z wmontowanym podajnikiem cylindrycznym Ø 58 mm, dwa podajniki w komplecie | 1 |  |
|  | termos transportowy | Materiał wykonania: polipropylen, Temperatura max.: 93 °C, bardzo wytrzymałe dzięki grubej izolacji z pianki poliuretanowej, zawór odpowietrzający, dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia | 8 |  |
|  | Urządzenie do gotowania ryżu | łatwy w czyszczeniu nieprzywierający pojemnik wewnętrzny, obudowa ze stali nierdzewnej, łyżka, widelec oraz 2 miarki w standardzie automatycznie przechodzi w proces podgrzewania po ugotowaniu ryżu, praktyczna miarka wewnątrz misy, do przyrządzania od 10 do 36 porcji ryżu, wyjmowany pojemnik | 1 |  |
|  | wózek magazynowy (transportowy) | Nośność: 150 kg, Materiał wykonania: aluminium, składany, wymiary powierzchni roboczej 725 x 420 mm, waga wózka 8.5 kg | 2 |  |
|  | Pojemnik okrągły do żywności z pokrywą | pojemniki o pojemności 4l, 6l, 8l, 20l, specjalnie zaprojektowane rączki ułatwiające przenoszenie pojemników, pojemniki posiadają podziałkę, zakres temperatur od -5°C do + 70°C, | 8 |  |
|  | Pojemnik na odpadki 80 l. z pokrywą | pojemnik na odpady, ergonomiczne uchwyty, wytrzymała konstrukcja | 1 |  |
|  | blender 1,3 l | 2 prędkości 17000/21000 obr/min, pojemnik 1,3 l z poliwęglanu w komplecie, pokrywa z otworem | 1 |  |
|  | Razem należy przenieść do formularza oferty |  |