Nr sprawy: GKM II  271.4.2015                                                                                                               Załącznik nr 3 do SIWZ i do oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM NA 6X6

Uwaga!:

* - Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie  odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagania minimum | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. Z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.). Kompletne świadectwo dopuszczenia należy dołączyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE, które należy dołączyć do oferty. W załączonym świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE należy wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno – użytkowe określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. nr 143 poz. 1002, ze zmianami). |  |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem 6x6 z kabiną załogową 6 osobową. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE. Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2015, posiadający wszelkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Podać markę i typ podwozia. |  |  |

| 1.3. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz generator o mocy min. 200 W lub 2x100 W i dwa głośniki. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie na dachu kabiny lub belka zespolona i jedna niebieska z tyłu. Pojazd wyposażony w 2 dodatkowe sygnały pneumatyczne zamontowane na dachu kabiny, włączane włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie lampy sygnalizacyjne wykonane w technologii LED oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem konstrukcją ochronną, także dla sygnałów pneumatycznych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym umożliwiającym prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. |  |  |

| 1.5. | Dodatkowe: - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z boku pojazdu - fala świetlna tyłu pojazdu - w narożach po lewej i prawej stronie lampy niebieskie z tyłu w kompozycji Wszystko wykonane w technologii LED. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.6. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy maksymalnej silnika nie mniej niż 400 KM, spełniający normy emisji spalin umożliwiające rejestrację pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.7. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: maksymalna wysokość stałych poziomów (półek) lub szuflad sprzętowych nie powinna przekraczać 1850 mm od poziomu obsługi, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostę do sprzętu. Otwierane podesty robocze (o gł. min. 250mmpoza krawędź zabudowy) pod skrytkami sprzętowymi . Otwarcie, uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów oraz żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierwcy Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 200 kg. Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. | max 3300 mm wysokości |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.8. | Napęd stały 6x6 z możliwością przekazywania napędu na wszystkie koła i blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych; przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym kierowcy. Zamawiający dopuszcza pojazd z blokadami mechanizmów różnicowych międzykołowych, ale bez blokady mechanizmu różnicowego międzymostowego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.9. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - należy przewidzieć miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - przednią szybę warstwową (klejoną), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, min. główne, - elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne - centralny zamek wraz z pilotem - 4 fotele lub siedziska dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jednobutlowych, z butlą stalową lub kompozytową, oraz 2 uchwyty na butle zapasowe w zabudowie pożarniczej, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowani np. podczas hamowania, - w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparć w miejscu mocowania aparatów -poręcz do trzymania w tylnej części kabiny - pod siedzeniami schowek, - w tylnej części kabiny zamontować pułkę na sprzęt podręczny - klimatyzacja, - integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełnienia układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie najlepiej przy drzwiach kierowcy (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła); wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 4m, - prostowniki zamontowane na samochodzie, - 4 latarki elektryczne indywidualne klasy Survivor LED Ex-ATEX w wykonaniu EX z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu, - 4 radiotelefony przewoźne posiadajęce wyświetlacz min. 14 znaków, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego : praca w trybie simleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego modulacja dwu szczelinowa TDM na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposazony w mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną , samochód wyposazony winstalację antenową na pasmo radiowe 148MHz wraz z anteną dla modułu GPS. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczanąpo podpisaniu umowy obsadą kanałową. 250 programowalnych kanałów . W kabinie pomiędzy fotelem dowódcy i kierowcy wprowadzona instalacja 12V do zamontowania ładowarek do radiotelefonóe, latarek i kamery termowizyjnej - kabina wyposażona w radio z głośnikami |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.10. | Instalacja elektryczna 24V, dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V/12V do zasilania gniazda zapalniczki i pulpitu z ładowarkami. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.11. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagając stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się z lewej strony na zewnątrz pojazdu, w pobliżu stopni wejściowych do kabiny załogi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.12. | Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.) - (konkretne numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.13. | W kabinie kierowcy podłączony radiotelefony przewoźne posiadajęce wyświetlacz min. 14 znaków, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego : praca w trybie simleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego modulacja dwu szczelinowa TDM na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposazony w mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną , samochód wyposazony winstalację antenową na pasmo radiowe 148MHz wraz z anteną dla modułu GPS. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczanąpo podpisaniu umowy obsadą kanałową. 250 programowalnych kanałów . W kabinie pomiędzy fotelem dowódcy i kierowcy wprowadzona instalacja 12V do zamontowania ładowarek do radiotelefonóe, latarek i kamery termowizyjnej - spełniający wymagania MSWiA, dopuszczony do stosowania w sieci PSP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.14. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB (A). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.15. | Pojazd wyposażony w kamerę cofania umieszczoną z tyłu zabudowy przekazującą obraz do monitora. Monitor w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera i monitor uruchamiane podczas włączenia biegu wstecznego. Kamera wyposażona w system zapewniający bardzo dobrą widoczność w nocy oraz nawigacja w tym samym ekranie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.16. | Prześwit – podać konkretną wartość dla najniższego punktu podwozia. | pod osiami min 230 mm poza osiami min 300 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.17. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. | nie mniejsza niż 85 km/h |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.18. | Kolorystyka: - nadwozie – RAL 3000, - błotniki i zderzaki – białe, - drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – aluminium, - podwozie – czarne lub szare - boki i tył oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.19. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.20. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewnić ochronę przez oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Układ przystosowany do podłączenia do układu odprowadzania spalin w garażu. Wylot spalin umieszczony z lewej strony. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.21. | Wszelkie funkcje układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 30 do +45 stopni C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.22. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.23. | Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na postoju. Należy podać pojemność zbiornika paliwa w (l). | min.150 l |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.24. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Silnik spełniający normy czystości spalin minimum Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. | - w czasie min. 4 h podczas postoju |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.25. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione , wytrzymujace stałe obciążenie masą całkowitą max bez uszkodzeń w zakładanych warunkach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.26. | Pojazd wyposażony w system ABS-z możliwością odłączenia podczas pracy w terenie. Dopuszcza się automatyczne odłączonie ABS-u. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.27. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.28. | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.29. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy typu Rockinger lub równoważny) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne i pneumatyczne o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w systemy ABS i EBS. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy i szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Zaczep holowniczy umożliwiający podłączenie holu sztywnego z przodu i z tyłu pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.30. | Pojazd musi być wyposażony we wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 ton z liną o długości co najmniej 30 m wychodzącą z przodu pojazdu. Zamontowanie wyciągarki nie może kolidować z zaczepem holu sztywanego. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przewodowoego.Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu w miejscu umożliwiającym dogodnąobserwcję pracy wyciągarki. Końcowy odcinek liny powinien być malowany kolorem czerwonym, informujący operatora o koieczności zakończenia odwijania.W momencie wyjścia poz kontur pojazfu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać min pięć pełnych zwojów zapasu. .Wyciągarka powinna zapenić możliwość ręcznego rozwijania liny .Osprzęt do wyciagarki lina stalowa zakończona kauszamio wytrzymałości min 80 kN, dł. min 8 m – 1 szt szekla Ώ typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min 89 kN- 2 szt pęto stalowe o oobwodzie zamkniętym o nośnośności min 80 kN (przy kącie 00 ) dł min 5 m – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.31. | Pojazd wyposażony w: - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego samochodu - zestaw do pompowania kół, - kliny pod koła, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę, - gaśnicę proszkową. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | ZABUDOWA POŻARNICZA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1. | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych, jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnaztne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątz. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane 2 nierdzewne i wodoszczelne skrzynie z wewnętrznym oświetleniem LED na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. Umiejscowienie i wymiary skrzyń podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia. Na dachu zamontowane uchwyty z rolkami do drabiny D10W, uchwyty na węże ssawne, bosak, tłumice, mostki przejazdowe. Dach zabudowy oświetlony z wykorzystaniem technologii LED. Mocowanie na hol sztywny który dostarczy wykonawca. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.4. | Drabina do wejścia na dach zamontowana z tyłu pojazdu. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki wyposażone w min. 2 wysuwane lub obrotowe szuflady na sprzęt ratowniczy. Umiejscowienie, ilość rodzaj i wymiary szuflad, tac, półek … itp. podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy). Sygnalizację świetlną otwartych skrytek oraz podestów która powinna znajdować się w kabinie kierowcy. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego wykonane w technologii LED. Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy. - Oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min. 3 szt. na stronę, - zewnętrzne oświetlenie LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. | - min. 5 luksów w odległości 1m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy dostęp do sprzętu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.10. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.Obsługa panela sterujacego pompy również w rękawicach . |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.11. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.12. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny otwierany, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika. | - pojemność min. 7,0 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.13. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | - pojemność min. 10% pojemności zbiornika wody |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w odbudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.15. | Autopompa pożarnicza jednozakresowa klascy A 40/8 z automatycznym układem utrzymania stałego ciśnienia. | ) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.17. | Samochód musi być wyposażony w urządzenia szybkiego natarcia o długości węża min 40 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm3/min z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna mieć możliwość podawania roztworu środka pianotwórczego przy jednoczesnym podawaniu wody z nasad tłocznych autopompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.19. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny oraz mechaniczny (awaryjny). Zwijadło wyposażone w rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło z linią zamontowane w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu. Napd zwijadła ze sprzęgłem. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.20. | Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - czterech nasad tłoczonych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po dwie z każdej strony, - linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - instalacji zraszaczowej. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. Nasady tłoczone i zasilające schowane w schowku. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.21. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.22. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.23. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: - urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy, - wskaźnik pracy silnika, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika, -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. -licznik motogodzin pracy autopompy, W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - kontrolka włączenia autopompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.24. | Z\Układ wodno-pianowy powinien posiadać nasady tłoczne min 4x75 (po dwie z każdej strony pojazdu) ssawne min 2x110 zasilające zbiornik wody min 2x75 (po dwie z każdej strony pojazdu) zasilające zbiornik wody min 2x10 (po jednej z każdej strony pojazdu) do napełnienia zbiornika na środek pianotwórczy 1x52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.25. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. Automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapeniający uzyskanienie co najmniej stężenie 3% i 6% (tolerancja _+ 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.26. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.27. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch dodatkowych zaworów nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.28. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturze do „-25 stopni C”. Działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.29. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatacje pompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.30. | Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapeniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min 6 zraszacz o wydajności 50-100dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszone przed przednią osią oraz tylnią, dwa zraszacze na tyle pojazdu Zraszacze powinny byćustawione taki sposób aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min 6 m oraz pasy po bokach pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.31. | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów. Stopień ochrony min. IP67, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24 Volt, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min. 5,5 metra, - obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej 0-135o w obie strony - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, - złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania, - zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu, - w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu, - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, - wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | WYPOSAŻENIE POŻARNICZE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1. | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny hol sztywny zamontowany na dachu zabudowy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.2. | W pojeździe należy zapenić miejsce do do przewozu i wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania posiadanego przez przyszłego zamawiającego pojazdu podane w dniu podpisania umowy. Rozmieszczenie mocowania sprzetu wykonane zgodnie ze standaryzacją i wykazem w załączniku nr 3'WEytyczne standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP" w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | Samochód należy doposażyć w : - z przodu pojazdu – montaż bvelki aluminiowej wraz z 4 reflektorami halogenowymi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | OZNACZENIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1. | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowców - „OSP Trzcinica” + HERB OSP Trzcinica + oznaczenie nr operacyjny zgodnie z wymogami KGPSP, oraz logo programu unijnego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1. | Wykonawca zamontuje dostarczone przez Zamawiającego wyposażenie na samochodzie ratowniczo – gaśniczym. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6. | OGÓLNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1. | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące. Przeglądy okresowe w czasie gwarancji na koszt wykonawcy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić mocowania do niżej wymienionego sprzętu:

| Lp. | Nazwa, rodzaj grupy wyposażenia ratowniczo-gaśniczego | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie indywidualne i środki ochrony osobistej |
| 1.1 | Aparat powietrzny butlowy z maską AUER | 4 szt. |
| 1.2 | Zapasowe butle do aparatów | 2 szt. |
| 1.3 | Szelki ratownicze | 2 szt. |
| 1.4 | Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy min 6 kV | 1 szt. |

Sposób rozmieszczenia sprzętu zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas odbioru pojazdu bazowego (kompletnego bez mocowań).

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).

….........................................................................

Podpisy Wykonawcy