ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ  OGÓLNA

  - Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego

  - Cel  opracowania  specyfikacji

  - Przedmiot  specyfikacji  i  zakres  robót

  - Informacje  o  terenie  budowy

  - Organizacja  robót – przekazanie  placu  budowy

  - Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich

  - Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska

  - Nazwy  i  kody  robót

- MATERIAŁY

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów

  - Wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów  przechowywania  i  transportu

- SPRZĘT

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót

  - Sprzęt  użyty  do  wykonywania  robót

- TRANSPORT

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

  - Środki  transportowe

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne  zasady  wykonania  robót

  - Zakres  wykonywania  robót

    - Roboty  ziemne

    - Roboty  montażowe

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne  zasady  kontroli

  - Kontrola  jakości  materiałów

  - Kontrola  jakości  robót

  - Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami

- OBMIAR  ROBÓT

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Odbiór  robót  polegających  zakryciu  lub  zanikowy

  - Odbiór  częściowy

  - Odbiór  końcowy

  - Odbiór  ostateczny

- ROZLICZENIE  ROBÓT

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

  - Projekt  budowlany

  - Normy  i  akta  prawne

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I   ODBIORU  ROBOT   BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNO - SANITARNA

- CZĘŚĆ  OGÓLNA

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowana  została  w  oparciu  o   Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2.09.2004r. -  Dz.U. Nr 202  rozdział 3

  - Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego

Zamówienie  obejmuje  realizację  obiektu  p.t.” Budowa  wodociągu  przesyłowego                                    z  m. Trzcinica  do m. Piotrówka  z  przepompownią  wody  w   Siemionka

oraz  modernizacją  hydroforni  w  m. Piotrówka ”

Zamawiającym  jest:

- Urząd  Gminy  Trzcinica

ul. Jana  Pawła II 47

63-620  Trzcinica

1.2.  Cel  opracowania  specyfikacji

Celem  opracowania  niniejszej  specyfikacji  jest  stworzenie  dokumentu  przetargowego  i  kontraktowego  wykorzystanego  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych  z  w/w.  tematem  (po  wyborze  jednej  z  wersji  realizacyjnych).

Oddzielnym  opracowaniem  są  S.T.  branży  budowlanej  i  elektrycznej.

1.3.  Przedmiot  specyfikacji  i  zakres  robót

Przedmiotem  specyfikacji  jest  projekt  budowlany  opracowany  w  dwóch  wersjach  realizacyjnych  A i B  obejmujący  w:

-  wersja  A – dostawę  wody pitnej   i  p.pożarowej  do  m. Piotrówka  w  ilości  2/3 potrzeb  z  wodociągu  Trzcinica  i  1/3  ogólnych  potrzeb  z  pracy  ujęcia  dotychczasowego  wodociągu  w  Piotrówce ( mieszanie  wód).

-  wersja B -  dostawę  wody j.w.  w  całości  potrzeb  z  wodociągu  Trzcinica.

Zadaniem  opracowujących  ze  względów  finansowych  oraz  rozwiązania  realizowana  winna  być  wersja  B.

Zakres  robót

1) sieć  wodociągowa  zewnętrzna  rura  PVC ( 160 – PN 10 	mb.	2223,0

rura  PVC ( 110 – PN 10    	mb.	2991,0

rura  PVC (   90 – PN 10  	mb.	  343,0

wraz  z  uzbrojeniem  i  robotami  towarzyszącymi  (przewierty, przekopy)

2)  przyłącza  wodociągowe  -  33  szt.

W  tym:        rura  PE ( 32/25					mb./szt   307,0/10

rura  PE ( 25/20				            mb./szt    70,0/9

3)  przepompownia  wody  w  m. Siemionka

zestaw  pompowy  II0  ZhiCL/M 4.10.40

Q = 18,0 -  36,0 m3/h

H = 40,0 -  25,0 m  sł.w.

N = 1,5 kW x   4   szt/w  tym  1 pompa  czynna

rezerwowa)  z  C.O.W.  oraz  modemem   GSM               kpl. 1

4)  hydrofornia    Piotrówka

-   przebudowa  technologiczna  (wymiana  pomp  głębinowych  szt. 2

dobudowa  pomp  wirowych  50 PJM 140			        szt.2  -  kpl  1

-  zbiornik  retencyjny  stal.  ( 4,50  V = 50 m3  (wykonanie  warsztatowe)

wraz  z  rurociągami  podłączeniowymi                                                 kpl  1

-  wersja B   -    obejmuje  poz. 1 ; 2 ; 3  z  wersji A

  - Informacje  o  terenie  budowy

Sieć  zaprojektowana  została  zasadniczo  wzdłuż  pobocza  drogi  powiatowej  względnie  za  rowem  przydrożnym.  Część  sieci  usytuowana  została  w  poboczach  dróg  gminnych..

Istniejąca  infrastruktura::

- kable  telekomunikacyjne

- kable  energetyczne

- rowy  przydrożne

- istniejąca  sieć  wodociągowa

Ponadto:

- tor  nieczynny  linii  PKP  relacji  Kępno – Namysłów / przewiert

- dwa  równoległe  rurociągi  gazu ( 500 / przekop

- droga  powiatowa / przewiert

  - Organizacja  robót – przekazanie  placu  budowy.

Zamawiający (inwestor)  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  wykonawcy  teren  budowy  (  w tym  teren  pod  zagospodarowanie).

Organizacja  robót  musi  zabezpieczyć:

- terminowe  wykonanie  robót / proponuje  się  zakończenie  robót  w  terminie  jesiennym  do  31.X./

- osiągnięcie  zamierzonego  efektu  tzn. dostarczenie  wody  do  przewidywanych

projektem  posesji.

Sposób  prowadzenia  robót  przewidywać  musi  niezakłócony  przejazd  i  dojazd  do  poszczególnych  posesji. (front  robót  ziemno-montażowych  skracać  do  niezbędnego  minimum).

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  inwestorowi  harmonogramu  prac  obejmujących  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  obiektu, możliwości  kadrowe, organizacyjne  i  sprzętowe  oraz  terminy  realizacji  założonych  etapów  robót  (zakresów)

  - Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach  (sieciach)  i  urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie  sytuacyjno – wysokościowym   lub  wskazanych  przez  właściciela  posesji -  spowodowanych  prowadzonymi  pracami.

  - Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska

Wykonawca  podejmować  musi  wszystkie  niezbędne  działania, aby  stosować  się             do  przepisów  i  normatywów  z  zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  zagospodarowania  i  budowy.

Dotyczy  to  unikania  szkodliwego  działania  w  szczególności  w  zakresie  zanieczyszczenia  powietrza, nadmiernego  hałasu, wód  gruntowych  i  wód  płynących  w  rowach  melioracyjnych  oraz  innych  szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy  wykonywaniu  robót.

  - Nazwy  i  kody  robót

Zgodnie  z  rozporządzeniem  komisji  (WE)  Nr 2151/2003  z  16.12.2003  zmieniające  rozporządzenie  WEO  Nr 2195/2102  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  wspólnego  słownika  zamówień  (CPV) – wspólny  słownik  zamówień  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.

Słownik  główny  obejmuje  nazwy  dostaw  robót  budowlanych  lub  usług, którym  przypisane  zostały   określone 9 – cyfrowe  kody.

Pierwsze  dwie  cyfry  określają  działy,                                                                                      pierwsze  trzy  cyfry  określają  grupę,                                                                                           pierwsze  cztery  cyfry  określają  klasy,

pierwszych pięć  cyfr  określają  kategorię,

ostatnia (dziewiąta  cyfra)  ma  charakter  kontrolny  i  służy  do  zweryfikowania  poprzednich  cyfr.

45 100 000-8  -  przygotowanie  terenu  pod  budowę

45 111 200-0  -  roboty  w  zakresie   przygotowania  terenu  pod  budowę  i  roboty

ziemne

45 231 300-8  -  roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów

do  odprowadzania  ścieków

45 232 100-3  -  roboty  pomocnicze  w  zakresie  wodociągów

45 232 150-8  -  roboty  w  zakresie  rurociągów  do  przesyłu  wody

45 232 152-2  -  przepompowanie  wody

2.  MATERIAŁY

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów.

Do  realizacji  inwestycji  mogą  być  użyte  tylko  materiały  budowlane  o  właściwościach  użytkowych  posiadające  niezbędne  atesty  i  certyfikaty  umożliwiające  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym, spełnienie  wymagań  podstawowych  określonych  w  art. 5 ust. 1  Ustawy  Prawo  Budowlane.

Niezbędne  atesty  i  certyfikaty  świadczyć  muszą  o  dopuszczeniu  materiałów  i  urządzeń  do  przeznaczenia  i  stosowania  zgodnie  z  projektowanym  przeznaczeniem.

W/w  dokumenty  winny  być  dostępne  w  czasie  budowy  inwestorowi  i  w  dniu  odbioru  końcowego  przekazane  protokołem.

Sieci  wodociągowe  zaprojektowane  zostały  z  rur  PVC ( 90 – 160  PN-10  SDR 26  kielichowych; o  grubości  ścianki  4,7 – 2,4 mm.

Natomiast  rurociągi  przyłączeniowe z PE ( zew. 25 - 32 mm  kl. 80 PN-10 SDR 13,5

Węzły  rozgałężne  sieci  zaprojektowano  z  kształtek  żeliwnych  kołnierzowych -  przyłącz  natomiast  za  pomocą  nawiertek  wodociągowych  NW.                                         Zmiany  kierunków  trasy  zabezpieczyć  blokami  oporowymi.

Wszystkie  materiały  oprócz  rur  PVC  i  PE -   zabezpieczyć  zewnętrznie  antykorozyjnie  abizolem  R+P.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  żródło  zaopatrzenia  oraz  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  /zastosowany  gatunek  rur/.

  - Wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  przechowywania                                 i  transportem

Część  pierwszą  w/w.  punkcie  opisano w  pkt. 2.1.   teren  przechowywania  (składowania)   winien  być  wyrównany, możliwie  płaski, wolny  od  ostrych  kamieni.

Jako  zasadę  należy  przyjąć  że  rury  z  tworzyw  sztucznych  winny  być  składowane  tak  długo  jak  to  możliwe  w  oryginalnym  opakowaniu  (wiązkami)  w  sposób  uporządkowany.  Wiązki  można  składać  po  trzy  jedna  na  drugiej  lecz  nie  wyżej  jak  2,0 m  wysokości,  w  taki  sposób  aby  ramka  wiązki  wyższej  spoczywała  na  ramce  wiązki  niższej.

Kielichy  rur  powinny  być  nasunięte  tak, aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  nie  spoczywały  na  kielichach  niższej / warstwy  układać  należy  naprzemiennie/

Gdy  wiadomo  że  rury  nie  zostaną  wbudowane  w  okresie  12 miesięcy  należy                  je  zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wpływem  promieniowania  słonecznego (zadaszenie). Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy  nie  oznaczają    zmiany  właściwości  wytrzymałościowych  lub  odpornościowych  rur  PVC i PE  nie  wolno  nakrywać -   uniemożliwiając  przewietrzenie.

Należy  ściśle  przestrzegać  wytyczne  producenta  w  zakresie  przechowywania                   i  montażu  rur  i  kształtek  żeliwnych , nie  wolno  zrzucać  lub  wlec  do  załadunku                      i  rozładunku  również  wyrobów  wielkogabarytowych  i  betonowych  (kręgów  beton.),  użyć  należy  sprzętu  mechanicznego.

Składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów   (w  tym  przed  kradzieżą  i  zniszczeniem)  odbywa  się  w  całości  na  ryzyko  wykonawcy.

3.  SPRZĘT.

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót

Sprzęt  wykorzystywany  do  wykonania  obiektu  musi  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  obowiązujących  w  Polsce  przepisom  o  ruchu  drogowym, dozorze  technicznym  i  innych  związanych, jak  również  spełniać  wymagania  techniczne  wykonania  i  montażu  elementów.

Sprzęt  winien  być  w  stanie  dobrym  przy  pełnej  gotowości  do  pracy.

Wykonawca  dostarczy  zamawiającemu (na  ewentualne  żądanie)  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.

Użyty  sprzęt  winien  być  zgodny  ze  złożoną  ofertą, a  pod  względem  typu  winien  odpowiadać  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  projektowej  (przedmiarze                       i  kosztorysie  ślepym).

3.2.  Sprzęt  użyty  do  wykonania  robót.

W  zależności  od  potrzeb  wykonawca  zapewni  między  innymi  n/w  sprzęt  podstawowy  do  wykonania  robót:

- koparkę  podsiębierną o  pojemności  łyżki  0,15 – 0,25 m3  (lub  koparko-spycharka)

- spycharkę  gąsiennicową

- spalinowa  zagęszczarka  wibracyjna  płytowa

- żurawia  samochodowego  do  10,0T

- samochodu  skrzyniowy  samowyładowczy  do  4,0 T

- ciągnik  kołowy  (75 km)

- samochód  dostawczy

- spawarka  elektryczna

- urządzenie  do  przewiertów  poziomych

- agregat  prądotwórczy

- klucze  dynamometryczne

- zestaw  systemowy  do  zabezpieczenia  wykopów  pionowych  (szalunki)

- liny  stalowe

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu  poziomego i  pionowego, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  stan  i  jakość  transportowanych  materiałów.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie               i  innych  parametrów  technicznych.

4.2.  Środki  transportowe

Projektowane  środki  transportowe  przewidziano  w  pkt.3.2.

5.  WYKONANIE   ROBÓT

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową, dokumentacją  projektową, wymaganiami  zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  bieżącymi  ustaleniami  realizacyjnymi  z  nadzorem  inwestorskim.

Przed  rozpoczęciem  robót  inwestor  przekaże  wykonawcy:

- projekt  budowlany  z  pozwoleniem  na  budowę

- dziennik  budowy

- plac  budowy

- miejsce  pod  zaplecze  (zagospodarowanie)

Wykonawca  w  miejscu  widocznym  na  wysokości  min 2,0 m  powinien  umieścić  tablicę  informacyjną  określajacą:

- rodzaj  budowy;  jej  adres  i  nr  telefonu  wykonawcy  robót

- numer  pozwolenia  na  budowę  oraz  adres  i  nr  telefonu  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego

- imiona  i  nazwiska

-  kierownika  budowy

-  inspektora  nadzoru

-  projektanta

- numery  telefonów  alarmowych: policji ; pogotowia  ratunkowego  i  straży  pożarnej

5.2.  Zakres  wykonywania  robót

5.2.1.   Roboty  ziemne

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  aktualności  uzbrojenia  podziemnego  u  wszystkich  możliwych  użytkowników  tj. energii  elektrycznej; telekomunikacji, gazownictwa  i  wodociągów. Uprawniona  służba  geodezyjna  powinna  wytyczyć  w  terenie  projektowany  przebieg  trasy  rurociągów  oraz  istniejące  uzbrojenie  podziemne  wynikające  z  planów  sytuacyjno-wysokościowych.

- grunt  budowlany  zaliczono  w  całości  do  kat.III  (z  częściowym  nawodnieniem  na  dł. 500 m)

- wykop  skarpowy  (1:0,7) - 75%  ogólnej  długości

- wykop  pionowy  z  zabezpieczeniem  - 25% ogólnej  długości (pobocze  drogi  powiatowej)

Ponadto  przyjęto:

- dla  sieci        -  roboty  ręczne:    10 %

- dla  przyłącz  -  roboty  ręczne   100 %

Wykopy  prowadzić  należy  w  sposób  oddzielający  górną  warstwę (~ 0,30 m)  od  pozostałej, która  stanowić  będzie  końcową  warstwę  przy  zasypie.

Do  wykopów  głębszych  od  1,0 m  wchodzić  za  pomocą  drabin.  Odcinkowo  prowadzone  wykopy   winny  być  od  najniższego  usytuowania.

Na  odcinkach  rurociągów  gdzie  trasa  zlokalizowana  została  w  drogach – front  robót  skracać  do  niezbędnego  minimum  umożliwiając  niezakłócony  przejazd                    i  dojazd  do  poszczególnych  posesji.

Zasypy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający:

- zagęszczanie  pachwinowe  rurociągu

- zagęszczenie  warstwami  co 30 cm – zagęszczarkami  płytowymi  0,3 i 1,0 kN                  oraz  równoległy  demontaż  zabezpieczeń  w  trakcie  trwania  zasypu

Na	 czas  robót  wykopy  winny  być  odpowiednio  oznakowane  a  w  okresie  zmroku  oświetlone  (dotyczy  lokalizacji  w  drogach)

Po  zakończonych  pracach  stan  dróg  przywrócić  do  stanu  pierwotnego.

5.2.2.  Roboty  montażowe

Posadowienie  rurociągów  przewidziano  na  rzędnych  równoległych  do  istniejącego  terenu  na  głębokości  1,40m.

Rurociąg  posadowić  na  przygotowanym  podłożu  piaskowo – żwirowym  (wykorzystanie  zasadniczo  gruntu  rodzimego)

Dla  celów  kosztorysowych  przyjęto  zakup  i  dowóz  10%  materiału  piaskowo – żwirowego.

Gatunek  rur  opisano  w  pkt. 2.1.

W  trakcie  montażu  zwrócić  uwagę  na:

-  czystość  wgłębienia  kielicha

-  ścisłość  przylegania  pierścienia  uszczelniającego  do  wgłębienia

-  czystość  końcówki  rury  wtłaczanej  do  kielicha

-  głębokość  wcisku  (po  wcześniejszym  oznaczeniu  długości  na  końcówce  rury)

Przy  ewentualnych  przerwach  w  pracy – końcówkę  rury  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  napływem  wody  lub  dostaniem  się  innych  zanieczyszczeń.

Montaż  rur  odbywać  się  winien  w  gruntach  suchych, na  wyrównanym  i  zagęszczonym  podłożu  w  temperaturze  powietrza  50 – 250C.

Po  montażu  winien  być  przysypany  odcinkowo (między  połączeniami)  dla  uniknięcia  ewentualnego  wypływu  i  poddaniu  próbie  ciśnieniowej – w  odcinkach ~300 mb.  Zmiany  kierunku  poniżej 110  prowadzić  bezpośrednio  rurociągiem. Powyżej  110  stosować  łuki  PVC.  Zmiany  kierunku  rurociągu  zabezpieczyć  blokami  oporowymi.

Trasę  rurociągów  oznakować  w  trakcie  zasypu  na  głębokości  0,5m  poniżej  terenu -  taśma  informacyjna  PVC  z  wbudowanym  elementem  stalowym, a  lokalizację  zasuw  i  nawiertek  oznakować  tabliczkami – zabudowanymi  na  elementach  trwałych  lub  słupkach  betonowych.

Próby  hydrauliczne  winny  odbywać  się  na  ciśn.  1,5 krotna  ciśnienia  roboczego  nie  mniej  niż  1,0 MPa  przez  okres  30 minut – patrz  Warunki  Techniczne  Wykonania         i  Odbioru  Robót – zeszyt  nr 3 – COBRIT  INSTAL – 2001 – sieci  wodociągowe  oraz  PN/B-10725.

Przyłącza  wodociągowe  wykonane  winny  być  ze  spadkiem  w  kierunku  sieci.

Wszystkie  czynności  związane  z  próbami  hydraulicznymi  i  odbiorami  robót (przed  zasypem)  winny  być  wykonane  przy  obecności  inspektora  nadzoru  inwestycyjnego  i  odnotowane  w  protokółach  i  dzienniku  budowy.

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  przystąpienia  do  realizacji  robót  związanych  z  przepompownią  wody  w  Siemionce – po  realizacji  sieci  na  odcinku  Trzcinica – Jelenia  Głowa.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli

Kontrola  jakości  robót  przeprowadzona  winna  być  na  bieżąco  przez  inspektora  nadzoru.

Przedmiotem  kontroli  będzie  zgodność  z  wymogami  norm, certyfikatów, wytycznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  dokumentacją  projektową.

Zakres  kontroli  dotyczy:

-  wytyczenia  trasy

-  odbioru  technicznego  dna  wykopu  (głębokości  i  szerokości)

-  zabezpieczenia  ścian

-  rodzaju  podłoża  montażu  rur

-  zagęszczenia  gruntu

-  prób  ciśnieniowych

-  odtworzenia  terenu  po  zasypie

Z  powyższych  czynności  sporządzane  winny  być  protokóły  potwierdzone  przez  wykonawcę  i  inspektora  nadzoru  z  wpisem  do  dziennika  budowy.

  - Kontrola  jakości  materiałów

Zastosowane  materiały  odpowiadać  muszą  wymaganiom  projektu  budowlano-wykonawczego  i  specyfikacji  technicznej  oraz  posiadać  świadectwa   jakości  wydane  przez  producentów  do  zastosowania w  sieciach  wodociągowych.

  - Kontrola  jakości  robót

Elementy  związane  z  kontrolą  jakości  robót  zawarto  w  pkt. 5.2.1.  i  5.2.2.

  - Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami

Wszystkie  roboty, które  nie  spełniają  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji  technicznej  winny  być  odrzucone  i  nie  odebrane.

Ponowne  ich  wykonanie  odbywać  się  winno  ponownie – odwrotnie  przez  wykonawcę  i  na  jego  koszt.

Również  prace, które  stwarzają  zagrożenie  bezpieczeństwa  pracy  lub  takie  które  bezpieczeństwo  przy  dalszych  pracach  mogą  stworzyć   -  powinny  być  przerwane                i  ponownie  na  koszt  wykonawcy  po  ich  poprawie  (uzupełnieniu)  przez  wykonawcę  wykonane.

Na  pisemne  wystąpienie  wykonawcy – nadzór  inwestorski  może  uznać  wadę  za       nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  dalsze  roboty  oraz  eksploatację  sieci  i  ustalić  wielkość  potrąceń  za  obniżoną  jakość.

- OBMIAR  ROBÓT

Obmiar  robot  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot  wynikających  z  dokumentacji  projektowej  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym.

Obmiary  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  przedstawiciela  zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru – co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.

Błędne  dane  poprawione  zostaną  wg  instrukcji  nadzoru  inwestorskiego  na  piśmie.

Obmiar  robót  zanikowych  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.

Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.

Częstotliwość  obmiaru  uzależniona  jest  od  rodzaju  prowadzonych  prac ( zanikowe, ulegające  zakryciu) oraz  ustalonej  umową  częstotliwości  płatności  na  rzecz  wykonawcy.

- ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH

8.1.  Odbiór  robot  ulegających  zakryciu  lub  zanikowych

Zgłoszenie  inwestorowi  poszczególnych  elementów  robót  podlegających  zakryciu  lub  zanikowych  jest  podstawowym  obowiązkiem  wykonawcy  i  zawiera  również  elementy  zaistniałe  a  nie  objęte  projektem  (np. pompowanie  wody, kolizje  z  uzbrojeniem  podziemnym  itd.).

Odbiór  w/w. robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.

Gotowość  do  odbioru  wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy – przy  jednoczesnym  powiadomieniu  nadzoru  inwestorskiego, który  dokonuje  odbioru.

  - Odbiór  częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  pod  potrzeby  okresowego  fakturowania.

Roboty  do  odbioru  częściowego  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  powiadomieniem  inwestora  i  nadzoru  inwestorskiego.

Odbioru  dokonuje  przedstawiciel  inwestora  i  nadzór  inwestorski – również  z  adnotacją  w  dzienniku  budowy.

  - Odbiór  końcowy

Odbioru  końcowego  obiektu  dokonuje  komisja  odbiorowa – po  pisemnym  zgłoszeniu  gotowości  do  odbioru  przez  wykonawcę.

Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  i  rozpoczęcie  odbioru  w  ciągu  21 dni  od  daty  zawiadomienia.

Przed  odbiorem – wykonawca  winien  dokonać  niezbędnych  prób  rozruchowych   (płukania  i  dezynfekcji  sieci)  oraz  uzyskać  założone  parametry:

- doprowadzenie  wody  do  wszystkich  posesji  przewidzianych  projektem  poprzez  przewidzianą  projektem  sieć

- przedstawić  komisji  odbiorowej   badania  wody  obejmujące  parametry  jakościowe  i  bakteriologiczne  z  wytypowanych  i  uzgodnionych  wcześniej  z  inwestorem  punktów  poboru  (w tym  końcówki  sieci)

Na  w/w  odbiór  końcowy  wykonawca  przedstawia  wszystkie  dokumenty  związane              z  realizowanym  zadaniem  i  tak:

- atesty  i  aprobaty  zastosowanych  materiałów (szczególnie  na  zbiornik  retencyjny)

- inwentaryzację  powykonawczą  sporządzoną  przez  specjalistyczną  służbę geodezyjną

- dziennik  budowy

- oświadczenie  kierownika  budowy  wymagane  przez  prawo  budowlane

- rozliczenie  finansowe  obiektu.

Efektem  odbioru  końcowego  jest  przekazanie  obiektu  użytkownikowi (inwestorowi)  do  eksploatacji – po  złożeniu  stosownych  podpisów.

Z  czynności  odbioru  spisany  będzie  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  trakcie  odbioru  jak  i  terminu  wyznaczone  na  usunięcie   stwierdzonych  przy  odbiorze  wad  i  usterek.

  - Odbiór  ostateczny

Odbiór  ostateczny  prowadzony  będzie  po  okresie  gwarancji  i  rękojmi.

Odbiór  ten  jest  organizowany  przez  inwestora.

Do  odbioru  ostatecznego  przygotować  należy  potwierdzenie  usunięcia  ewentualnych  wad  i  usterek  zgłoszonych  na  odbiorze  końcowym  obiektu  i  w  okresie  gwarancji       i  rękojmi.

- ROZLICZENIE   ROBÓT

Rozliczenie  robót  następować  będzie  na  zasadach  określonych  w  umowie  zawartej  pomiędzy  inwestorem  a  wykonawcą .                                                                                            W  umowie  określone  zostaną:

-  etapy  rozliczeniowe

-  zasady  rozliczenia  (obmiar  robót, ryczałt)

-  zasady  płatności

-  terminy  płatności

Podstawą  do  zapłaty  jest  wykonanie  robót  ujęte  w  kosztorysie  ofertowym.

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

10.1.  Projekt  budowlany

Podstawą  do  opracowania  niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  jest  projekt  budowlany  wykonany  przez  jednostkę  projektową:

Projektowanie  i  Nadzorowanie  Robót

w  zakresie  sieci  i  instalacji  sanitarnych

Henryk  Marciniak

Ul. Podzamcze 4

98-400 Wieruszów

tel. 062-78-41-972

10.2.  Normy  i  akta  prawne

Wybrane  akta  prawne  oraz  normy  dotyczące  niniejszego  tematu:

- Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  COBRTI – INSTAL IX/2001 – zeszyt 3

- J.w.  lecz  instalacji  wodociągowej - COBRTI – INSTAL VII/2003 – zeszyt 7

- Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych             z  28.03.72  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych / Dz.U. Nr 13/72

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6.02.2003  w  sprawie  bezpieczeństwa             i  higieny  pracy  podczas  wykonywaniu  robót  budowlanych/ Dz.U. Nr 47/03                 poz. 41

- Warunki  podane  przez  dostawców  i  producentów

- PN-B-10736: 99  roboty  ziemne, wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych, warunki  techniczne  wykonania

- Instrukcja  projektowania, montażu  i  układania  rur  PVC  i  PE / GAMRAT

- Ustawa  z  7.08.2001  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków   / Dz.U. Nr 72/01 poz. 747

- Ustawa  z  7.07.1994  prawo  budowlane

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego