Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4 x 4 dla OSP Laski

- Podwozie z kabiną:

  - Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań   
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.).

  - Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010r.).

  - Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.

  - Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru.

  - Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2020.

  - Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg. Rezerwa masy między MMR a DMC min. 10%.

  - Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego.

Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki 
o mocy min. 200 W.

Urządzenia świetlne:

- lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED, min. 2 szt.,

- na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie LED, min. 2 szt.,

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy,

- fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki  
   autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w 2 niebieskie światła pulsujące LED połączone 
   z sygnalizacją świetlną samochodu,

- dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.

  - Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min. 7”.

  - W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący 
z radiotelefonem przewoźnym.

  - Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:

- silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 320 KM,

- silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
     min. EURO 6.

  - Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca. Maksymalna 
   wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 
   1800 mm od poziomu gruntu lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo 
   w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

  - Napęd 4 x 4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:

- międzyosiowego,

- osi tylnej,

- osi przedniej,

- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, 
   stabilizator przechyłów.

  - Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia, zawieszona na 
   poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 
   (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

  - Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,

- wywietrznik dachowy,

- klimatyzację,

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,

- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,

- lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe dojazdowe przednie,

- lusterka zewnętrzne podgrzewane,

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,

- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- radio samochodowe,

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp 
      międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, 
      wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej 
      zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły 
      głosu.

Kabina wyposażona dodatkowo w:

- uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. podczas 
      hamowania.

  - Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,

- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,

- kontrolka włączenia autopompy,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- wskaźnik niskiego ciśnienia.

  - Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, 
  odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia 
  oparcia.

  - Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa 
  w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi 
  zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

  - Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.

  - Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.

  - Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230 V (wraz 
   z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi 
   kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda 
   w momencie rozruchu silnika.

  - Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 
  dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

  - Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako 
  sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

  - Kolorystyka:

- elementy podwozia – czarne, ciemnoszare,

- błotniki i zderzaki – białe,

- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.

  - Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. 
   Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.

  - Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy 
   w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.

  - Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.

  - Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd min. 300 km lub 4-godzinną pracę autopompy.

  - Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz 
   przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie min. 4 godzin 
   podczas postoju.

  - Pojazd wyposażony w system ABS.

  - Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.

  - Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków 
   atmosferycznych.

  - Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce 
   uzgodnić z Zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego.

  - Pojazd wyposażony w:

- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający jego odholowanie,

- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i z tyłu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać 
     obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu,

- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 
     24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy.

- Zabudowa pożarnicza:

  - Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały 
   kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia.

  - Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową 
   o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną 
   z kompozytu.

  - Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję. 
  Skrzynia wyposażona w oświetlenie LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę 
  wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt 
  dostarczony przez Zamawiającego.

  - Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności 
   i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający (końcówka 
   do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez 
   Zamawiającego).

  - Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

  - Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia 
   wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. 
   Po 3 skrytki na bokach pojazdu, 1 skrytka z tyłu (w układzie 3 + 3 + 1).

  - Drabina do wejścia na dach „składana”, wykonana z materiałów nierdzewnych z powierzchniami stopni 
   w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane 
   poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 
   600 mm.

  - Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi 
   z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane 
   na klucz (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do 
   sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.

  - Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu 
   umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane 
   siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, 
   uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie 
   kierowcy.

  - Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz 
     podesty wysuwane 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp.

  - Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED, włączane automatycznie po 
     otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.

  - Pojazd wyposażony w:

- listwę LED umieszczoną na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,

- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,

- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami LED,

- oświetlenie LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi.

  - Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz 
     posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem, wypadaniem z prowadnic.

  - Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają 
     oznakowanie ostrzegawcze.

  - Uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac 
     skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

  - Zbiornik wody o pojemności min. 4000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony 
     w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed 
     wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.

  - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany 
     z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych 
     i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. 
     Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.

  - Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami 
     żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego 
     producenta co w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem 
     w temperaturach do -25°C.

  - Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2 900 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 
     1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

  - Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.

  - Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze 
      zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości 
      ssania 1,5 m.

  - Samochód wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 
     60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z prądem zwartym i rozproszonym 
     (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać 
     podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej 
     skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem.

  - Zwijadło wyposażone w 2 niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. 
     Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.

  - Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu, do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych 
     lub do celów gaśniczych:

- powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,

- 2 zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, 2 zraszacze po bokach pojazdu,

- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednia osią, drugi dla 
        zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,

- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów 
         odcinających.

  - Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

- min. 2 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach,

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.

  - Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

  - Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.,

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

  - W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy 
     pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

-  manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony 
        w kabinie kierowcy),

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu 
        środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego 
       sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na 
       sterowanie ręczne,

- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,

- głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie, 
         umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.

  - Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem do napełnienia z hydrantu. Instalacja 
     napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

  - Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie stężeń 
     3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.

  - Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do 
     stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

  - Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu 2 zaworów.

  - Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane 
     elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy 
     ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujące bezpieczną 
     eksploatację pompy.

  - Wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia 
     lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. 2 reflektorami o mocy 
     min. 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, 
     na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością 
     sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony 
     masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego 
     przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią 
     sprzętową oraz drabiną.

- Wyposażenie:

  - Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP Laski, logo jednostki oraz 
   oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer 
   operacyjny zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego).

  - Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami § 12 ust. 1 
   pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
   technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C 
   (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm 
   oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.

  - Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co 
   najmniej 27 m wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu 
   przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, 
   zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia 
   wyciągarki. Wyciągarka zabudowana.

  - Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania 
   sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu.

  - Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik 
   hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.

  - Pojazd należy doposażyć w:

- pionową paletę obrotową w schowku bocznym oraz narzędzia m.in. łom zwykły – 1 szt., łom-wyciągacz 
     – 1 szt., młotek 2 kg i 5kg – po 1 szt., siekiera – 2 szt., nożyce do drutu – 1 szt. Wszystko zamontowane 
     na pionowym regale obrotowym,

- zamontowaną na dachu skrzynię na drobny sprzęt o wymiarach ok. 2000 x 550 x 350 z oświetleniem 
     LED,

- aparat powietrzny typu AUER AirGo Pro (lub równoważny) – 4 szt., maskę Ultra Elite PS-MaXX (lub 
      równoważną) – 4 szt., butlę – 4 szt., sygnalizator bezruchu – 4 szt.,

- radiotelefon przenośny Motorola DP 4601e lub DP 4600 (lub równoważny) z ładowarkami 
       samochodowymi – 4 szt., zamontowane na podeście w kabinie,

- radiotelefon przewoźny Motorola DM 4601e lub DM 4600 (lub równoważny) – 1 szt., zamontowany 
     w kabinie,

- latarka SURVIVOR LED EX-ATEX (lub równoważna) z ładowarkami samochodowymi – 4 szt., 
      zamontowane na podeście w kabinie,

- węże do motopomp i autopomp W 52-20ŁA COLOR (lub równoważne) – 10 szt.,

- węże do motopomp i autopomp W 75-20ŁA COLOR (lub równoważne) – 8 szt.,

- agregat prądotwórczy3-fazowy FOGO FH8000 6,4 kW 3⁓ / 4,0 kW 1⁓ (lub równoważny),

- drabina dwuprzęsłowa ZS 2100/3 (lub równoważna) zamontowana na dachu pojazdu,

- przetwornica VOLT 12 V 230 V 3000 W sinus (lub równoważna) z min. mocą 2500 W,

- CB radio.

- Warunki gwarancji i serwisu:

  - Gwarancja min. 24 miesiące.

  - Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku 
   polskim.

  - Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, w tym:

- karta pojazdu,

- wyciąg ze świadectwa homologacji,

- badania techniczne.

  - Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający.