Trzcinica, dnia 11.07.2022r.

RRS-VI.271.22.2022

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń małej architektury w ramach projektu 
pn. „Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych Gminy Trzcinica” w ramach operacji współfinansowanej z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.

- Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem dostawę z transportem (na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy) 8 zestawów urządzeń małej architektury (transport, rozładunek  i montaż), w skład 1 zestawu wchodzi:

1) Lampa parkowa solarna 1 sztuka, (moc paneli fotowoltaicznych min. 200W 12V, oprawa oświetleniowa 2 białe kule żarówka dookólna LED 2x8W, słup wysokość 4 m, stal oczynkowana ogniowo, kontroler 12V 10A, bateria min. 1x100AH 12V, fundament certyfikowany spełniajacy normę PN-EN 14991:2010),

2) ławka parkowa bezoparciowa 2 sztuki, wymiary urządzenia 0,56x0,64x1,59 m (+/- 0,02m), konstrukcja stalowa, malowane drewno, mocowana do podłoża

3) kosz na śmieci 1 sztuka, konstrukcja stalowa, obudowa okrągła drewno malowane, wys. 120cm, poj. min. 30 l,  mocowany do podłoża

4) stojak na rowery czteromiejscowy 1 sztuka, wykonany ze stali ocynkowanej wymiary dł. 133,5cm, szer. 46 cm, wys. 29 cm. (+/- 2cm)

Łączne zestawienie całości przedmiotu zamówienia z montażem w terenie:

| Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Lampa solarna | szt. | 8 |
| Ławki | szt. | 16 |
| Kosz na śmieci | szt. | 8 |
| Stojak na rowery | szt. | 8 |

2.   Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci tj.:

- Część 1 – dostawa i montaż 8 lamp parkowych solarnych o parametrach wskazanych w pkt 1

- Część 2 – dostawa i montaż 16 ławek, 8 koszy na śmieci i 8 stojaków rowerowych o parametrach wskazanych w pkt 1

- Zamawiający dla pełnego i jasnego przedstawienia Wykonawcom przedmiotu zamówienia zastosował opis parametrów technicznych, który należy traktować jako minimalne, wymaganie, które należy spełnić.

- W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia opisu wskazującego znak towarowy, patenty lub pochodzenie, Wykonawca sporządzając ofertę może przyjąć rozwiązania równoważne.

- Zamawiający dopuszcza dostawę wyrobów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od opisanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wybór jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku musi on przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, 
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

- Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane 
w bezpiecznych technologiach. Muszą spełniać wymagania norm UE, a produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości 
i spełniać wszystkie wymogi norm określonych prawem.

- Zakres przedmiotu zamówienia zobowiązuje Wykonawcę także do:

1) dostarczenia i montażu (zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu – zgłoszeniem robót budowlanych) przedmiotu zamówienia na terenie Gminy Trzcinica w nastepujących miejscach:

- Aniołka Pierwsza - plac zabaw - dz. nr 648

- Kuźnica Trzcińska - koło Domu Ludowego - dz. nr 174/1

- Laski przy boisku sportowym -  dz. nr 1170/15

- Pomiany - plac zabaw - dz. nr 142/2

- Smardze - plac zabaw dz. nr 96

- Trzcinica - przy kompleksie „Orlik“ - dz. nr 625/1

- Wodziczna - przy boisku sportowym - dz. nr 474/1

- Piotrówka plac zabaw - dz. nr 139/1

Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, rozładunku i montażu. Montaż polegać będzie na trwałym związaniem z gruntem.

2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy instrukcji, kart gwarancyjnych, wszelkich atestów i certyfikatów dopuszczających do stosowania dostarczonego wyposażenia.

3) odpowiedzialności za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe w czasie transportu, rozładunku  i montażu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą oraz uzgodnić jej termin z co najmniej 
24-godzinnym wyprzedzeniem.

- Na całość wykonanych dostaw Wykonawca winien udzielić gwarancji na okres zgodny 
z kartami gwarancyjnymi od producenta sprzętu oraz 2-letniej rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych dostaw.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 04.11.2022r.

- Termin płatności: 30 dni od dnia realizacji przedmiotu zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

12. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

13. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

15. Zamawiający informuje, że posiada zgłoszenia na budowę.

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

b) faxem: (62) 78 15 001

c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu:

### Ewa Mieszała, tel. (62) 78 15 010, e-mail: ewa.mieszala@trzcinica.com.pl

II. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 25.07.2022 r. do godz. 1100 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, parter, pok. 1 z dopiskiem „Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych Gminy Trzcinica”.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym 
         z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres e-mail: gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9.  nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

Wójt Gminy Trzcinica

/-/ Grzegorz Hadzik