Trzcinica 29.11.2022r.

RRS-V-6220.3.2022

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1, ust. 2  pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.                                2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku                                i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  247 ze zm. ),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego                       ( t.j. Dz. U.  z 2021r., poz 735 ze zm. ),

- § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a tiret siódmy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Ilony i Leszka Wieczorek, Rzetnia 80, 63-600 Kępno

postanawiam wyrazić opinię,

1) nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo – kwarcowych), ze złoża POMIANY IL zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 264 obręb Pomiany w miejscowości Pomiany”

2) Nałożyć warunki realizacji w/w przedsięwzięcia:

- Zdejmowanie nadkładu oraz rozpoczęcie prac eksploatacyjnych przeprowadzić w okresie    od 1 sierpnia do końca lutego.

- Eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

- Na terenie złoża nie prowadzić przerobu kruszywa.

- Na terenie zakładu górniczego nie przechowywać paliw i innych materiałów ropopochodnych.

- Sprzęt wydobywczy i transportowy tankować poza terenem złoża.

- Wszelkie czynności związane z utrzymywaniem we właściwym stanie sprzętu wydobywczego       i transportowego, obejmujące w szczególności naprawę lub wymianę części zużytych wskutek eksploatacji wykonywać poza terenem złoża.

- W przypadku braku możliwości przetransportowania sprzętu wydobywczego i transportowego w wyznaczone miejsca, ich naprawy prowadzić poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, w miejscu do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń                             do środowiska gruntowo-wodnego.

- Zakład górniczy wyposażyć w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne usuwać niezwłocznie                                     z wykorzystaniem sorbentów.

- Zachować pas ochronny od użytków leśnych o szerokości co najmniej 22 m.

- Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowczych (w szczególności tankowanie oraz wymianę oleju) należy wykonywać poza terenem zakładu górniczego;

- Tren zakładu górniczego, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażyć                        w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

- Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom;

- Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;

- W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu;

- Eksploatację złoża prowadzić odkrywkowo, systemem wgłębnym, bez użycia środków wybuchowych, a kruszywa naturalne bez odpompowywania wykopu;

- W obrębie złoża nie prowadzić przerobu kruszywa.

Uzasadnienie

W dniu 27.07.2022r. do Urzędu Gminy w Trzcinicy wpłynął Państwa Ilony i Leszka Wieczorek, Rzetnia 80, 63-600 Kępno, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo – kwarcowych), ze złoża POMIANY IL zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 264 obręb Pomiany w miejscowości Pomiany”

Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu                         ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.

W dniu 23.08.2022r. (data wpływu: 25.08.2022r.) pismem znak: ON – NS.7041.15.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor w Kępnie, ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno  stwierdził  że, dla przedsięwzięcia pn: „Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo – kwarcowych), ze złoża POMIANY IL zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 264 obręb Pomiany w miejscowości Pomiany”, nie jest właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust.1 pkt 2.

W dniu 08.09.2022r. pismem znak: PO.ZZŚ.2.435.241.2022.JS.2 Dyrektor   Zarządu Zlewni Wód w Kaliszu wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo – kwarcowych), ze złoża POMIANY IL zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 264 obręb Pomiany w miejscowości Pomiany” nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsiębiorstwo  na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, które zostały ujęte w niniejszej decyzji tj.

1. wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych    i załadowczych (w szczególności tankowanie oraz wymianę oleju) należy wykonywać poza terenem zakładu górniczego;

2. teren zakładu górniczego, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

3. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom;

4. prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych                         oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;

5. w czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu;

6. eksploatację złoża prowadzić odkrywkowo, systemem wgłębnym, bez użycia środków wybuchowych, a kruszywa naturalne bez odpompowywania wykopu;

7. w obrębie złoża nie prowadzić przerobu kruszywa.

W dniu 30.08.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał tutejszy organ do uzupełnień oraz wezwał do pozyskania od Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 21.09.2022r. Inwestor przedłożył wyjaśnienia, które niezwłocznie tutejszy Urząd przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                       w Poznaniu.

W dniu 29.08.2022r. pismem znak: WOO-IV.4220.1042.2022.GL.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię, iż dla przedsięwzięcia polegającego na . „Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo – kwarcowych), ze złoża POMIANY IL zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 264 obręb Pomiany w miejscowości Pomiany”, nie stwierdza potrzeby oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, które zostały ujęte                   w niniejszej decyzji tj.:

1. Zdejmowanie nadkładu oraz rozpoczęcie prac eksploatacyjnych przeprowadzić  w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.

2. Eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

3. Na terenie złoża nie prowadzić przerobu kruszywa.

4. Na terenie zakładu górniczego nie przechowywać paliw i innych materiałów ropopochodnych.

5. Sprzęt wydobywczy i transportowy tankować poza terenem złoża.

6. Wszelkie czynności związane z utrzymywaniem we właściwym stanie sprzętu wydobywczego                                       i transportowego, obejmujące w szczególności naprawę lub wymianę części zużytych wskutek eksploatacji wykonywać poza terenem złoża.

7. W przypadku braku możliwości przetransportowania sprzętu wydobywczego i transportowego w wyznaczone miejsca, ich naprawy prowadzić poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, w miejscu do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

8. Zakład górniczy wyposażyć w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne usuwać niezwłocznie z wykorzystaniem sorbentów.

9.Zachować pas ochronny od użytków leśnych o szerokości co najmniej 22 m.

Zgodnie z art. 85 ust.2 pkt 1 lit. b ustawy  dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 2373) wszystkie opinie                  tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinia  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Kaliszu  zostały uwzględnione w przedmiotowej decyzji ze wskazaniem wszystkich warunków i wymagań wskazanych we wspomnianych opiniach.

Podczas analizy przedsięwzięcia ustalono, że stron postępowania jest powyżej 10, w związku                    z powyższym wszystkie obwieszczenia były publikowane na BIP Gminy Trzcinica oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Wodziczna, Pomiany i Kuźnica Trzcińska oraz w na stronie BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń. Podczas całej procedury wydawania decyzji nie wpłynęła żadna uwaga oraz wniosek ze strony społeczeństwa.

W związku z prowadzonym postępowaniem przeanalizowano lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Ustalono,  że działka nr 264 obręb Pomiany nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono,                             że przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową                 ze złoża kruszywa naturalnego Pomiany IL, w granicach działek ewid. nr 264 obręb Pomiany, gmina Trzcinica, powiat kępiński. Powierzchnia złoża wynosi 1,99 ha, natomiast powierzchnia działek objętych wnioskiem 2,65 ha. Złoże posiada udokumentowane zasoby wielkości 267 530 Mg. Roczne wydobycie kopaliny wyniesie ok. 20 000 Mg, a czas eksploatacji złoża minimum 10 lat. Miąższość złoża wynosi od 7,2 do 7,7 m, średnio 7,4 m; grubość nadkładu średnio 1,85 m. Punkt piaskowy wynosi średnio 89,2 %. Złoże jest na całym obszarze suche. Eksploatacja będzie prowadzona systemem ścianowym lub ścianowo - zabierkowym z jednego poziomu eksploatacyjnego za pomocą koparki oraz ładowarki. Wydobyta kopalina będzie zbywana w postaci naturalnej, bez przerabiania co uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia. Odspojony spycharką od złoża nadkład, składowany będzie na tymczasowym zwałowisku w granicach obszaru górniczego i wykorzystany później do rekultywacji wyrobiska.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód, ani konieczności stosowania nośników energii, w tym energii cieplnej, poza paliwami niezbędnymi do napędu maszyn urabiających oraz środków transportu. Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że garażowanie,  tankowanie oraz naprawy sprzętu wydobywczego i transportowego będą się odbywały poza terenem złoża, w na terenie zaplecza socjalno-technicznego Wnioskodawcy. W przypadku braku możliwości przetransportowania sprzętu wydobywczego i transportowego w wyznaczone miejsca, wskazano aby ich naprawy prowadzić poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, w miejscu do tego przeznaczonym                    i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo wskazano, aby nie przechowywać paliw i innych materiałów ropopochodnych na terenie przedsięwzięcia. W k.i.p. wskazano, że w przypadku wystąpienia awarii sprzętu                             i ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych zostaną zastosowane sorbenty. W związku                  z powyższym w niniejszym postanowieniu zobowiązano Wnioskodawcę do wyposażenia zakładu górniczego w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych oraz niezwłocznego usuwania wycieków tych substancji                  z wykorzystaniem sorbentów. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku przenośnego sanitariatu, a następnie wywożone będą do oczyszczalni ścieków. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków technologicznych. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą naturalnie infiltrować w grunt. W związku z realizacją przedsięwzięcia woda będzie zużywana wyłącznie do celów socjalno-bytowych i zgodnie z k.i.p. będzie dostarczana w butelkach.

Uwzględniając kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w uzupełnieniu k.i.p. ustalono, że na etapie eksploatacji będą powstawać odpady bytowe i komunalne wytwarzane przez pracowników kopalni. Będą one gromadzone
w pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przy zastosowaniu wyżej wymienionych rozwiązań, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywne oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a i c oraz g ustawy ooś na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. oraz przedłożonych przez Burmistrza ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 370 m na południe i jest to zabudowa zagrodowa na działce nr ewid. 236 obręb Trzcinica. Źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą maszyny urabiające kopalinę: koparka, spycharka i ładowarka oraz pojazdy transportując kopalinę – maksymalnie 8 kursów samochodów ciężarowych dziennie. Kopalnia będzie pracowała tylko w porze dziennej, co ujęto w warunkach niniejszej opinii, celem ograniczenia uciążliwości akustycznych. Mając powyższe na względzie, a także poziom hałasu generowany przez koparki/ładowarki używane w górnictwie odkrywkowym oraz znaczną odległość od terenów podlegających ochronie akustycznej, zdaniem Regionalnego Dyrektora                  w związku z realizacją przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy związane z wydobyciem kopalin, procesy spalania paliw w silnikach sprzętu stosowanego do eksploatacji złoża – koparki, ładowarki i spycharki, które nie będą pracowały jednocześnie oraz w silnikach samochodów ciężarowych transportujących kruszywo. Zgodnie z k.i.p do wywozu kruszywa poza teren zakładu wykorzystane będą samochody ciężarowe wyposażone w plandeki, których będą przeciwdziałać pyleniu podczas wietrznych i suchych dni. Planuje się także podjęcie innych koniecznych działań a razie potrzeby np. zraszanie i utwardzanie dróg. Mając powyższe na względzie oraz liczbę maszyn i pojazdów wykorzystywanych na terenie kopalni nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, z informacji przedstawionych w k.i.p. oraz dostępnych w Rejestrze Obszarów Górniczych Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB (http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web, dostęp 14.10.2022r.) wynika, że najbliżej położone aktualne obszary górnicze zlokalizowane są w odległości 75 m na zachód (Pomiany III, powierzchnia ok. 1,9 ha) oraz 90 m na północ (Kuźnica Trzcińska II, powierzchnia ok. 1,9 ha). Mając powyższe na względzie oraz zakres planowanego przedsięwzięcia, zdaniem Regionalnego Dyrektora nie dojdzie do znaczącego kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś oraz do k.i.p. stwierdzono, że złoże Pomiany IL nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód podziemnych. Złoże znajduje się poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami górskimi oraz obszarami przylegającymi do jezior. Złoże od północy i zachodu graniczy z lasem. Zalesiona jest też południowa część działki,                  na której znajduje się złoże. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz nie będzie zlokalizowane                      na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych rozwiązań i eksploatacji zgodnie                           ze wskazanymi w opinii warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz przyjętą technologię planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. poz. 138)                w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji (na terenie kopalni nie będą wytwarzane ani składowane odpady                         i substancje niebezpieczne, toksyczne itp.) i stosowanych technologii (bez wykorzystywania materiałów wybuchowych) oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Ponadto z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie będzie ona wpływać na zmiany klimatyczne w skali globalnej. Przedsięwzięcie                     z uwagi na charakter, odporne będzie także na zmiany klimatu (w tym na opady deszczu, upał itp.), a w sezonie zimowym zapotrzebowanie na kruszywo jest niewielkie, w związku z czym przedsiębiorca może dostosować wydobycie w tym czasie, do panujących warunków klimatycznych.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci kruszywa naturalnego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.).  Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Teklusia PLH160017, oddalony o 10,5 km od przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, planowana kopalnia w części będzie zlokalizowana w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPdC-7A „Wieruszów”. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. W południowej części działki znajduje się las, który jest wyłączony spod planowanej eksploatacji kruszywa. Lasy znajdują się także w bezpośrednim sąsiedztwie od kierunku zachodniego oraz przez drogę gruntowną od kierunku północnego. W uzupełnieniu k.i.p. wnioskodawca wskazał, że z informacji uzyskanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych docelowa wysokość drzew wynosi 22 m i taką szerokość pasów będzie zachowana co uwzględniono w nałożonych warunkach. W celu ochrony ptaków lęgowych nałożono w niniejszej opinii warunek zdejmowania nadkładu oraz rozpoczęcia prac eksploatacyjnych poza okresem lęgowym ptaków. Dla większości ptaków krajobrazu rolniczego okres lęgowy przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono chronionych lub rzadkich gatunków roślin. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi               w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji                na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność                    i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich                      lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia                 nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty                            i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony                        ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                 w Kaliszu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Trzcinica.

Wójt Gminy Trzcinica

/-/ Grzegorz Hadzik

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Ilona i Leszek Wieczorek, Rzetnia 80, 63-600 Kępno

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu

4. Strony postępowania /obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach, BIP Gminy Trzcinica, tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica/

5.  a/a