ZNAK SPRAWY    341/14/10

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  29 stycznia 2004 roku  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  na Budowę kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinicy , budowa budynku  biurowo-magazynowego  na oczyszczalni ścieków w m. Laski,

Z a t w i e r d z i ł , d n i a   2010-12-22

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Hadzik

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki.

Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono:

w BZP  w dniu .................  numer ogłoszenia  ......................................

na stronie internetowej zamawiającego	–    ........................  2010 r.

na tablicy zamawiającego			–    .......................... 2010 r.

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH      WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

1.  Zamawiający 	:  Gmina Trzcinica , 63-620 Trzcinica ul .Jana Pawła II 47

woj. wielkopolskie tel. (062) 7815000

2.  Przedmiot zamówienia : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinicy, budowa budynku  biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski,

3.  Lokalizacja  :    Trzcinica, laski

Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Rozdział I. 	Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami.

Rozdział II.	Przedmiar robót

Rozdział III       Specyfikacja Techniczna Wykonania  i Odbioru Robót

Rozdział IV 	Projekt  umowy.

Informacje ogólne :

1.Wykonawca  powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

2.Ofertę może złożyć Wykonawca  , który uzyskał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od Zamawiającego .

3.Wykonawca  ma prawo złożyć tylko jedną ofertę – propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych w ofercie nie będą brane pod uwagę.

4.Załączniki do Rozdziału I  powinny być kompletne,  wypełnione przez oferenta  ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji.

Oferent przed złożeniem oferty powinien  uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Gmina Trzcinica  ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica tel. 62 7815000, fax 62 7815001
Autor informacji: Komisja Przetargowa   Informację wprowadził: Bronisław Zataj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinicy, budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski,

w m. Laski – II etap

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych z (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art.36 ust. 1 pkt. 1 Pzp) 
Gmina  Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica ,woj. wielkopolskie

Telefon: 627815000,Fax: 627815001

Internetowy adres: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

e-mail: gmina@trzcinica.nowoczesnagmina.pl

Regon : 250854926   NIP : 619-99-23-45

II.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA (art.36 ust.1 pkt.2 Pzp.)
Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro i nie przekraczającą tzw. progów unijnych.

III.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl, a także na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 6  lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza: bezpłatny.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (art. 36 ust. 1 pkt. 3 Pzp)

1. Przedmiotem zamówienia jest : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinicy, budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski,

CPV 45 00 00 00 -7      Roboty budowlane

CPV 45 30 00 00 -0      Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45 40 00 00 -1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45 30 00 00 -3      Roboty instalacji elektrycznych

2. Budynek biurowo-magazynowy na oczyszczalni ścieków w  m. Laski

  - pow. zabudowy – 43,85 m2

  - kubatura – 152,40 m3

  - pow. użytkowa - 33,10 m2

- zakres  ławy betonowe zbrojone 4 fi 12 i strzemiona fi 6 co 30 cm beton B 20 ściany fundamentowe bloczek M-6 gr. 25 cm powyżej pustak ceramiczny gr. 25 cm z ociepleniem styropian 8 cm , ścianki działowe gr. 12 cm cegła dziurawka, więźba dachu o ustroju krokwiowym pokrycie blacha trapezowa, posadzka z płytek ceramicznych, stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana, tynki wewnętrzne kat. III 2-krotnie malowane farbą emulsyjną, zewnętrzne mineralne cienkowarstwowe.

3. Modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica

  - pow. zabudowy – 298,30 m2

  - kubatura –  1121,60m3

  - pow. użytkowa - 264,49 m2

- zakres robót technologicznych – wymiana pomp w studni, demontaż hydroforów, aeratorów i odżelaziaczy,  demontaż zestawu hydroforowego, remont kotłowni i montaż w nim agregatu prądotwórczego typ Fogo FI75 , montaż zestawu do chlorowania, remont hali technologicznej, chlorowni, magazynu pomieszczenia konserwatora, szatni i wc, montaż aeratora i zbiorników filtracyjnych ze złożem kwarcowym z wkładką filtracyjną z granulowanej masy katalitycznej, montaż całej armatury rurociągów ze stali nierdzewnej, montaż pełnej automatyki sterowania pracą stacji i awaryjnego informowania poprzez transmisję GPRS za pomocą modemu MT 101,  budowa zbiornika wyrównawczego o poj.- 100 m3

- zakres robót elektrycznych – wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z rozdzielniami, montaż instalacji odgromowej na budynku hydroforni, oświetlenia , ogrzewania – piece akumulacyjne, doprowadzenie kabli zewnętrznych do pomp w studniach oraz zbiornika wody i odstojnika wód popłucznych

- zakres robót budowlanych -  wymiana pokrycia dachowego na blachę trapez T - 326,20 m2 wraz z izolacją termiczną rynnami i rurami spustowymi, wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne, posadzki z płytek gresowych –  248,29m2 , okładziny ścian płytkami ceramicznymi – 294,61 m2 , fundament pod zbiornik – 36,00 m2 , wymiana stolarki drzwiowej.

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz.759) . Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) - art. 30 ust. 1.

4. Szczegółowy zakres określa :

-   dokumentacje   projektowe

( dostępna w siedzibie Zamawiającego pok.6 w godz. 8:00 do 15:00) lub na stronie internetowej

http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót

- wzór umowy

5. Wymagany okres gwarancji:

na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, co oznacza, że zamontowane urządzenia techniczne muszą również posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję jakości z terminem przybycia serwisu w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia o awarii.

6. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, zapoznanie się z: ogólną specyfikacją techniczną, projektem budowlanym weryfikacja przedmiarów robót - załączone przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną dla oferenta , winien sam  przygotować przedmiar robót) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania Umowy. Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również z przedmiarami robót oraz ogólnymi specyfikacjami technicznymi (w załączeniu), wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót,

7.  WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzającym zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji

2.. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić

będzie  również :

-  organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

-  zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,

-  nadzór nad mieniem ,

-  utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia  robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,

-  natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w  trakcie realizacji robót

- .należy wliczyć do ceny  koszt uzgodnień ,badań i opinii, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zużycia wody i energii elektrycznej, opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

-  zapewnienie obsługi geodezyjnej, dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.)  i inwentaryzacji geodezyjnej w postaci map (3 egz.),

-  czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne

-  ubezpieczenie budowy

8. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust.3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62,poz.628 z późniejszymi zmianami).Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.

9. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.

10. Wszystkie nazwy materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

11. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji autorskiego biura     projektów oraz zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

12. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski .

8.  WYMAGANIA  DODATKOWE

1. Wykonawca winien przedstawić harmonogram robót obejmujący cały zakres rzeczowo-finansowy zamówienia w rozbiciu na poszczególne składnik

2. Przejecie placu budowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie zawartym w umowie.

3. Wykonawca robót musi odpowiadać za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zawartą w dokumentacji specyfikacją techniczną wykonywania  i odbioru robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zgodnie ze sztuką  budowlaną.

4. Do wykonania robót mogą być użyte wyłączne materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz PN przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

6. Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne próby i odbiory oraz przedstawić badania z wynikiem pozytywnym, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 3 egz. wraz z pozwoleniem na użytkowanie hydroforni w m. Trzcinica oraz budynku biurowo-magazynowego w m. Laski oraz  atesty na wbudowane materiały wraz ze świadectwem energetycznym dla budynków.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Oferty zawierające rozwiązania równoważne (art.29 ust.3). – Jeżeli w materiałach przetargowych pojawiają się nazwy handlowe lub wskazywani są producenci określonych urządzeń bądź materiałów budowlanych, to tylko w celu określenia wymogów zamawiającego odnoście parametrów technicznych i parametrów użytkowych tych urządzeń i materiałów. Oferenci mogą w kalkulacji przyjąć zastosowanie innych materiałów równoważnych – o parametrach nie gorszych niż parametry urządzeń i materiałów wymienianych w materiałach przetargowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt. 4 Pzp.)

Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10. 2011 r

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust.1pkt.5 Pzp)
1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej czytaj: PZP) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu oceny spełnienia warunków w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy PZP:

2.1. Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca przedstawi w załączonej ofercie następujące dokumenty:

2.1.1 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania przez wykonawcę szczególnie specjalnych uprawnień;

2.1.2 W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegające na budowie, modernizacji lub rozbudowie hydroforni wraz z technologią tożsamą lub zbliżoną z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości robót co najmniej 1.200 000 zł brutto oraz 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie budynku  biurowo-magazynowego  tożsamą lub zbliżoną z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości robót co najmniej 80 000 zł brutto.

2.1.3 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

dysponują przy realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:          • konstrukcyjno-budowlanej,

• instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

wpisani do właściwej izby inżynierów budownictwa o doświadczeniu zawodowym co najmniej 5 lata jako kierownik budowy na podobnych robotach.

Oświadczenie, że osoby - kierownicy robót, wskazani w wykazie którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia określone odrębnymi przepisami;

2.1.4 W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 zł.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

4. WYKAZ OŚWIACZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTRACZYC WYKONAWCY

W NINIEJSZYM  POSTEPOWANIU

1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- formularz oferty zał. (nr 1)

- formularz  cenowy zał. (nr 1a)

- dowód wpłacenia wadium

- oświadczenia  zgodnie z art. 22 ust.1 (zał. nr 2)

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1  ustawy,

- oświadczenie zgodnie z  art. 24 ust.1 (zał. nr 6)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 (zał. Nr 6a)

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- wykaz wykonanych w okresie 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegające na budowie, rozbudowie modernizacji hydroforni  wraz z technologią tożsamą lub zbliżoną z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości robót co najmniej 1.200 000 zł brutto oraz 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie  budynku biurowo-magazynowego  tożsamą lub zbliżoną z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości robót co najmniej 80 000 zł brutto. (wg załącznika nr 3 do siwz ) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności • konstrukcyjno-budowlanej

•  instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, ,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

wpisani do właściwej izby inżynierów budownictwa o doświadczeniu zawodowym co najmniej 5 lata jako kierownik budowy na podobnych robotach.. (zał. nr 5) Wykonawca złoży oświadczenie, ze w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, (zał. nr 4)

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 zł.

- zaparafowany na każdej stronie projekt umowy  przedstawiony w Załączniku nr 7 ,

- pełnomocnictwo – oryginał (w przypadku ubieganie się wspólnie wykonawców)

Uwaga: Na etapie składania ofert nie należy załączać do oferty kosztorysu ofertowego , będzie wymagany

przed podpisaniem umowy.

Uwaga. Wykonawca w myśl art.26 ust.2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

(w przypadku dokumentu  wystawionego  w okresie wcześniejszym, wymagane jest potwierdzenie przez organ wydający dokument  w wymaganym wyżej terminie, że stan prawny wykazany w załączonym dokumencie jest aktualny)

Dokumenty  należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty  należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503, z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1). Składając ofertę wspólnie  przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta,

- wykaz wykonanych robót budowlanych,

- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy,

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy,

- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego,

- dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

2). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4). Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 228, poz. 1817).

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Nie żąda się dokumentów.

VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (art.36  ust.1 pkt. 7 Pzp )

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż:  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Uwaga: Za termin dostarczenia prośby o wyjaśnienie treści SIWZ przyjmuje się termin, w którym zamawiający prośbę otrzymał, tzn. termin , w którym prośba o wyjaśnienie treści SIWZ znalazła się w posiadaniu zamawiającego (oryginał pisma).

2.Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej na której publikowana jest specyfikacja  treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez źródeł  zapytania oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom którzy pobrali specyfikacje u zamawiającego. Odpowiedz udzielona przez zamawiającego, zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej,  jest jednoznaczna z wprowadzeniem zmian do dokumentów przetargowych.

3.Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się w niniejszym postępowaniu drogą elektroniczną  .

4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

5.Do udzielania wyjaśnień i informacji

– Bronisław Zataj 62 7815007

IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM(art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp)
       Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 30 000,00 zł.

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych ).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.

Wykonawca wnosi wadium  w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na rachunek bankowy Zamawiającego

SGB 24  20 1610 1188 0018 6892 2000 0002

z adnotacją - „wadium – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinicy, budowa budynku biurowo-magazynowego  na oczyszczalni ścieków w m. Laski,”  przed upływem terminu składania ofert

-  tj. tak aby przed otwarciem ofert wadium znajdowało się na rachunku Zamawiającego.

Wadium może być wniesione (art.45 ust.6) w jednej lub kilku następujących formach:

− w pieniądzu,

− w poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK-u, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym,

− gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

− w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 .XI. 2000r..

Kopia potwierdzająca wniesienie wadium winna być dołączona do oferty.

Wadium w innej formie niż w pieniądzu można: składać w kasie Urzędu Gminy w Trzcinica (czynnej

w godz.8.00– 15.00 ) najpóźniej w terminie składania ofert, lub dołączyć oryginał wadium do oferty (w sposób umożliwiający wypięcie i przekazanie do kasy).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Brak wyszczególnienia powyższych przesłanek w gwarancji oznacza, że wadium nie wniesiono zgodnie z wymogami Pzp.

Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art.46 pzp.

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza ,  z

zastrzeżeniem  pkt 4 nin. rozdziału

2) Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu umowy w/s niniejszego zamówienia .

3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami (wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane)  pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku  oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami temu  Wykonawcy :

1) który  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, których Zamawiający żąda  w SIWZ (art. 25 ust.1ustawy PZP) czy  pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie;

2)  którego oferta została wybrana, lecz :

a)  odmówi on  podpisania umowy  na warunkach określonych w ofercie ,

b)  nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)  po jego stronie leżą przyczyny,  dla których zawarcie umowy  stanie się niemożliwe .

Przedłużenie terminu ważności wadium

1)  Zamawiający może zwrócić się  do Wykonawców z wnioskiem  o przedłużenie okresu ważności oferty a

tym samym o  przedłużenie terminu ważności wadium lub wniesienie nowego na  przedłużony  okres

ważności oferty.

2) Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie tego wykonawcy , którego oferta zastała wybrana jako najkorzystniejsza.

3) Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie  terminu związania ofertą , wnioskowaną przez Zamawiającego ( art.85 ust.3 ustawy PZP), nie  powoduje utraty wadium.

4) Zamawiający  zażąda w wyznaczonym terminie  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu je zwrócono,  jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta  zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ( art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)

1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia składania ofert  (art. 85 ust. 1 pkt 1    uPzp.)

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium.

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu  ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

XI. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY( art. 36 ust. 1 pkt. 10 Pzp)

Oferta winna być sporządzona wg wzoru na FORMULARZU  OFERTY,  stanowiącym - załącznik nr 1 do specyfikacji oraz zał. nr 1a

Ofertę  należy sporządzić  w języku polskim, z zachowaniem  formy  pisemnej pod rygorem  nieważności.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz  przepisami  prawa.

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego i oznaczona „oferta przetargowa –„   Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica – modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica, budowa budynku  biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski. ” , nie otwierać przed…….2011 roku  godz.10:00.Na kopercie  należy dodatkowo  napisać nazwę i adres  wykonawcy

Wszystkie zapisane  strony  oferty  powinny być kolejno ponumerowane .Strony te powinny być   parafowane przez osobę podpisująca  ofertę  zgodnie z  treścią dokumentu  określającego status prawny Wykonawcy lub z treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod  warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu  składania ofert

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER (art.  36 ust. 1 pkt   11 Pzp)

1.Oferty należy składać w terminie do 24.01.2011 r. do godz. 10:00 w  Urzędzie Gminy  Trzcinica ul. Jana Pawła II 47  pok. nr 1

2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi 24.01.2011 r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń  Urzędu Gminy  Trzcinica ul. Jana Pawła II 47. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do pok. nr 1 w Urzędzie Gminy Trzcinica.

3.Bezpośrednio  przed otwarciem ofert zamawiający  poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.

4.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych w ofertach, właściwych dla przedmiotowego postępowania.

5. Oferty złożone po terminie  zwraca się bez otwierania po upływie terminu  przewidzianego ma  wniesienie protestu. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie  zwrócone wykonawcy.

W toku badania i  oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY( art. 36 ust. 1 pkt. 12 Pzp)

1.  Przygotowując ofertę, wykonawcy mają obowiązek szczegółowo  zapoznać się z projektem budowlano – wykonawczym oraz dokonać oględzin przyszłego terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wycenić cały przebieg robót budowlanych oraz przewidzieć wszystkie okoliczności mające jakikolwiek wpływ na realizacje robót oraz cenę oferty.

Przekazane wraz ze SIWZ przedmiary robót służą jedynie do celów informacyjnych. Zamawiający dopuszcza (na odpowiedzialność Wykonawcy) obliczenie ceny oferty w oparciu o przekazane przedmiary robót.

2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. powinna obejmować wszystkie koszty robocizny, materiałów, sprzętu, koszty wszelkich narzutów i doliczeń. W cenie tej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zadania, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a w szczególności:

− urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz jego likwidacji po zakończeniu budowy,

− doprowadzenie niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy,

− ubezpieczenia robót,

− odszkodowanie za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,

− dozorowania budowy,

− zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

− pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia

−  opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

3.Ceny jednostkowe winny też uwzględnić wykonanie wszelkich innych robót i czynności leżących po stronie wykonawcy.

4.Wprowadzenie  przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie i ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych  pozycjach  kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji  kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

5.Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie cen jednostkowych dla danej pozycji przez ilość jednostek.

6.Wykonawca zsumuje wartość wszystkich pozycji. Zsumowana wartość stanowić będzie wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć podatek VAT. Wartość netto plus wartość podatki VAT stanowić będzie wartość brutto tj. cenę oferty.

7.Wszelkie ceny należy podawać z dokładnością do jednego grosza.

8.Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem vat) należne wykonawcy za realizacje całości przedmiotu zamówienia w  wymaganym terminie.

9.Cena może być tylko jedna

10.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy i nie będą podlegały  zmianom.

11.  Instrukcja sporządzenia kosztorysu :

1) Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na wszystkie roboty i dostawy wymienione w ślepych kosztorysach. Ceny jednostkowe winny ujmować koszty robocizny, materiałów, sprzętu, koszty wszelkich narzutów i doliczeń.

2) Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie cen jednostkowych dla danej pozycji przez ilość jednostek.

3) Wykonawca zsumuje wartości wszystkich pozycji. Zsumowana wartość stanowić będzie wartości netto.

Do wartości netto należy doliczyć podatek VAT. Wartości netto plus wartości podatku VAT stanowić będzie wartości brutto tj. cenę oferty.

4) Wszelkie ceny należy podawać z dokładnością do jednego grosza. Ewentualne upusty należy uwzględnić w cenach jednostkowych. Niedopuszczalne są upusty od wartości końcowej.

5) Po doliczeniu podatku VAT kosztorys musi opiewać na kwotę końcowa zgodna z cena oferty.

Ze względu na to, że niniejsza inwestycja przewidziana jest do dofinansowania z różnych źródeł  (Unii Europejskiej PROW, WFOSiGW) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i załączyć do umowy uproszczony

Kosztorys ofertowy.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić według następujących zasad:

- na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego oprócz nazwy zadania należy podać dane   wyjściowe do kosztorysowania, stanowiące podstawę do obliczenia cen jednostkowych  (tj. stawkę robocizny kosztorysowej,  % kosztów zakupu,  % kosztów pośrednich i od czego  liczony, % zysku i od czego liczony).

- wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową, podstawę wyceny z wyszczególnieniem robót , ilość  i wartość robót.

- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie  robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk. Podane ceny jednostkowe nie mogą ulec podwyższeniu w czasie realizacji zamówienia.

- kosztorys ofertowy dla każdej części musi posiadać:

a) zbiorcze zestawienie materiałów z podaniem nazwy materiału, jednostki miary, ceny  jednostkowej , ilości i wartości materiału,

b)  zbiorcze zestawienie sprzętu  z podaniem ceny jednostkowej tabelę elementów scalonych

Ponadto dla całości inwestycji  należy sporządzić zbiorczą tabelę elementów robót obejmującą koszty wykonania poszczególnych części zamówienia.

Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE( art. 36 ust.1 pkt. 13 Pzp)

1.Przy wyborze  oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena oferty brutto – znaczenie 100%

- punktacja będzie przyznawana poprzez wyliczenie  matematyczne wg wzoru:

najniższa cena oferty

---------------------------    x 100 % x 100pkt

cena oferty badanej

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. ZASADY ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zamawiający wybierze ofertę spośród nie odrzuconych która otrzyma od komisji  przetargowej najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

2.Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

3.O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i złożyli oferty.

4. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający sprawdzi, czy oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy),  dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą wykonawcy zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Jeżeli  wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jego oferta musi zostać odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy) .

W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od wykonawców. Określi, zatem które oferty zostaną odrzucone, czy postępowanie musi być unieważnione.

Zamawiający odrzuca ofertę (art.89), jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawa;

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

4) zawiera rażąco niska cenę (patrz art.90) w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawierającą nazwę i adres zwycięzcy przetargu oraz uzasadnienie wyboru oferty, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację) zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieści na tablicy ogłoszeń  oraz na stronach internetowych Zamawiającego.

Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, (w przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert – wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia; w przypadku unieważnienia postępowania po terminie składania ofert – wykonawcom, którzy złożyli oferty)  zamieści na tablicy ogłoszeń zamawiającego i  na stronach internetowych Urzędu Gminy w Trzcinicy.

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH  ,JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA  UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO(art.36 ust.1 pkt 14)

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz   danych zawartych w ofercie.

3. W terminie przed podpisaniem umowy wykonawca, którego ofertę wybrano winien dopełnić następujących  formalności

1) dostarczy Zamawiającemu pełne kosztorysy ofertowe uproszczone wraz z tabelami elementów scalonych  zestawieniem R,M,S - na cenę końcową zgodna z ceną oferty,

2)  przedstawi Zamawiającemu wypełnione Zestawienie Rzeczowo – Finansowe według wzoru określonego w umowie o dofinansowanie  inwestycji z funduszy europejskich – dokument do odebrania u zamawiającego,

3)  dostarczy kserokopie uprawnień wraz z przynależnością  do właściwej izby inżynierów budownictwa  - kierowników budowy,

4) przedstawi  polisę od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na sumę  ubezpieczeniową nie mniejszej niż kwota 1.000.000 zł.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY(art.36 ust.1 pkt.15 Pzp)

Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Zamawiający nie wyraża zgody  na wnoszenie zabezpieczenia w formie określonej w art.148 ust.2 Prawa zamówień publicznych

XVII.OGÓLNE WARUNKI UMOWY ( art. 36ust.1 pkt. 16 pzp)

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7

2. Zmiana  postanowień  umowy  może  nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

1) konieczności zlecenia prac dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

2) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań projektowych niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają;

4) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

5) zmiany nazwy zadania;

6) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych;

7) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia);

9) zmiany urzędowej stawki VAT;

10) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

11) zaistnienia przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

XVIII.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJE WYKONAWCOM (art.36 ust.1 pkt. 17 Pzp)

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)  odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem ,

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VIII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Kopię odwołania Zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej – http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16.Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XIX.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp)

Nie dopuszcza się  składania  ofert częściowych

XX.INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

( art. 36  ust. 2 pkt 2 Pzp)

Nie przewiduje się

XXI.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJACYCH  (art. 36 ust. 2 pkt. 3 Pzp)

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących  nie więcej niż  50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień..

XXII.OFERTY WARIANTOWE (art.36 ust, 2 pkt. 4 Pzp)

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 2 pkt. 5 Pzp)

Adres strony internetowej http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl,

Adres poczty elektronicznej : gmina@trzcinica.nowoczesnagmina.pl

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W ROZLICZENIU POMIEDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ  (art.36 ust. 2 pkt. 6 Pzp)

Rozliczenie za wykonanie robót będzie odbywać się w walucie polskiej PLN.

XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM  AUKCJI   ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA (art.36 ust. 2 pkt. 7 Pzp)

Nie przewiduje się.

XXVI. WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(art.36 ust. 2 pkt.8 Pzp)

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca.

XXVII. PODWYKONAWCY ( art. 36 ust.  4 i 5 Pzp)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W celu wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom należy wypełnić Załącznik nr 1  formularz  oferty pkt. 8.

XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem  dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania)  oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

d) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.