#### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

## CZĘŚĆ  OPISOWA

- Zakres  rzeczowy

- Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych

- Elementy  terenu  budowy  mogące  stwarzać  zagrożenie

- Informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas              realizacji  robót

- Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót.

- Informacja  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników

- Określenie  sposobu  przechowywania, przemieszczania  materiałów,   substancji

oraz  preparatów  niebezpiecznych  na  terenie  budowy.

- Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom

- Miejsce  przechowywania  dokumentów  związanych  z  realizacją  obiektu

INFORMACJA                                                                                           DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

## CZĘŚĆ  OPISOWA

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  opracowana  została                         na  podstawie   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23.06.2003                                   (Dz.U. 03.120.1126  z  10.07.03)  w/w. informacja  opracowana  została  na  podstawie  projektu  budowlano-wykonawczego  p.n.” Budowa  wodociągu  przesyłowego                                    z  m. Trzcinica  do m. Piotrówka  z  przepompownią  wody  w   Siemionka

oraz  modernizacją  hydroforni  w  Piotrówce ” gm. Trzcinica  i  zawiera:

- Zakres  rzeczowy

Zakres  rzeczowy  podzielono  korelujące  ze  sobą  wersje  realizacyjne  A i B

Wersja  A – dostawa  wody  w  ilości  2/3 potrzeb  z  wodociągu  Trzcinica  i  1/3  potrzeb  z  pracy  ujęcia  w  Piotrówce  z  mieszaniem  wody  z  zbiorniku  stal. ( 4,50 m                           V = 50,0 m3  konstrukcji  pionowej

1)  rura  PVC ( 160 – PN 10  SDR 26  gr. ścianki  6,2 mm		mb.	2223,0

2)  rura  PVC ( 110 – PN 10  SDR 26  gr. ścianki  4,2 mm		mb.	2991,0

3)  rura  PVC (   90 – PN 10  SDR 26  gr. ścianki  4,3 mm		mb.	  343,0

4)  przewierty – r.stal. ( 250					 szt. 1/ mb.	      8,0

przekop – r. PE ( 250/14,9mm					mb           30,0

przewierty – r.stal. ( 150					 szt. 1/ mb.	      7,0

5)  przekopy – r.stal. ( 250					 szt. 5/ mb.	    26,0

przekopy – r.stal. ( 150					 szt. 2/ mb.	      8,0

6)  rura  PE ( 32/25						      mb./szt   307,0/10

7)  rura  PE ( 25/20						       mb./szt    70,0/9

8)  montaż  przepompowni  wody “ON LINE”  w  komorze  pompowej

z  zastosowaniem  zestawu  pompowego

Q = 18,0 -  36,0 m3/h

H = 40,0 -  25,0 m  sł.w.

N = 1,5 kW x   4   szt/w  tym  1 pompa  czynna

rezerwowa)  z  C.O.W.  oraz  modemem   GSM     kpl.     1

- montaż  zbiornika  stal.  ( 4,50  V = 50 m3  konstrukcji  pionowej                                          z  fundamentem  żel. bet.  i  izolacją  termiczną   (w  br. budowlanej)    kpl    1

10)  przebudowa  hydroforni  w  Piotrówce  z  dobudową  pompowni  II0

-   pompy  wirowe   pompy  50 PJM 140	szt.  2

Q  =     9,0  -  18,0 m3/h

H  =   24,0  -  18,0 m sł.w.

### N  =   2,2 kW

oraz  rozbudową  chlorowni						        kpl     1

11)  wymiana  pomp  głębinowych  na  typ  G.A.2.19.  			        szt.     2

-  wersja B   -    dostawa  wody  w  pełnej  zapotrzebowanej  ilości  z  sieci  wodociągowej

Trzcinica

tylko  pkt. 1 - 8

# Kolejność  realizacji:

Kolejność  wykonawstwa  przedstawić  się  winna  następująco:

- w  pierwszej  kolejności  zakres  pkt. 1 – 8

- w  dalszej  kolejności  w  zależności  od  podjętej  decyzji  przez  inwestora                    pkt. 9 – 11  i  tak:

  - roboty  rozpocząć  należy  od  wcinki  do  rurociągu  istniejącego  w  Trzcinicy

  - sukcesywne  geodezyjne  wytyczenie  trasy  z  usytuowaniem  miejsc  występowania  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą (w  szczególności  z  kablami  telekomunikacyjnymi  i  rurociągami  gazu)

  - odcinkowy  maksymalnie  300 – 350 m  montaż  rurociągu  z  wykonaniem  prób  hydraulicznych,  inwentaryzacją  powykonawczą  i  zasypem.

  - montaż  przepompowni  sieciowej  winien  nastąpić  najpóżniej  po  montażu  sieci  do  węzła   rozgałężnego  w  Jeleniej  Głowie

  - wykonanie  prac  związanych  z  rozbudową  hydroforni  i  pozostałą  infrastrukturą  w  Piotrówce

  - rozruch  końcowy  i  przekazanie  do  eksploatacji  wraz  z  wykonaniem  prób  jakościowych  fizyczno – chemicznych  i  bakteriologicznych  wody  przekazywanej  do  eksploatacji.

- Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych

na  terenie  objętym  niniejszym  terenem  inwestycyjnym  znajdują  się:

- sieć  wodociągowa  z  przyłączami

- kable  telekomunikacyjne

- kable  energetyczne

- nieczynna  linia  PKP – jednotorowa

- rowy  melioracyjne

- rurociągi  gazu (2  równoległe  rury)

- uzbrojenie  nadziemne

- droga  powiatowa  jezdnia  asfaltowa

- drogi  gminne  -  jezdnia  asfaltowa , brukowa  i  ziemne  utwardzone

- Elementy  terenu  budowy  mogące  stwarzać  zagrożenie

W  myśl § 6  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003r. (Dziennik Ustaw 03.120.1126. z 10.07.2003r).

Zagrożenie  związane  ze  szczególnym  niebezpieczeństwem  zagrażającym  bezpieczeństwu  lub  zdrowiu  pracowników  wystąpić  może  w  n/w.  zakresie  robót:

- Przy  pracach  ziemnych – sprzętem  mechanicznym  w  pobliżu  linii  energetycznych  (§6; 1k)

- Przy  pracach  związanych  z  wykonywaniem   przewiertów  poziomych  (§6 ; 6b).

- robotami  ziemnymi  związanymi  z  przemieszczeniem  i  zagęszczeniem  gruntu

(§ 6; 9a)

- Informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  obiektu.

a)  ewentualne  zagrożenie  wystąpić  może  podczas  prac  i  przejazdów  koparką

z  podniesionym  organem  roboczym  ,  pod  liniami  energetycznymi.

- niebezpieczeństwo  wynikać  może  również  z  braku  właściwej  obsługi  sprzętu

stosowanego  do  wykonywaniu  przewiertów

- zagrożenie  wystąpić  może   również  z  nie  zachowania  ostrożności  operatora  sprzętu  użytego  do  zasypu  względnie  obsługi – pracowników – praca  bez  stosowania  sprzętu  ochronnego  przy  zagęszczaniu  gruntu.

Zakres  zagrożenia  występuje  na  całej  długości  sieci.  Szczególną  ostrożność  zachować  należy  przy:

-   przekopie  pod  rurociągami  gazu.

Dokonać  należy (pod  nadzorem  W.O.Z. GAZ.)  odkrywki  rurociągów – ustalając

faktyczną  głębokość  zalegania  i  średnicę  rurociągów.

-  przekraczaniu  kolizji  z  kablami  telekomunikacyjnymi.

- Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót.

Wydzieleniu  poprzez  ogrodzenie  i  odpowiednie  oznakowanie  tablicami  informacyjnymi  i  ostrzegawczymi  podlega  teren  bezpośrednio  związany  z  wykonywaniem -   przewiertów.

Zwraca  się  uwagę  wykonawcy, że  na  całej  długości  trasy  wodociągowej  występuje  zagrożenie  dla  utrzymania  ruchu  publicznego  stad  w  okresie  zmroku  i  nocy  otwarte  wykopy   zabezpieczone  winny  być  taśmą   a  czoła  wykopów również  barierkami  oraz (szczególnie  na  odcinkach  pobocza  dróg)  oświetlone.

Roboty  prowadzone  winny  być  w  sposób  zabezpieczający  przejazd  i  dojazd  do  poszczególnych  posesji  (w  tym  w  szczególności  karetkami  pogotowia, straży  pożarnej, policji)

- Informacja  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników

Kierownik  budowy  winien  zapoznać  się  z  § 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003r. (Dziennik Ustaw 03.120.1126)- ponadto  zobowiązany  jest  przeprowadzić  szkolenie  stanowiskowe  przed  przystąpieniem  do  robót  dla  pracowników  fizycznych  związanych  z  realizacją  obiektu – w  tym  gdzie  wystąpić  może  szczególne  zagrożenie   (pkt. 3  oraz  pkt. 4)).

Założenie  ogólne  zakłada  że  wszyscy  pracownicy  wykonawcy  posiadają:

- aktualne  zaświadczenie  o  stanie  zdrowia

- aktualne  szkolenie  w  zakresie  BHP, a  operatorzy  sprzętu  mechanicznego     posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe

7.  Określenie  sposobu  przechowywania, przemieszczania  materiałów, substancji

oraz  preparatów  niebezpiecznych - na  terenie  budowy.

Dla  realizacji  zadania  objętego  niniejszą  inwestycją

– nie  występują  materiały  niebezpieczne.

Tym  niemniej  teren  zaplecza  budowy  winien  być   ogrodzony, oznakowany                        i  oświetlony  w  okresie  zmroku  i  nocy.

Odrębnemu  zabezpieczeniu  i  wydzieleniu  podlega  miejsce   składowania                                      i  magazynowania  paliwa  dla  pracy  sprzętu  mechanicznego.

8.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom

W  celu  zapobieganiu  niebezpieczeństwu  wynikającemu  podczas  prac -  gównie                       w  strefie  szczególnego  zagrożenia  należy:

- sprawdzić  sprawność  techniczno - ruchową  zastosowanego  sprzętu  mechanicznego – łącznie  ze  sprawdzeniem  danych  (uwagi  wynikających  z  ewentualnych  badań   technicznych.)

- sprawdzić  atesty  lin  stalowych  używanych  na  budowie  i  ich  aktualny  stan  techniczny

- dostosować  się  do  ewentualnych  uwag  producentów  i   dostawców  w  zakresie  transportu  i  montażu  (np. zbiornika  stal. retencyjnego).

- przeszkolić  pracowników  biorących  udział  w  montażu  zbiornika  retencyjnego, prac  przy  przewiertach  w  zakresie  współpracy  ze  sprzętem  mechanicznym , ze  zwróceniem  uwagi  na  możliwość  wystąpienia  ewentualnych  zagrożeń.

- prace  związane  z  elementami  stwarzającymi   szczególne  zagrożenie  (patrz  pkt. 3)  wykonywane  winny  być  bezpośrednio  pod  nadzorem  kierownika  budowy

- podczas  prowadzonych  prac  w  miejscach  mogących  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi – zapewnić  należy  bezkolizyjny  dojazd  do  miejsca  prac  a  przede  wszystkim  stosować  sprawny  sprzęt  ochronny  -  stanowiący  wyposażenie  pracowników  -  przewidziane  do  danego  charakteru  robót.

9.  Miejsce  przechowywania  dokumentów  związanych  z  realizacją  obiektu

Miejsce  dla  kierownika  budowy (biuro  budowy)  winno  być  uzgodnione  z  inwestorem  i  stanowić  teren  odpowiednio  zabezpieczone  przed  kradzieżą, zagubieniem  lub  zniszczeniem.  Miejsce  to  powinno  być  również  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.